Liceo Classico-Scientifico “Ariosto-Spallanzani”

Reggio Emilia

Compito di Fisica

(induzione magnetica, circuiti in corrente alternata e equazioni di Mawell)

7 aprile  2013										          Classe VE

Nome ……………………….       Cognome…………………………….

Scegliete la risposta giusta e motivate brevemente. Attenzione: ci possono essere più risposte corrette.

(1  punto per ciascun quesito)

- Una spira circolare di area S = 10 cm2 viene messa in rotazione attorno al diametro in un campo magnetico di intensità

B = 4 mT, la spira impiega 0,01 s per  compiere un intero giro. Quindi la frequenza della f.e.m  indotta nella spira è

  - 100 Hz

  - 1  10 - 2  Hz

  - 628 Hz

  - 2π  10 - 2  Hz

- L’equazione che descrive l’andamento della f.e.m. indotta nella spira del caso precedente è

- Il valore massimo della forza elettromotrice nell’esempio precedente è

  - 4   10 - 4  V,

  - 6,28   10 - 4  V

  - 2,5   10 - 3  V

  - 4   10 - 2 V,

nessuna delle precedenti risposte è corretta

- La densità di energia di un campo magnetico d’induzione B prodotto da un solenoide di lunghezza l = 1 m, posto nel vuoto, avente 2500 spire, di raggio 2 cm e percorso da una corrente di 2A, vale

  - Nessuna delle precedenti risposte è corretta

- In riferimento alla situazione presentata nel test precedente si può affermare che il coefficiente di autoinduzione L del solenoide vale

  - Nessuna delle precedenti risposte è corretta

- Quale dei seguenti apparecchi può essere usato solo in corrente alternata?

  - Phon

  - Trasformatore

  - Elettrocalamita

  - Lampadina

- Nel grafico in figura è rappresentata la variazione del flusso del campo magnetico di induzione concatenato con un solenoide in funzione della corrente di intensità i che circola in esso: la pendenza della retta r rappresenta

  - La forza elettromotrice indotta

  - Il coefficiente di autoinduzione

  - La resistenza del circuito

  - Nessuna delle precedenti risposte è corretta

- Secondo la legge di Lenz si può affermare che

  - La f.e.m. è sempre tale da opporsi alla corrente indotta

  - La f.e.m. è sempre tale da opporsi al campo elettrico indotto

  - La corrente indotta genera un flusso d’induzione tale da opporsi alla variazione di flusso che l’ha generata

  - Nessuna delle precedenti risposte è corretta

- Una spira inizialmente ferma ruota con velocità angolare costante ω in un campo magnetico di induzione , in essa si induce una f.e.m. alternata E 1. Se successivamente, si raddoppiano la velocità di rotazione  ω della spira, si può affermare che il valore massimo assunto dalla f.e.m. E 2 in questa nuova situazione è:

  - E 2 max =. E 1

  - . E 2 max = 1/2. E 1

  - E 2 max = 2  E 1

  - Non si può rispondere perché non si conosce la forma geometrica della spira.

- Le onde elettromagnetiche possono essere prodotte da

  - Cariche accelerate negli acceleratori di particelle 					V 	F

  - Fili incandescenti nelle lampadine							V	F

  - Cariche decelerate								V	F

  - Elettronici atomici che passano da un’orbita più interna ad una più esterna		V	F

- Le onde elettromagnetiche hanno le seguenti proprietà:

  - Sono longitudinali								V	F

  - I vettori  ead esse associati sono sempre mutuamente perpendicolari		V	F

  - La loro velocità di propagazione nel vuoto è minore di quella in un mezzo qualsiasi	V	F

  - Il verso di propagazione di un’onda elettromagnetica coincide con quello con cui

avanza una vite destrorsa che porta il vettore  nella direzione del vettore		V	F

- Il flusso attraverso una spira rettangolare rigida, in moto con velocità angolare costante ω , in un campo di induzione magnetica  è pari a : quindi quale dei grafici rappresenta la variazione della forza elettromotrice alternata indotta E   in funzione del tempo?

- In un circuito oscillante LC di induttanza L e capacità C, la frequenza di oscillazione è data dall’espressione

- Luce visibile (L), microonde (M) e raggi sono radiazioni elettromagnetiche. La successione di queste radiazioni in ordine di lunghezza d’onda crescente è:

  - L, M, 

  - L, M

  - M, L

  - M, L, 

Risolvete i seguenti esercizi, evidenziando le formule utilizzate e esprimendo i risultati nelle opportune unità SI.  (1 punto per ciascun quesito)

- In un circuito RCL, la resistenza R è 3750 Ω, la capacità C = 1 F e l’induttanza L = 50 H. Il circuito è alimentato con una d.d.p. alternata di pulsazione = 100 rad/s e valore di picco V0 = 62,5 V: determinate

  - l’impedenza del circuito;

  - il valore massimo della corrente che scorre nel circuito in queste condizioni ;

  - la frequenza di risonanza del circuito e

  - il valore massimo della corrente che circolerebbe in quelle condizioni.

Tempo: 1 ora. Voti da 1 a 10. Sufficienza con 10 su 18 punti.