## Slide 1: Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
Ecodesign mediante metodologia LCA
di grès porcellanato smaltato
funzionalizzato con nanotitania
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria
Relatore: Prof. Anna Maria Ferrari
Correlatore: Ing. Paolo Neri
Laureanda: Rita Montecchi
A.A. 2012/2013

## Slide 2: Nanoparticelle di TiO2
Nanoparticella = materiale con tutte e tre le dimensioni tra 1 e 200 nm
Il biossido di titanio è un materiale semiconduttore ad ampio band gap.
Nella forma cristallina dell’anatasio è attivo come fotocatalizzatore.
NanoTiO2 + luce:
Fotocatalisi
Superidrofilia
Proprietà delle superfici funzionalizzate:
antismog
azione deodorante, antimicrobica, antibatterica
anti-nebbia e autopulente

## Slide 3: Le nanoparticelle sono tossiche?
Studi recenti si sono focalizzati sulla possibile tossicità e cancerogenicità di tali materiali.
Esposizione alle nanoparticelle:
  pelle (dermal exposure)
  polmoni (inhalation)
  apparato digerente (ingestion)
Fonti
-NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  NIOSH, 2011, Current Intelligence Bulletin 63, NIOSH-Issued Publications, 2011-160
-IARC (International Agency for Research on Cancer)
LCA può aiutare a ridurre l’incertezza!!

## Slide 4: Come trattare le nanoparticelle?
HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) 99,97%
DPI (mascherina, guanti, tuta)
Impianti di produzione isolati
Packaging
Fine vita
Approccio di ECODESIGN per offrire linee guida su come trattare le nanoparticelle durante la produzione, la manipolazione, il trasporto e il fine vita.

## Slide 5: La metodologia LCA
VALUTAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE ISO 14042 Metodi ECO-INDICATOR 99, EPS 2000, EDIP 97 e IMPACT 2002+
NORMALIZZAZIONE
CARATTERIZZAZIONE
VALUTAZIONE
DEL DANNO
CLASSIFICAZIONE
  OBIETTIVO
  UNITA’ FUNZIONALE
  FUNZIONE DEL SISTEMA
  CONFINI DEL SISTEMA ISO 14041
INVENTARIO
ISO 14041
EMISSIONI E RISORSE
Competenze: INGEGNERIA, FISICA, SC. AMBIENTALI, SC. NATURALI, BIOLOGIA, ARCHITETTURA, CHIMICA, MEDICINA, STORIA, ECONOMIA
MATERIALI
PROCESSI
ENERGIE
ANALISI DI SENSIBILITA’ E VALUTAZIONE DEI MIGLIORAMENTI
ISO 14043
Fase 1
Fase 2
Fase 4
Fase 3

## Slide 6: Obiettivo dello studio
Obiettivo dello studio è la valutazione di impatto ambientale dell’applicazione di uno smalto funzionalizzato con nanoparticelle di TiO2 ad un grès porcellanato.

## Slide 7: Campo di applicazione
SISTEMA STUDIATO: rivestimento esterno di superfici verticali di edifici
FUNZIONE DEL SISTEMA: superfici ‘autopulenti’, riduzione delle molecole degli ossidi di azoto (antismog) e antibattericità
UNITÀ FUNZIONALE: 1 m2 di grès porcellanato rivestito con smalto funzionalizzato con nano-TiO2 con una durata di vita di 10 anni
CONFINI DEL SISTEMA: i confini del sistema vanno dalla culla alla tomba, ossia dall’estrazione delle materie prime adoperate all’interno dei diversi processi, sino al fine vita delle stesse piastrelle dopo 10 anni di utilizzo

## Slide 8
Flow chart del processo Grès funzionalizzato
Metodi di calcolo:
IMPACT 2002+ modificato
EPS 2000 modificato
Codice di calcolo:
SimaPro 7.3.3
MACINAZIONE MATERIE PRIME
ATOMIZZAZIONE
MACINAZIONE SMALTI
CICLO PARZIALE (pressatura, essiccazione, smaltatura, cottura, applicazione nanotitania, seconda cottura, linea di scelta, stoccaggio intermedio)
TAGLIO
RETTIFICA
STOCCAGGIO FINALE
DISTRIBUZIONE
MESSA IN OPERA
FASE D’USO
FINE VITA
INPUT
OUTPUT
Energia elettrica
Potenziale emissione di nanoparticelle
Scarti in acqua
Filtrazione acqua
+
Filtro a osmosi inversa
Scarti
Materie prime
Acqua

## Slide 9: Life Cycle Inventory di 1 m2 di grès funzionalizzato con nano-TiO2
Category | Components | Quantity | unit
Energia | Elettricità | 26,32 | kwh
Materiali I/O (Macinazione impasto barbottina) | Acqua | 13,27 | kg
 | Argilla | 4,42 | kg
 | Feldspato | 5,53 | kg
 | Sabbia | 3,82 | kg
 | Fluidificanti (silicato di sodio + PVC) | 0,054 | kg
Materiali I/O (Macinazione impasto smalti) | Acqua | 0,081 | kg
 | Argilla | 0,34 | kg
 | Feldspato | 0,43 | kg
 | Sabbia | 0,29 | kg
 | Caolino | 1,28 | g
 | Engobbio | 11,42 | g
 | Silicato di zirconio | 0,35 | g
 | Petalite | 0,087 | kg
Materiali I/O | Grès porcellanato smaltato non funzionalizzato | 24,15 | kg
 | Soluzione di nano-TiO2 | 40 | g
Emissioni in aria | Particulates < 2.5 µm | 13,86 | g
 | Particulates > 10 µm | 26,72 | g
 | Particulates > 2.5 µm and < 10 µm | 14,36 | g
 | Water | 73,38 | g
 | Particulates, < 100 nm (outdoor) | 0,28 | g
 | Particulates, < 100 nm (indoor) | 0,18 | mg
 | Nox | - 105,36 | g
 | Nitric acid | 245,84 | g
 | Toluene | - 2922,52 | g
 | CO2 | 54,18 | kg
Emissioni in acqua | Particulates, < 100 nm (water) | 1,89 | mg
Trasporti | Materiali impasto barbottina | 25,59 | tkm
 | Materiali impasto smalti | 2,51 | tkm
Smaltimento dei rifiuti | Smaltimento polveri (efficienza 99,97%) | 5,44 | kg
 | Smaltimento nano-TiO2 catturate dal filtro dell’impianto aspirazione (efficienza 99,97%) | 0,94 | kg
 | Smaltimento nano-TiO2 catturate dal filtro a osmosi inversa (efficienza 99,97%) | 6,31 | g
 | Smaltimento nano-TiO2 catturate dal filtro della mascherina (efficienza 95%) | 3,58 | mg

## Slide 10: LCIA di 1 m2 di grès funzionalizzato con IMPACT 2002+ modificato
10,89%
Macinazione barbottina
22,54%
Ciclo Parziale
21,75%
Distribuzione
18,20%
Messa in opera
7,34%
Fase d’uso
8,64%
Fine vita
Damage category | % di danno | Processo più impattante | % di impatto | Impact category
Climate change | 32,11% | Fase d’uso | 26,49% | Global warming
Resources | 30,57% | Ciclo parziale | 99,95% | Non-renewable energy
Human Health | 25,85% | Distribuzione | 92,28% | Respiratory inorganics
Ecosystem Quality | 5,21% | Distribuzione | 68,71% | Terrestrial ecotoxicity
Respiratory inorganics
Terrestrial ecotoxicity
Global warming
Non-renewable energy
Il danno totale vale 0.018003 Pt

## Slide 11: Ciclo parziale
Respiratory inorganics
Global warming
Non-renewable energy
Radioactive waste
Impact category | % di danno | Processo più impattante
Non-renewable energy | 37,31% | Applicazione della soluzione
Global warming | 33,50% | Applicazione della soluzione
Respiratory inorganics | 17,84% | Applicazione della soluzione
Radioactive waste | 4,59% | Applicazione della soluzione
Il danno totale vale 0.00394 Pt
5,10%
Pressatura
10,53%
Essiccazione
31,47%
Cottura
47,46%
Applicazione soluzione nanotitania

## Slide 12: Fase di uso
Respiratory inorganics
Respiratory organics
Global warming
Non-renewable energy
Il monossido di azoto viene ridotto di una quantità pari a 4,01mg/h/m2
NO+HO2---->NO2+OH
NO2+OH---->HNO3
DANNI AMBIENTALI
VANTAGGI AMBIENTALI
64,51%
Global warming
-159,78% Respiratory inorganics
-100,54% Respiratory organics
80,53% Non-renewable energy
2
Il toluene viene ridotto di una quantità pari a 100 mg/h/m2
C7H8+2HO2+7O2---->7CO2+4H2O+H2
1
-75,76%
Fase di uso
Il danno totale vale 0.00132 Pt
127,27%
Mascherina
44,62%
Panno

## Slide 13: Fine vita
Respiratory inorganics
Non-carcinogens
Global warming
Non-renewable energy
Il danno totale vale 0.00156 Pt
Accorgimenti per limitare potenziale dannosità delle nanoparticelle:
LGV per raccolta del grès funzionalizzato in box di legno
Inertizzazione del box
Conferimento in una discarica per rifiuti speciali o pericolosi
DPI per operatori
Impact category | % di danno | Processo più impattante
Global warming | 29,23% | Calcestruzzo per inertizzazione
Respiratory inorganics | 24,94% | Calcestruzzo per inertizzazione
Non-renewable energy | 24,29% | Elettricità per LGV
Non-carcinogens | 8,78% | Smaltimento grès e box
19,55%
Elettricità LGV
27,69%
Calcestruzzo
10,77%
Mascherina
16,03%
Smaltimento grès + box

## Slide 14: Costi esterni
Metodo | Human Health [ELU] [€] | Ecosystem production capacity [ELU] | Abiotic stock resource [ELU] Resources [€] | Biodiversity [ELU] Ecosystem quality [€] | Climate change [€] | Totale [€]
Costo esterno EPS 2000 | 4.608 | 1.312 | 28.153 | 0.174 | - | 34.247
Costo esterno IMPACT2002+ | 1.028 | - | 17.400 | 0.059 | 0.447 | 18.934
Costo interno |  |  |  |  |  | 76,979
Si è assunto come costo interno il prezzo di vendita del grès porcellanato smaltato non funzionalizzato. Il dato è stato gentilmente fornito dall’azienda Emilceramica S.p.A. di Fiorano Modenese.
Il costo esterno calcolato con EPS 2000 rappresenta il 45% circa del prezzo di vendita.
Il costo esterno calcolato con IMPACT 2002+ rappresenta il 25% circa del prezzo di vendita.

## Slide 15: Conclusioni
Lo studio è stato realizzato in ottica di ecodesign per garantire che la progettazione del prodotto venga effettuata tenendo conto degli impatti ambientali del prodotto stesso durante il suo intero ciclo di vita
Il processo maggiormente impattante è il ciclo parziale, seguito dalla distribuzione e dalla fase di messa in opera
La funzionalizzazione di un grès porcellanato con nanoTiO2 presenta alcuni vantaggi rappresentati dalla riduzione di ossido di azoto e toluene nella fase d’uso
Tali vantaggi vengono contrastati dai danni prodotti in tutte le fasi del ciclo di vita a causa degli accorgimenti necessari per ridurre al minimo l’emissione di nanoTiO2 nell’atmosfera, nell’ambiente di lavoro e nell’acqua.

## Slide 16
Grazie per l’attenzione!