ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BESTA”

Sezioni Associate

.                  I.P.S.C. “F. BESTA”                                                                                      I.P.S.I.A. “F. FOSSATI”

Via Tonale, 22 -  Sondrio                                          email sorc010003@istruzione.it                                                  Via Torelli, 3 -  Sondrio

Tel. 0342515107                                                                  Fax  0342515097                                                                   Tel.  0342212502

Esame di stato                           Anno scolastico 2003/2004

Commissione: SORR9J001        Classe - Sede: 5A TIEN  SORI0070011

Terza prova scritta (Tecnico delle industrie elettroniche).

Tipologia e: analisi di caso pratico e professionale

Analisi di un circuito decodificatore di tono.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Laboratorio di misure, Matematica, Lingua e Italiano

TEMA:

Si intende analizzare e realizzare un circuito capace di riconoscere un segnale di bassa frequenza di 1800 Hz mediante l’accensione di un diodo LED e l’eccitazione di un relè utilizzando l’integrato NE567 a tecnologia PLL,  come da schema allegato.

Il candidato svolga la prova svolgendo i seguenti punti:

- Disegnare lo schema a blocchi equivalente di tutto il sistema spiegando brevemente

la funzione di ogni blocco;

- Tradurre dall’inglese / francese la parte indicata nell’allegato;

- Spiegare dettagliatamente il funzionamento dello schema assegnato mettendo in evidenza i calcoli matematici necessari per determinare la resistenza R data da T1 + R1 affinché risponda alle specifiche richieste;

- Realizzare su basetta bread-boord il circuito secondo lo schema assegnato;

- Effettuare la taratura affinché risponda ai requisiti richiesti e rilevare le misure necessarie  per verificare il funzionamento;

- Determinare il campo di aggancio del PLL e cioè la banda di frequenza entro cui avviene il riconoscimento del segnale d’ingresso;

- Redigere una accurata relazione, svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Tempo previsto 5 ore

Commissione: SORR9J001        Classe - Sede: 5A TIEN SORI0070011

INDICAZIONI  PER  LA  COMMISSIONE  D'ESAME

Obiettivo : Affrontare lo studio analitico e la soluzione pratica di un circuito

a PLL usato come decodificatore di tono alla frequenza di 1800 Hz

Scopo della prova:   Valutare le conoscenze, competenze e abilità del

candidato nello studio  e messa a punto di un circuito

elettronico capace di riconoscere un tono di bassa

frequenza mediante l’accensione di  un diodo LED

e l’eccitazione di un relè.

Classe :	5' TIEN (maturità professionale per Tecnici delle Industrie

Elettroniche ).

Data di svolgimento: 21 giugno 2004.

Tempo di esecuzione previsto: 5 ore.

Note :	Lo studio di un decodificatore di tono implica conoscenze di più argomenti studiati in Elettronica e Sistemi come i circuiti PLL. (Phase Locked Loop).         Il lavoro richiede lo svolgimento di più attività  multi-disciplinari

come la comprensione delle informazioni tecniche in lingua straniera, calcoli  matematici, realizzazione pratica,   misure elettroniche mediante idonei strumenti  ed in fine una relazione scritta correttamente.

Gli allievi del quinto anno, del corso per Tecnici delle Industrie Elettroniche, hanno maturato un sufficiente bagaglio di conoscenze e competenze professionali per poter affrontare la prova, che unitamente a dimostrare adeguata preparazione scolastica può certificare buona preparazione professionale.

Commissione: SORR9J001        Classe - Sede: 5A TIEN    SORI0070011

MATURITÀ  PROFESSIONALE  TECNICI  INDUSTRIE  ELETTRONICHE

TERZA  PROVA  (TIPOLOGIA E)

CANDIDATO ______________________________________________________________

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE |
| --- |
| A | CONOSCENZE | Punteggio |
| A1 | Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche in continua e in alternata. | /10 |
| A2 | Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica . | /10 |
| A3 | Sa disegnare lo schema a blocchi del circuito. | /10 |
| A4 | Conosce e sa descrivere integrati PLL di impiego commerciale. | /10 |
| A5 | Conosce e sa applicare correttamente la teoria inerente l’NE567. | /10 |
|  | Totale A | /50 |
| B | COMPETENZE |  |
| B1 | Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova, con un cablaggio ordinato organico e funzionale. | /10 |
| B2 | Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito. | /10 |
| B3 | Utilizza correttamente i principali strumenti del laboratorio di elettronica: sa scegliere la strumentazione necessaria alle misure sul circuito e al collaudo del circuito. | /10 |
| B4 | Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori del segnale d’ingressi per ottenere risultati utili e significativi . | /10 |
| B5 | Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale. | /10 |
|  | Totale B | /50 |
| C | ABILITÀ |  |
| C1 | Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica. | /10 |
| C2 | Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni. | /10 |
| C3 | Comprende il testo scritto in inglese o in francese e risponde correttamente ai quesiti | /10 |
| C4 | Usa con competenza le apparecchiature del laboratorio di misure elettroniche e sistemi | /10 |
| C5 | Denota capacità di rielaborazione personale nella produzione scritta in lingua italiana e straniera, nell'uso opportuno di strumenti di calcolo e nell'applicazione di adeguate strategie per I' analisi del caso pratico e professionale proposto. | /10 |
|  | Totale C | /50 |
|  | Totale (A+B+C) | /150 |
|  | Punteggio globale della prova | /15 |

ESITO DELLA PROVA :            ___________________________________________

MATURITÀ   2003-2004

Commissione: SORR9J001        Classe - Sede: 5A TIEN  SORI0070011