ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BESTA”

Sezioni Associate

.                  I.P.S.C. “F. BESTA”                                                                                        I.P.S.I.A. “F. FOSSATI”

Via Tonale, 22 -  Sondrio                                             email sorc010003@istruzione.it                                              Via Torelli, 3 -  Sondrio

Tel. 0342515107                                                                     Fax  0342515097                                                               Tel.  0342212502

Esame di stato                           Anno scolastico 2004/2005

Commissione: SORR9K001      Classe - Sede: 5A TIEN  SORI0070011

Terza prova scritta  (Tecnico delle industrie elettroniche).

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi di un sistema per la misura dell’umidità relativa di una serra.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Matematica, Lingua Straniera e Italiano

TEMA:

# Si vuole monitorare l’umidità relativa (U) presente all’interno di una serra, mediante un trasduttore capacitivo HS in cui la dipendenza della capacità C, in funzione di U, è data da :

## C = (150 + 0. 5 ( U) pF

Dato lo schema del circuito che converte la variazione di capacità in variazione di frequenza, il candidato, formulate le necessarie ipotesi aggiuntive:

- Disegni lo schema a blocchi di un sistema capace di misurare e rappresentare

su un diplay l’umidità relativa U;

- Calcoli il valore di R affinché la frequenza sia 750 Hz con umidità al 100%;

- Realizzi il circuito su basetta bread-board;

- Verifichi il funzionamento del circuito rilevando le forme d’onda significative

misurando ampiezza e frequenza;

- Rappresenti su un  grafico l’andamento temporale della tensione d’uscita e della tensione sulla Ceq e commenti brevemente i risultati;

- Svolga una relazione descrivendo il principio di funzionamento di ogni blocco

e analizzi i risultati ottenuti, utilizzando un linguaggio adeguato e corretto.

7- Legga il testo in lingua e risponda alle domande richieste.

Tempo previsto 4 ore

Esame di stato: Terza prova                           Anno scolastico 2004/2005

Commissione: SORR9K001      Classe - Sede: 5A TIEN  SORI0070011

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoria sugli amplificatori operazionali | X |  |  |  |  |
| Sensori di umidità e il loro interfacciamento |  | X |  |  |  |
| Utilizzo degli ADC nei sistemi acquisizione dati nell’interfacciamento di sensori e trasduttori |  | X |  |  |  |
| Visualizzazione su display con tecnica multiplexata | X |  |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |
| Calcolo dei componenti |  |  | X |  |  |
| Realizzazione del grafico V(t) | X | X | X |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito | X | X |  |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  | X |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  | X |

Esame di stato: Terza prova                           Anno scolastico 2004/2005

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

CANDIDATO  _____________________________________________________________

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE |
| --- |
| A | CONOSCENZE | Punteggio |
| A1 | Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche in continua e in alternata. | /10 |
| A2 | Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica . | /10 |
| A3 | Sa disegnare lo schema a blocchi del circuito. | /10 |
| A4 | Conosce e sa applicare correttamente la teoria sui sensori e trasduttori. | /10 |
| A5 | Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di interfacciamento. | /10 |
|  | Totale A | /50 |
| B | COMPETENZE |  |
| B1 | Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova, con un cablaggio ordinato organico e funzionale. | /10 |
| B2 | Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito. | /10 |
| B3 | Sa scegliere la strumentazione necessaria per le misure e il collaudo del circuito. | /10 |
| B4 | Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori del segnale d’ingressi per ottenere risultati utili e significativi . | /10 |
| B5 | Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale. | /10 |
|  | Totale B | /50 |
| C | ABILITÀ |  |
| C1 | Comprende e utilizza correttamente la tipologia testuale della relazione e la espone con proprietà di linguaggio. | /10 |
| C2 | Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni, sa rappresentare e interpretare grafici. | /10 |
| C3 | Comprende il testo scritto in inglese o in francese e risponde correttamente ai quesiti utilizzando strutture grammaticali e morfosintattiche corrette con impiego del lessico della microlingua e correttezza ortografica. | /10 |
| C4 | Usa con competenza le apparecchiature del laboratorio di misure elettroniche e sistemi | /10 |
| C5 | Denota capacità di rielaborazione personale nella produzione scritta in lingua italiana e straniera, nell'uso opportuno di strumenti di calcolo e nell'applicazione di adeguate strategie per I' analisi del caso pratico e professionale proposto. | /10 |
|  | Totale C | /50 |
|  | Totale (A+B+C) | /150 |
|  | Punteggio globale della prova | /15 |

ESITO DELLA PROVA :            ___________________________________________

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

FRANCESE

Le capteur d'humidité

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les capteurs d'humidité HS sont des condensateurs à deux bornes.

La valeur de la capacité augmente quand des molécules d'eau sont absorbées dans son polymère diélectrique actif.

Les plaques de condensateur consistent en une plaque de base et une plaque de platine perméable à l'eau.

Le capteur est livré avec des fils doré. Outre le polymère diélectrique actif, les polymères donnent protection à la plaque de base, empêchent la polarisation et le "pinholing" et ils renforcent généralement le capteur.

Ils peuvent donc être employés dans une large gamme d'environnements hostiles.

DESCRIPTION FONCTIONELLE

La mesure d'humidité est difficile. Généralement l'humidité dans l'air est mesurée comme la fraction maximume d'eau qui peut être absorbée à une certaine température. Dans l'air, à une température donnée, cette fraction peut varier entre 0% (sec absolu) et 100% (le point où la condensation commence à se former). Beaucoup de techniques classiques de détection, comme des dispositifs mécaniques et des capteurs de type résistance, sont dépendant de la température et le thermomètre en ampoule mouillé est dépendant de la pression. Ces propiétés rendent l'utilisation de ces techniques difficile.

Avec le capteur d'humidité HS, l'humidité relative (HR) peut être mesurée en évitant les problèmes de température et de pression.

MESURER LA CAPACITE

La (petite) valeur de la capacité du capteur vous donne le taux d'humidité.

La capacité est environ 180pF @ 25°C et 60% HR.

La variation de la capacité égale 0.5 pF / %HR.

(Cela veut dire 50pF sur 0-100% HR).

La capacité peut être mesuré à plusieures façons.

Décris les fonctions d’un capteur.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Quelles sont les téchniques classiques de détection ?

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

INGLESE

The Humidity Sensor HS

PRODUCT DESCRIPTION

The Smartec humidity sensor is a two terminal capacitor, which increases in value as water molecules are absorbed into its active polymer dielectric.

The capacitor plates consist of a base plate and a water permeable platinum top plate.

The sensor will be delivered with gold-plated lead wires attached. Besides the active dielectric, polymers give protection to the base plate, prevent polarisation and pinholing and generally ruggedise the sensor so that it can be used in a wide range of hostile environments.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The measuring of humidity is difficult. Generally the humidity in air is measured as the fraction of the maximum amount of water that can be absorbed at a certain temperature. In air, at a given temperature, this fraction can vary between 0 (absolute dry) and 100 (the point where condensation will begin to form). Many classical sensing techniques, such as mechanical devices and resistive type sensors, are temperature dependent and the wet bulb thermometer is pressure dependent.

With the Humidity sensor RH can be measured without the complicating factor of temperature and pressure.

MEASURING THE CAPACITY VALUE

The small capacitor value of the sensor gives you the relative humidity.

The capacity is about 180pF @ 25°C and 60% RH.

The variation of the capacity equals 0.5 pF / %HR.

(Meaning 50pF over 0-100% HR).

The capacity can be measured in several different ways.

READ THE THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS:

- DESCRIBE THE FUNCTIONS OF A SENSOR

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- WHICH ARE THE SENSING CLASSICAL TECHNIQUES OF A MECHANICAL DEVICE OR OF A SENSOR ?

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..