ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F.BESTA”

sezioni associate

I.P.S.C. “F.BESTA”                                                  I.P.S.I.A. “F.FOSSATI”

via TONALE 22 Sondrio  0342/515107                               via Torelli 3  Sondrio   0342/212502

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2002-2003

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi di un sistema per la misura della temperatura mediante il sensore attivo di tipo integrato AD590J.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Laboratorio di misure, Matematica, Lingua e Italiano

TEMA:

Si intende realizzare un termometro digitale per la misura della temperatura da 0 a 99,9 (C

utilizzando un sensore del tipo AD590J.

L’interfaccia del sistema è rappresentata dallo schema funzionale allegato progettato per fornire un segnale analogico tra 0 e 5V ad un convertitore ADC a 8 bit contenuto in un microcontrollore che gestirà il display.

I dati caratteristici del sensore AD590 sono scritti in inglese / francese sul data sheet

Il candidato svolga la prova seguendo i seguenti punti:

- Disegnare uno schema a blocchi completo di tutto il sistema spiegando brevemente

la funzione di ogni blocco;

- Traduca dall’inglese / francese il data sheet dell’AD590 evidenziando le caratteristiche necessarie alla soluzione del sistema in esame;

- Spiegare dettagliatamente il funzionamento dello schema assegnato mettendo in evidenza i calcoli matematici necessari per determinare i componenti affinché risponda alle specifiche richieste;

- Realizzare su basetta bread-boord il circuito secondo lo schema assegnato;

- Effettuare le tarature necessarie e verificare il funzionamento riportando sullo schema le tensioni ritenute fondamentali.

- Simulare il circuito su PC con idoneo software tipo EWB,  Multi-Sim o Circuit-Maker;

- Redigere una accurata relazione, svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Tempo previsto 6 ore

###### INDICAZIONI  PER  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  5^ T.I.EN

- Obiettivo:  Affrontare lo studio analitico e soluzione pratica di un sistema

per la misura della temperatura.

-    Scopo     :  Rendere consapevole l’allievo di come si svolge una prova d’esame

di stato.

-    Periodo    :  Primo quadrimestre

-    Tempo   :  Previsto 6 ore

Note:  Il tema scelto riveste particolare importanza considerato che tocca diverse problematiche inerenti i sistemi-elettronici  dai sensori ai convertitori digitali.

Il lavoro richiede lo svolgimento di più attività anche multi-disciplinare (informazioni tecniche in lingua straniera, calcoli matematici, realizzazione pratica, misure elettroniche, relazione scritta, uso del PC).

Inoltre, l’argomento “temperatura” sia come misura che come controllo, è già stato più volte oggetto di prova d’esame negli anni passati.

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2002-2003

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | LAB. MISURE | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoria sugli amplificatori operazionali | X |  |  |  |  |  |
| Sensori di temperatura e il loro interfacciamento |  | X |  |  |  |  |
| Convertitore ADC | X |  |  |  |  |  |
| Utilizzo degli ADC nei sistemi acquisizione dati nell’interfacciamento di sensori e trasduttori |  | X |  |  |  |  |
| Visualizzazione su display con tecnica multiplexata | X |  |  |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |  |
| Calcolo dei componenti |  |  |  | X |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito |  |  | X |  |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X | X |  |  |  |
| Simulazione al PC con software dedicato tipo MULTISIM, CIRCUIT MAKER o EWB | X | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  |  | X |  |
| Utilizzo del software per la gestione testi e dati (Word –Excel) | X | X |  |  |  |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  |  | X |

CLASSE 5 TIEN - SIMULAZIONE III - PROVA  (TIPOLOGIA E)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

- CONOSCENZE :

A1) - Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche

in continua e in alternata.

A2) - Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica

analogica e digitale .

A3) - Conosce e sa applicare correttamente la teoria sui sensori e trasduttori.

A4) - Conosce e sa descrivere ADC integrati di largo impiego commerciale.

A5) - Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di interfacciamento.

- COMPETENZE:

B1) - Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova,

con un cablaggio ordinato organico e funzionale.

B2) - Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti

e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito.

B3) - Utilizza correttamente i principali strumenti del laboratori o di elettronica: sa scegliere

la strumentazione necessaria alle misure sul circuito , produce un corretto schema

di inserzione degli strumenti, esegue procedure corrette per eseguire le operazioni

di misura.

B4) - Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori per

gli ingressi per ottenere risultati utili e significativi .

B5) - Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale.

- ABILITÀ

CI) - Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione

con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica.

C2) - Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni.

C3) - Comprende e traduce il testo scritto in inglese o in francese nella consultazione

di data sheet.

C4) - Usa correttamente pacchetti software per produzione testi e gestione dati

(Word, Excel)

C5) - Usa correttamente pacchetti software per la simulazione

( Electronics Workbench , Multilsim 2001).

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE

IPOTESI DI MASSIMA VALUTAZIONE  PARI  A  10 PUNTI   PER OGNI  VALUTAZIONE

PER UN TOTALE  DI 150 / 150