Bmw Service Intervall Resetter

Resettare il Service Intervall (cambiamenti di olio, Controlli)

Modelli:

BMW 3er (E36 1992 -1998) con presa a 20-pin

BMW 5er (E34 1988 -1996) con presa a 20-pin

BMW 7er (E32 1992 -1998) con presa a 20-pin

Risultato: i LED rossi sono cancellati, i verdi si illuminano

Il Service Intervall (SI) ed il suo significato

Servizio dell'olio:

Le 5 barre verdi (1) indicano il cambiamento di olio, meno si illuminano e più vicino è il cambiamento di olio.

Se la barra gialla (2) in relazione al SERVIZIO dell'OLIO di annuncio (4) è accesa ,

il cambiamento di olio dovrebbe essere compiuto, se la barra rossa (3) è accesa già il tempo è ecceduto.

Cambiamento del liquido di freno:

Se il simbolo dell'orologio (5) è acceso, è tempo per un cambiamento del liquido di freno.

Ispezione:

La scritta INSPECTION (6) insieme alla barra gialla (2) indica il controllo dovuto, è la barra rossa (3) è oltrepassata la maturità di manutenzione inoltre anche sopra.

Se il simbolo dell'orologio (5) insieme a INSPECTION (6) è accesa  è dovuto un grande controllo (ispezione 2). Inoltre qui la barra gialla (2) è accesa e durante l'eccesso la barra rossa (3).

Lo zoccolo di diagnosi nella vostro BMW

Così trovate lo zoccolo di diagnosi

Consiglio per resettare la segnalazione del Service Intervall (SI) Bmw dei modelli con i 20-perni interfaccia di diagnosi.

Per ripristinare gli intervalli un cavo può essere usato, quello in mezzo la massa ed il pin 7.

È suggerito usare ad un lato del cavo una clip di coccodrillo, e dall'altro lato un perno per  la spina rispettiva.

Come massa usare un puto di terra del corpo del motore .

Usate alternativamente un jumper flessibile  (minimo: una garffetta - è sempre a portata di mano!!!) con quale potersisi mettere bene  in contatto con la interfaccia di diagnosi . latta del ponticello.

Leghi il collegamento con un cavo sempre soltanto nel contatto 19 o nella massa del   motore addizionalmente per evitare il sovravoltaggio !!!

Come controllo verifichi che il perno ancora sulla spina non si muova..

1. Reset dell’avviso “Oil Service”

a. Accendi l'accensione, Il motore non si avvia.

b. Pin 7 della spina di diagnostica per circa 3 secondi a massa (19 nello

Zoccolo o massa nell'attaccatura dello scompartimento di motore)

2. Reset dell’avviso “INSPECTION”

a. Accendi l'accensione

b. . Pin 7 della spina di diagnostica per circa 12 secondi a massa (19 nello

Zoccolo o massa nell'attaccatura dello scompartimento di motore)

3. Reset dell’avviso “INSPECTION” insieme al simbolo dell'orologio

a. Accend dell'accensione

b. Pin 7 della spina di diagnostica per circa 12 secondi a massa (19 nello

Zoccolo o massa nell'attaccatura dello scompartimento di motore)

c. Spengn dell'accensione

d. attesa di 20 secondi

e. Accendi l'accensione

f. Pin 7 della spina di diagnostica per circa 12 secondi a massa (19 nello

Zoccolo o massa nell'attaccatura dello scompartimento di motore)

Il tempo deve essere mantenuto piuttosto esattamente, altrimenti non funziona. Se esso con prima volta non ha funzionato semplicemente ancora prova

Nota: Usate prego soltanto i contatti specificati sopra!!!

Gli errori o usando altri contatti causano possibilmente danneggiamento del materiale elettrico del veicolo . Ciò conosce il regolatore distrugga, quale è molto a costo elevato. Non conosce alcun'adesione o Garanzia per danni o danni possibili in c'è ne Riguardo da rilevare.

Nota: Sopra non durante il contatto di altro si mette in contatto con il .

per danneggiare il regolatore, diventa ancora suggerito, nella linea di esclusione in serie una resistenza di 470 Ohm alla saldatura. Così la corrente su circa 25 milliampère è limitata. Come la massa dovrebbe Terra al motore da selezionare (una clip di coccodrillo è ideale).

Perno ripartizione dell'interfaccia di diagnosi

Perno. Descrizione

1	 TD		segnale di TD

2 	 -- 		non registarto

3	 -- 		non registarto

4	 --		non registarto

5 	 --		 non registarto

6	 --		 non registarto

7	SI		Service Intervall Reset 
8 	-- 		non registarto

9 	-- 		non registarto

10 	--		 non registarto

11 	--	 	non registarto

12 	61(D+)  	annuncio del carico del generatore

13 	-- 		non registarto

14 	30		tensione (+)

15	 RXD		 Dati diagnosi

16 	15S		tensione accensione

17	 -- 		non registarto

18 	PGSP	linea di programma

19 	31 		Massa

20	TXD    	 Dati diagnosi

Interfaccia di diagnosi del BMW nello scompartimento di motore

Note importanti - attenzione:

Queste informazioni non sono in nessun collegamento con  BMW AG o BMW m. Gmbh. Tutte le interferenze e il lavoro avviene sul proprio pericolo.

Non può fare c'è ne Adesione o garanzia per danni possibili o Danni a qualsiasi proposito da trasferire. Nessun'adesione è rilevata, che quelli articolo e le informazioni offerti anche in loro Ambiente che di occupazione i risultati voluti ottengono. La decisione sopra esso, in se ed in quale forma esso quelli uso offerto delle informazioni e dell'articolo, bugie quindi per quanto con voi. Descritto se con voi Mancanza delle interfacce relativa, così omettete chieda tutte le interferenze. È ogniadesione dentro Il collegamento con il vostro uso di questi spedisce o Le informazioni impossibili. Considerate prego quelli Raccomandazioni del BMW per l'esecuzione di Assista gli intervalli.