ORPARETE - GRUPPO DI PROGRAMMI PER DETERMINARNE LA DECLINAZIONE E L’ INCLINAZIONE DI UNA PARETE O DI UN MURO

Il gruppo di 6 programmi che costituiscono il pacchetto ORPARETE è stato scritto per trovare l’orientamento di un piano (muro o parete) cioè per determinarne la Declinazione (o Azimut) e l’Inclinazione.

La  determinazione degli angoli incogniti può essere fatta usando 8 metodi diversi a seconda delle misure che si hanno a disposizione.

In tutti i metodi occorre conoscere la Latitudine e la Longitudine del luogo e misurare la posizione sul piano dell’ombra gettata da un punto (G) in un certo numero di istanti dati .

Per ciascun istante  il programma provvede a calcolare con grande precisione :

- le coordinate astronomiche del Sole  : Ascensione Retta e Declinazione

- le coordinate del Sole relative al luogo  : Azimut ed Altezza

- gli istanti del mezzogiorno vero , dell’alba e del tramonto

questi valori possono essere stampati in forma di tabella.

I metodi usati sono quelli sotto elencati

## Determinazione della declinazione di una parete

- Punto proiettante G estremo di un’asta perpendicolare alla parete ( è sufficiente una misura)

- Misure fatte al Mezzogiorno vero

- Misure della Coordinata Orizzontale  x dell' Ombra

- Misure della Lunghezza  dell' Ombra

- Misure delle Coordinate Orizzontale  e Verticale x , y

- Punto Proiettante qualunque ( Coordinate del punto NON note )

- Misure della Coordinata Orizzontale  x ( occorrono almeno 3 misure )

- Misure delle Coordinate Orizzontale  e Verticale x , y (occorrono almeno 2 misure)

Determinazione della declinazione e della inclinazione di una parete

- Punto Proiettante  G estremo di un'asta perpendicolare alla parete

- Misure della Lunghezza  dell' Ombra (occorrono almeno 2 misure)

- Misure delle Coordinate Orizzontale  e di Massima Inclinazione  x , y ( è sufficiente una misura)

Se é stato introdotto un numero di misure superiore al minimo  per ciascuna misura ( o coppia o gruppi di tre nei metodi di calcolo che richiedono 2 o 3 misure) vengono  calcolati  i valori medi (pesati) della declinazione ed eventualmente della inclinazione della parete ,

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

I programmi sono scritti per  ambiente DOS e possono essere utilizzati anche in ambiente WINDOWS 3.1,  WINDOWS95, WINDOWS98 e WINDOWS NT e sono forniti ciascuno registrato su un dischetto da 1.44 Mb accompagnato dalle istruzioni scritte per la installazione.

Per il loro uso é sufficiente un PC tipo 386 o superiore con  scheda grafica a colori (VGA o superiore) .

Per le stampe dei disegni delle meridiane calcolate occorre una stampante preferibilmente del tipo Laser o  a getto di inchiostro .

L'utilizzo dei programmi é guidato attraverso una serie di menù   autoesplicantesi e da  numerose pagine di Help in linea  per un totale di circa 70 pagine video .

Nell’Help sono anche riportate, per comodità dell’utente meno esperto,  le definizioni degli elementi fondamentali di un orologio solare

Ciascun programma é accompagnato  da un breve manuale di documentazione  registrato su file.

DOVE PROCURARSI I PROGRAMMI

Presso l’autore

# Ing. FERRARI GIANNI

Via Valdrighi 135 - 41100 Modena

Tel. 059/367989

Email :   frank.f@pianeta.it