## Slide 1: Università degli Studi di Ferrara
Controllo di Robot Mediante Asservimento Visuale
Tesi di
Damiano Fabbri
Relatore
Dott. Ing. Cesare Fantuzzi
Correlatore
Ing. Marcello Bonfè
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

## Slide 2: Panorama di Riferimento
Le informazioni ottenute da una o più telecamere sono usate per controllare il movimento di un robot in tempo reale.
Visual servoing (ambienti non strutturati)
Robotica (ambienti strutturati)
Sono note le caratteristiche degli oggetti con cui il robot deve interagire.
Notes: Le normali applicazioni della robotica sono rivolte ad ambienti di tipo strutturato, ovvero applicazioni in cui sono note le posizioni e le caratteristiche dei vari elementi con cui il robot deve interagire.
Le applicazioni di asservimento visuale invece sono dedicate ad ambienti di tipo non strutturato, vengono utilizzate le informazioni ricavate da una o più telecamere per controllare un robot in tempo reale, per cui i compiti che il robot deve svolgere sono definiti in maniera visuale piuttosto che attraverso coordinate cartesiane.

## Slide 3: Panorama di Riferimento
Visual servoing (ambienti non strutturati)
Robotica (ambienti strutturati)
Sono note le caratteristiche degli oggetti con cui il robot deve interagire.
I compiti che il robot deve svolgere sono definiti in maniera visuale piuttosto che attraverso coordinate cartesiane.
Notes: Le normali applicazioni della robotica sono rivolte ad ambienti di tipo strutturato, ovvero applicazioni in cui sono note le posizioni e le caratteristiche dei vari elementi con cui il robot deve interagire.
Le applicazioni di asservimento visuale invece sono dedicate ad ambienti di tipo non strutturato, vengono utilizzate le informazioni ricavate da una o più telecamere per controllare un robot in tempo reale, per cui i compiti che il robot deve svolgere sono definiti in maniera visuale piuttosto che attraverso coordinate cartesiane.

## Slide 4: Obiettivi
Realizzare un sistema di localizzazione di un target tramite un sensore di visione
Realizzare un sistema che sia in grado di raggiungere sia oggetti in movimento che fermi

## Slide 5: Componenti Hardware del sistema
Robot Puma 260
Manipolatore Antropomorfo
Polso sferico
Sei gradi di libertà
Campo d’azione di 47 cm
Azionamento a Motori DC
Sensori si posizione Encoder incrementali

## Slide 6: Componenti Hardware del sistema
Robot Puma 260
Manipolatore Antropomorfo
Polso sferico
Sei gradi di libertà
Campo d’azione di 47 cm

## Slide 7
Componenti Hardware del sistema
Robot Puma 260

## Slide 8
Componenti Hardware del sistema
Robot Puma 260

## Slide 9
DSP
Componenti Hardware del sistema
Controller Unival
Ricezione Dati da Terminale
Interprete Comandi VAL II
Calcolo della cinematica diretta ed inversa
Azionamento robot.
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
VAL II
RS-232
9600 Baud

## Slide 10
Componenti Hardware del sistema
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VAL II
Acquisizione 30 fps.
Scansione non interlacciata
Comunicazione via seriale Rs-232
Telecamera Jai CV-M10

## Slide 11
Componenti Hardware del sistema
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Acquisizione 30 fps.
Scansione non interlacciata
Comunicazione via seriale Rs-232
Telecamera Jai CV-M10

## Slide 12
Componenti Hardware del sistema
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Acquisizione 30 fps.
Scansione non interlacciata
Comunicazione via seriale Rs-232
Telecamera Jai CV-M10

## Slide 13
Componenti Hardware del sistema
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Acquisizione 30 fps.
Scansione non interlacciata
Comunicazione via seriale Rs-232
Telecamera Jai CV-M10

## Slide 14
Componenti Hardware del sistema
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Acquisizione 30 fps.
Scansione non interlacciata
Comunicazione via seriale Rs-232
Telecamera Jai CV-M10

## Slide 15
Componenti Hardware del sistema
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Acquisizione 30 fps.
Scansione non interlacciata
Comunicazione via seriale Rs-232
Telecamera Jai CV-M10

## Slide 16
Sistema di Elaborazione
Frame Grabber, Matrox Meteor II Multichannel
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema

## Slide 17
Sistema di Elaborazione
Frame Grabber, Matrox Meteor II Multichannel
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema

## Slide 18
Sistema di Elaborazione
Frame Grabber, Matrox Meteor II Multichannel
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema

## Slide 19
Sistema di Elaborazione
Frame Grabber, Matrox Meteor II Multichannel
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema

## Slide 20
Sistema di Elaborazione
Frame Grabber, Matrox Meteor II Multichannel
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema

## Slide 21
Sistema di Elaborazione
Frame Grabber, Matrox Meteor II Multichannel
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema
Acquisizione
Immagine
Immagine
Digitale

## Slide 22
Sistema di Elaborazione
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema
Acquisizione
Immagine
PC con processore a 600 MHz
256 Mbyte di RAM
Immagine
Digitale

## Slide 23
Sistema di Elaborazione
Sistema di
controllo dei
giunti
Amplificatori
di potenza
DSP
VALL II
Componenti Hardware del sistema
Acquisizione
Immagine
PC con processore a 600 MHz
256 Mbyte di RAM
Comunicazione con il Controller UNIVAL tramite la Seriale RS 232
Immagine
Digitale

## Slide 24: Componenti Software
Target

## Slide 25: Componenti Software
Target

## Slide 26: Componenti Software
Target

## Slide 27: Componenti Software
Target

## Slide 28: Componenti Software
Target

## Slide 29: Componenti Software
Dimensione immagine
Definizione immagine
Trattamento immagine (immagini a soglia)
MIL-LITE
Target

## Slide 30: Componenti Software
Etichettamento
Posizione
Area
Inclinazione
Visual tracking
MIL-LITE
Target
IMEL
Estrazione caratteristiche

## Slide 31: Componenti Software
MIL-LITE
Target
IMEL
Programma di Controllo
Control
Matrice
Robot
Programma VAL II
SERIALE

## Slide 32: Esempio Applicazione

## Slide 33: Schema di controllo
p
q
Piano di Lavoro

## Slide 34: Schema di controllo
Seriale
Posizione assoluta del robot p.
Posizione assoluta del target q.
Posizione y del target nello spazio immagine.
Errore e rispetto al riferimento Rif nell’immagine.
Controllore
Sistema G(S)
e
Rif.
q
p
y
t




Telecamera
Ritardo
Sistema
Robot
Seriale
PC

## Slide 35: Calibrazione
Piano visivo
piano di lavoro
P

## Slide 36: Calibrazione
Piano visivo
piano di lavoro
P

## Slide 37: Calibrazione
Piano visivo
piano di lavoro
P

## Slide 38: Calibrazione
piano di lavoro
P
Piano visivo

## Slide 39: Calibrazione
piano di lavoro
P
Piano visivo

## Slide 40: Calibrazione
piano di lavoro
P
Piano visivo

## Slide 41: Calibrazione
piano di lavoro
P
Piano visivo

## Slide 42: Calibrazione
piano di lavoro
P
Piano visivo

## Slide 43: Schema di controllo
Seriale
Studio della dinamica dell’errore e in diverse condizioni operative
Target fermo (ingresso q a gradino)
Target in movimento a v=cost. (q rampa).
Controllore
Sistema G(S)
e
Rif.
q
p
y
t




Telecamera
Ritardo
Sistema
Robot
Seriale
PC

## Slide 44: Errore del sistema con target fermo
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Controllo proporzionale P (Ta=1.4 sec)
3. PID (Ta=3.9 sec)
2. PD (Ta=0.8 sec)
Errore e

## Slide 45: Errore del sistema con target fermo
Per migliorare ulteriormente le prestazioni si è utilizzato un predittore di Smith.

## Slide 46: Errore del sistema con target fermo
Per migliorare ulteriormente le prestazioni si è utilizzato un predittore di Smith.

## Slide 47: Errore del sistema con target fermo
H1(s) Modella la dinamica del Sistema
H2(s) Modella il solo ritardo
G(s) = H1(s) H2(s)

## Slide 48: Errore del sistema con target fermo
H1(s) Modella la dinamica del Sistema
H2(s) Modella il solo ritardo
G(s) = H1(s) H2(s)

## Slide 49: Errore del sistema con target fermo
+
-
-
+
+
+
+
-
Rif.
q(s)
y(s)
G(s)
R(s)
H1(s)
H2(s)

## Slide 50: Errore del sistema con target fermo
A =
B =
C =
D =

## Slide 51: Errore del sistema con target fermo
1. Predittore di Smith Ta=0.5 sec
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Errore e
2. Controllo proporzionale P (Ta=1.4 sec)
4. PID (Ta=3.9 sec)
3. PD (Ta=0.8 sec)

## Slide 52: Errore del sistema con target in movimento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Errore e
1. P (errore a regime)
2. PD (errore a regime)
3. Predittore di Smith (errore a regime)
4. PID (Ta=6 sec)

## Slide 53: Controllo non lineare
Modello PD se q=0
Modello PID se q=cost
.
.

## Slide 54: Controllo non lineare
Modello PD se q=0
Modello PID se q=cost
PIDNL(q) =
.
.
.
Notes: In base alle prestazioni precedentemente ricavate, sarebbe auspicabile avere un sistema che si comporti come un PD quando il target è fermo e come un PID quando il target è in movimento., cioè e’ q-punto che determina quale tipo di controllore vorremo usare. E’ stato allora implementato un PID-non-lineare funzione di q-punto. Prima di tutto dobbiamo realizzare uno schema in grado di ottenere una stima del velocità del target.

## Slide 55: Controllo non lineare
H1(s) H2(s)
p
q
Filtro
q
f
)
q
f
Controllore
G(S)
e
Rif.
q
p
y
t




Ritardo
Sistema
Robot
Seriale

q


## Slide 56: Controllo non lineare
H1(s) H2(s)
p
q
Filtro
q
f
)
q
f
Controllore
G(S)
e
Rif.
q
p
y
t




Ritardo
Sistema
Robot
Seriale

q

1
0
q
t
0.5

q
f

## Slide 57: Controllo non lineare
Formulazione PID in trasformata Z
e
u
Controllore

## Slide 58: Controllo non lineare
Equazione alle differenze
I parametri determinano il tipo di controllore implementato.
Ogni parametro è funzione di Kp 

## Slide 59: Controllo non lineare
PIDNL
PID

PD


## Slide 60: Prestazioni PIDNL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-800
-600
-400
-200
0
200
Posizione in mm
target fermo

## Slide 61: Prestazioni PIDNL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-800
-600
-400
-200
0
200
Posizione in mm
target in movimento

## Slide 62: Prestazioni PIDNL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-800
-600
-400
-200
0
200
Posizione in mm

## Slide 63: Confronto con PD e PID
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
Tempo in sec.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
PD
PID

## Slide 64: Confronto con PD e PID
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
Tempo in sec.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
PD
PID

## Slide 65: Confronto con PD e PID
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
Tempo in sec.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
PD
PID

## Slide 66: Confronto con PD e PID
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
Tempo in sec.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-100
-50
0
50
100
Errore in mm
PD
PID

## Slide 67: Conclusioni
E’ stato realizzato un controllo in visual servoing basato su un PID-non lineare.
Tale controllore è in grado di ottimizzare le prestazioni del sistema in un più ampio insieme di condizioni operative.
Possibili sviluppi
Presa e manipolazione di un oggetto di dinamica variabile in un ambiente non strutturato.