Prof. Gugliotta Calogero

Liceo Scientifico E. Fermi Menfi

# Problema

Determinare l’altezza di un cono circoscritto a una sfera il cui raggio misura r, sapendo che il suo volume è k volte quello della sfera.

OT=OH=r

VH=x                                V(cono)=kV(sfera)

HB:OT=VH:VT

Considerato che deve essere k>0 e Δ/4>=0 si ha: 2 soluzioni per k>=2