ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F.BESTA”

sezioni associate

I.P.S.C. “F.BESTA”                                                  I.P.S.I.A. “F.FOSSATI”

via TONALE 22 Sondrio  0342/51510      via Torelli 3  Sondrio   0342/212502

Esame di stato	Anno scolastico 2001/2002

Commissione: SORR9KO01 	Classe: RR9K

Terza prova scritta (Tecnico delle industrie elettroniche).

Tipologia e: analisi di caso pratico e professionale

# Analisi di un termometro digitale a tre cifre

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Laboratorio di misure, Matematica, Lingua e Italiano

TEMA:

Il sistema misura la temperatura con una sonda AD590 e condiziona il segnale analogico affinché inviato ad un millivolmetro a tre cifre indichi la temperatura compresa tra –9.9 (C e 99,9 (C.

Il millivolmentro realizzato con il convertitore analogico digitale CA3162, montato durante l’anno scolastico, viene fornito funzionante ma “starato” sia come azzeramento che guadagno.

I dati caratteristici del sensore AD590 sono scritti in inglese / francese sul data sheet.

Dato lo schema risolutivo della parte di “iinterfaccia” per il condizionamento del segnale,

il candidato svolga la prova seguendo i seguenti punti:

- Disegnare uno schema a blocchi completo di tutto il sistema spiegando la funzione di ogni blocco;

- Utilizzando il data sheet in inglese e il brano tecnico in francese dell’integrato AD590J evidenziare buona comprensione  del testo rilevando le caratteristiche necessarie alla soluzione del sistema in esame;

- Spiegare dettagliatamente il funzionamento dello schema assegnato mettendo in evidenza i calcoli matematici necessari per determinare i componenti affinché risponda alle specifiche richieste;

- Realizzare su basetta bread-boord il circuito secondo lo schema assegnato;

- Effettuare le tarature necessarie affinché il circuito risponda secondo le specifiche di temperatura volute;

- Effettuare le tarature del millivolmentro necessarie per poter visualizzare da 0 a 999 mV.

- È facoltativo simulare il circuito su PC con idoneo software tipo EWB, Multi-Sim o Circuit-Maker;

- Redigere una accurata relazione, svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Durata prevista della prova 5 ore.	Sondrio 23 giugno 2003.

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE D'ESAME

Obiettivo : Compiere misure ed osservazioni su un termometro digitale a 3 cifre con display .

Scopo della prova:    Valutare le conoscenze, competenze e abilità del candidato nello

studio  e messa a punto di un sistema capace di visualizzare su

display a tre cifre la temperatura rilevata con un sensore AD590J.

Classe :	5' TIEN (maturità professionale per Tecnici delle Industrie Elettroniche ).

Data di svolgimento: 23 giugno 2002.

Tempo di esecuzione previsto: 5 ore.

Note :	Lo studio di un termometro digitale implica conoscenze di più argomenti studiati

in Sistemi ed Elettronica come i sensori, in questo caso di temperatura, e il

convertitore digitale-analogico e la conseguente gestione della rappresentazione

delle cifre su dei display a sette segmenti.    La conversione digitale – analogico

è di  fondamentale importanza in tutti i campi dell'elettronica  e dei sistemi poiché

consente di passare da un ambiente dove l'analisi  e l'elaborazione

dell'informazione e dei dati è nel  " continuo " ad un ambiente dove questo avviene

nel " discreto " con tutti gli enormi vantaggi che offrono le tecnologie

dell'elettronica digitale .

Gli allievi del quinto anno di corso hanno maturato un sufficiente

bagaglio di conoscenze e competenze professionali per poter

affrontare la prova, che unitamente a dimostrare adeguata preparazione

scolastica può certificare buona preparazione professionale .

Commissione: SORR9KO01                                                                     Classe: RR9K

MATURITÀ PROFESSIONALE TECNICI INDUSTRIE ELETTRONICHE

TERZA PROVA (TIPOLOGIA E)

CANDIDATO ______________________________________________________________

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE |
| --- |
| A | CONOSCENZE | Punteggio |
| A1 | Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche in continua e in alternata. | /10 |
| A2 | Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica analogica e digitale. | /10 |
| A3 | Conosce e sa applicare correttamente la teoria sulla conversione digitale-analogica. | /10 |
| A4 | Conosce e sa utilizzare DAC integrati dì largo impiego commerciale. | /10 |
| A5 | Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di interfacciamento. | /10 |
|  | Totale A | /50 |
| B | COMPETENZE |  |
| B1 | Analizza, dopo attenta ricognizione, con correttezza e precisione il circuito di misura proposto su basetta di prova. | /10 |
| B2 | Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto esame del circuito. | /10 |
| B3 | Utilizza correttamente i principali strumenti del laboratorio di elettronica: sa scegliere la strumentazione necessaria alle misure sul circuito, produce un corretto schema di inserzione degli strumenti, esegue procedure corrette per eseguire le operazioni di misura. /10 | /10 |
| B4 | Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori per gli ingressi per ottenere risultati utili e significativi | /10 |
| B5 | Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale. | /10 |
|  | Totale B | /50 |
| C | ABILITÀ |  |
| C1 | Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione con proprietà di lingue impiego di adeguata terminologia a tecnica. | /10 |
| C2 | Possiede adeguate abilità nel calcolo: risolve correttamente equazioni, sa operare in aritmetica binaria, effettua correttamente conversioni decimale/binario, binario/esadecirnale. | /10 |
| C3 | Comprende il testo scritto in inglese o in francese e risponde correttamente ai quesiti | /10 |
| C4 | Usa con competenza le apparecchiature del laboratorio di misure elettroniche e sistemi | /10 |
| C5 | Denota capacità di rielaborazione personale nella produzione scritta in lingua italiana e straniera, nell'uso opportuno di strumenti di calcolo e nell'applicazione di adeguate strategie per I' analisi del caso pratico e professionale proposto. | /10 |
|  | Totale C | /50 |
|  | Totale (A+B+C) | /150 |
|  | Punteggio globale della prova | /15 |

ESITO DELLA PROVA :            ___________________________________________