ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F.BESTA”

sezioni associate

I.P.S.C. “F.BESTA”                                                  I.P.S.I.A. “F.FOSSATI”

via TONALE 22 Sondrio  0342/515107                               via Torelli 3  Sondrio   0342/212502

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2001-2002

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi dì un convertitore analogico - digitale

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Laboratorio di misure,

Matematica, Lingua e Italiano

- Il candidato analizzi l'allegato schema funzionale di convertitore analogico-digitale con ADC 0802 e ne descriva sinteticamente il funzionamento.;

- Calcoli il legame matematico , raccogliendo i risultati in una tabella , fra alcune significative tensioni sull'ingresso analogico e le corrispondenti uscite digitali. Facoltativamente il circuito può essere simulato con idonei pacchetti software;

- Proceda nella implementazione del circuito su basetta di prova;

- Dopo averne verificato il corretto funzionamento proceda ad effettuare le misure elettroniche più significative utilizzando la strumentazione del laboratorio;

- Analizzi in modo critico i risultati ottenuti confrontandoli con quelli dell'analisi teoria;

- Traduca dall'inglese o dal francese il breve testo scritto , evidenziato sul data-sheet della National,, relativo alle caratteristiche dell'integrato ADC 0802;

- Infine rediga una accurata relazione , svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Durata prevista della prova 5 ore.

Sondrio , 25 marzo 2002.

INDICAZIONI  PER  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  5^ T.I.EN

Obiettivo: Compiere misure ed osservazioni su un convertitore analogico digitale.

Scopo della prova : Far conoscere, a livello operativo, il principale componente nei processi di digitalizzazione della informazione analogica.

-    Scopo     :  Rendere consapevole l’allievo di come si svolge una prova d’esame

di stato.

-    Periodo   :  Primo quadrimestre

-    Tempo   :  Previsto 5 ore

Note:  Il convertitore analogico-digitale è un dispositivo elettronico che sta  assumendo fondamentale importanza in tutti i campi dell'elettronica  e dei sistemi poiché consente di passare da un ambiente dove l'analisi  e l'elaborazione dell'informazione e dei dati è nel " continuo " ad un  ambiente dove questo avviene nel " discreto " con tutti gli enormi vantaggi che offrono le tecnologie dell'elettronica digitale .  Gli allievi del quinto anno di corso hanno maturato un sufficiente  bagaglio di conoscenze e competenze professionali per poter affrontare la prova, che unitamente a dimostrare adeguata preparazione scolastica può certificare buona preparazione professionale .

.

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2002-2003

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | LAB. MISURE | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoria della conversione analogica digitale | X |  |  |  |  |  |
| Principi di funzionamento di un ADC ad approssimazioni successive come ADC0802 | X |  |  |  |  |  |
| Tecnica di digitalizzazione di segnali analogici | X |  |  |  |  |  |
| Utilizzo degli ADC nei sistemi acquisizione dati nell’interfacciamento di sensori e trasduttori |  | X |  |  |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito |  |  | X |  |  |  |
| Predisposizione e utilizzo delle strumentazione di laboratorio per le misure ed osservazione |  |  | X |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |  |
| Nozioni di calcolo in ambiente binario |  |  |  | X |  |  |
| Conversione decimale/binaria, decimale/esadecimale, binaria/esadecimale |  |  |  | X |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X | X |  |  |  |
| Simulazione al PC con software dedicato tipo MULTISIM, o EWB | X | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  |  | X |  |
| Utilizzo del software per la gestione testi e dati (Word –Excel) | X | X |  |  |  |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  |  | X |

CLASSE 5 TIEN - SIMULAZIONE III - PROVA  (TIPOLOGIA E)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

- CONOSCENZE :

AI) - Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche

in continua e in alternata.

A2) - Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica

analogica e digitale .

A3) - Conosce e sa applicare correttamente la teoria sulla conversione analogico-digitale.

A4) - Conosce e sa utilizzare ADC integrati di largo impiego commerciale.

A5) - Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di interfacciamento.

- COMPETENZE:

BI) - Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova, con un cablaggio

ordinato organico e funzionale.

B2) - Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti

e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito,

B3) - Utilizza correttamente i principali strumenti del laboratorio di elettronica: sa

scegliere la strumentazione necessaria alle misure sul circuito,

produce un corretto schema di  inserzione degli strumenti, esegue procedure

corrette per eseguire le operazioni di misura.

B4) - Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori per

gli ingressi per ottenere risultati utili e significativi.

B5) - Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale,

- ABILITÀ:

CI) - Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione

con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica.

C2) - Possiede adeguate abilità nel calcolo: risolve correttamente equazioni, sa operare

in aritmetica binaria , effettua correttamente conversioni decimale/binario,

binario/esadecimale.

C3) - Comprende e traduce il testo scritto in inglese o in francese nella consultazione

di data sheet.

C4) - Usa correttamente pacchetti software per produzione testi e gestione dati

( Word , Excel)

C5) - Usa correttamente pacchetti software per la simulazione

( Electronics Workbench , Multisim 2001).

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE

IPOTESI DI MASSIMA VALUTAZIONE  PARI  A  10 PUNTI   PER OGNI  VALUTAZIONE

PER UN TOTALE  DI 150 / 150