ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F.BESTA”

sezioni associate

I.P.S.C. “F.BESTA”                                                  I.P.S.I.A. “F.FOSSATI”

via TONALE 22 Sondrio  0342/515107                               via Torelli 3  Sondrio   0342/212502

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2002-2003

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi di un sistema per la misura della lunghezza di barre metalliche che passano su un nastro trasportatore.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Laboratorio di misure, Matematica, Lingua e Italiano

Sopra un nastro trasportatore passano, alla velocità costante di 1m/sec. barre della lunghezza massima di 5m.

In un punto del nastro è posizionato un interruttore che viene chiuso quando una barra arriva in quel punto, resta chiuso per tutto il tempo del passaggio della barra e si riapre

appena la barra è passata.

Si vuole realizzare un dispositivo elettronico capace di fornire la lunghezza di ogni barra che passa su un lettore a cifre, con l'approssimazione di 1 cm o superiore.

Il candidato svolga la prova seguendo i seguenti punti:

- Disegnare uno schema a blocchi di un sistema elettronico capace di svolgere il

compito richiesto, illustrando il principio di funzionamento;

- Tradurre dall’inglese / francese il data sheet dell’integrato SN74C926 evidenziando le caratteristiche necessarie alla soluzione del sistema in esame;

- Spiegare dettagliatamente il funzionamento dello schema assegnato mettendo in evidenza l’andamento temporale dei segnali in gioco;

- Evidenziare i calcoli matematici necessari per determinare i componenti passivi utilizzati;

- Riesaminare e controllare l’esattezza del circuito già realizzato in laboratorio, secondo lo schema assegnato;

- Effettuare le tarature necessarie e verificare il funzionamento;

- Simulare il circuito anche solo in parte su PC con idoneo software tipo EWB,

Multi-Sim o Circuit-Maker;

- Redigere una accurata relazione, svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Tempo previsto 6 ore

###### INDICAZIONI  PER  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  5^ T.I.EN

- Obiettivo:  Affrontare lo studio analitico e soluzione pratica di un sistema

per la misura di lunghezze e visualizzazione su display a 4 cifre.

-    Scopo     :  Rendere consapevole l’allievo di come si svolge una prova d’esame

di stato.

-    Periodo   :  Secondo quadrimestre

-    Tempo    :  Previsto 6 ore

Note:  Il tema scelto riveste particolare importanza considerato che tocca diverse problematiche inerenti i sistemi-elettronici realizzati in logica digitale capaci di contare, memorizzare e visualizzare su display a 7 segmenti impulsi nell’unità di tempo .   Il progetto consente di utilizzare e analizzare  la maggior parte dei dispositivi elettronici studiati come le porte logiche, i flip-flop set e reset, i contatori, decodificatori e i display.    Il lavoro richiede lo svolgimento di più attività anche

multi-disciplinare (informazioni tecniche in lingua straniera, calcoli matematici, realizzazione pratica, misure elettroniche, relazione scritta, uso del PC).

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2002-2003

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | LAB. MISURE | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oscillatori ad onda quadra e generatori di impulsi | X |  |  |  |  |  |
| Logica diditale: porte logiche, flip-flop, ecc |  | X |  |  |  |  |
| Memorie Set e reset | X |  |  |  |  |  |
| Utilizzo dei contatori e decodificatori. |  | X |  |  |  |  |
| Visualizzazione su display con tecnica multiplexata | X |  |  |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |  |
| Calcolo dei valori di componenti |  |  |  | X |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito |  |  | X |  |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X | X |  |  |  |
| Simulazione al PC con software dedicato tipo MULTISIM, CIRCUIT MAKER o EWB | X | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  |  | X |  |
| Utilizzo del software per la gestione testi e dati (Word –Excel) | X | X |  |  |  |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  |  | X |

CLASSE 5 TIEN - SIMULAZIONE III - PROVA  (TIPOLOGIA E)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

- CONOSCENZE :

A1) - Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche

in continua e in alternata.

A2) - Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica

analogica e digitale .

A3) - Conosce e sa applicare correttamente la teoria sui circuiti digitali.

A4) - Conosce e sa descrivere  integrati  digitali di largo impiego commerciale.

A5) - Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di conteggio e visualizzazione su display.

- COMPETENZE:

B1) - Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova,

con un cablaggio ordinato organico e funzionale.

B2) - Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti

e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito.

B3) - Utilizza correttamente i principali strumenti del laboratori o di elettronica: sa scegliere

la strumentazione necessaria alle misure sul circuito , produce un corretto schema

di inserzione degli strumenti, esegue procedure corrette per eseguire le operazioni

di misura.

B5) - Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale.

- ABILITÀ

CI) - Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione

con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica.

C2) - Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni.

C3) - Comprende e traduce il testo scritto in inglese o in francese nella consultazione

di data sheet.

C4) - Usa correttamente pacchetti software per produzione testi e gestione dati

(Word, Excel)

C5) - Usa correttamente pacchetti software per la simulazione

( Electronics Workbench , Multilsim 2001 o Circuit Maker).

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE

IPOTESI DI MASSIMA VALUTAZIONE  PARI  A  10 PUNTI   PER OGNI  VALUTAZIONE

PER UN TOTALE  DI 150 / 150