ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BESTA”

Sezioni Associate

.                  I.P.S.C. “F. BESTA”                                                                                        I.P.S.I.A. “F. FOSSATI”

Via Tonale, 22 -  Sondrio                                             email sorc010003@istruzione.it                                              Via Torelli, 3 -  Sondrio

Tel. 0342515107                                                                     Fax  0342515097                                                               Tel.  0342212502

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2004-2005

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi e studio del funzionamento di un convertitore frequenza tensione (F/V) con XR4151.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Matematica, Lingua straniera e Italiano

I dati caratteristici dell’integrato XR4151 / LM331 sono scritti in inglese / francese nel testo allegato.

TEMA:

## Si vuole realizzare un convertitore F/V con l’integrato XR4151 per utilizzare come circuito condizionatore del segnale proveniente da un oscillatore ad onda quadra  comandato da un sensore di umidità a variazione capacitiva utilizzato in un sistema per la misura di umidità relativa di una serra.

Dato lo schema risolutivo del problema, il candidato, formulate le necessarie ipotesi aggiuntive:

- Disegni lo schema a blocchi dell’intero sistema (dal sensore al display);

- Traduca dall’inglese / francese la parte indicata sul testo assegnato;

- Calcoli il valore della resistenza Rx affinché la Vout valga 1V per una Fin di 1Khz;

- Calcoli il valore che dovrà assumere T2 per avere Vu = 5V con Fin = 750Hz e Vu = 0V per Fin = 1KHz;

- Realizzare su basetta bread-board il circuito secondo lo schema assegnato

- Verifichi il funzionamento del circuito rilevando le forme d’onda significative

misurando ampiezza e frequenza;

- Svolga una relazione descrivendo il funzionamento di ogni blocco

e analizzi i risultati ottenuti;

Tempo previsto 6 ore

###### INDICAZIONI  PER  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  5^ T.I.EN

Obiettivo:  Affrontare lo studio analitico e soluzione pratica di un convertitore

Frequenza /Tensione.

-    Scopo :  Rendere consapevole l’allievo di come si svolge una prova d’esame

di stato.

-    Periodo  :  Secondo quadrimestre

-    Tempo   :  Previsto 6 ore

Note:  Il tema scelto riveste particolare importanza considerato che tocca diverse problematiche inerenti il condizionamento dei segnali provenienti da sensori per la conversione  ADC e rappresentazione dei valori su display.

Il lavoro richiede lo svolgimento di più attività anche multi-disciplinare (informazioni tecniche in lingua straniera, calcoli matematici, realizzazione pratica, misure elettroniche, relazione scritta, uso del PC).

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2004-2005

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoria sugli amplificatori operazionali | X |  |  |  |  |
| Sensori di temperatura e il loro interfacciamento |  | X |  |  |  |
| Utilizzo degli ADC nei sistemi acquisizione dati nell’interfacciamento di sensori e trasduttori |  | X |  |  |  |
| Visualizzazione su display con tecnica multiplexata | X |  |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |
| Calcolo dei componenti |  |  | X |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito | X | X |  |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  | X |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  | X |

CLASSE 5 TIEN - SIMULAZIONE III - PROVA

TERZA  PROVA  (TIPOLOGIA E)

CANDIDATO  _____________________________________________________________

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE |
| --- |
| A | CONOSCENZE | Punteggio |
| A1 | Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche in continua e in alternata. | /10 |
| A2 | Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica . | /10 |
| A3 | Sa disegnare lo schema a blocchi del circuito. | /10 |
| A4 | Conosce e sa descrivere il funzionamento dei principali circuiti elettronici | /10 |
| A5 | Conosce e sa utilizzare le principali tecniche di interfacciamento. | /10 |
|  | Totale A | /50 |
| B | COMPETENZE |  |
| B1 | Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova, con un cablaggio ordinato organico e funzionale. | /10 |
| B2 | Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito. | /10 |
| B3 | Sa scegliere la strumentazione necessaria per le misure e il collaudo del circuito. | /10 |
| B4 | Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori del segnale d’ingressi per ottenere risultati utili e significativi . | /10 |
| B5 | Sa procedere ad una corretta taratura del circuito ed al suo collaudo finale. | /10 |
|  | Totale B | /50 |
| C | ABILITÀ |  |
| C1 | Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica. | /10 |
| C2 | Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni. | /10 |
| C3 | Comprende il testo scritto in inglese o in francese e risponde correttamente ai quesiti | /10 |
| C4 | Usa con competenza le apparecchiature del laboratorio di misure elettroniche e sistemi | /10 |
| C5 | Denota capacità di rielaborazione personale nella produzione scritta in lingua italiana e straniera, nell'uso opportuno di strumenti di calcolo e nell'applicazione di adeguate strategie per I' analisi del caso pratico e professionale proposto. | /10 |
|  | Totale C | /50 |
|  | Totale (A+B+C) | /150 |
|  | Punteggio globale della prova | /15 |

ESITO DELLA PROVA :            ___________________________________________

INGLESE

LM331 or XR4151

Precision Voltage-to-Frequency Converters

Description

This voltage to frequency converter provides the output pulse train at a frequency precisely proportional to the applied input voltage.

The LM331 can operate at power supplies as low as 4.0V and be changed output frequency from 1Hz to 100KHz.

It is ideally suited for use in simple low cost circuit for analog-to digital conversion, long term integration, linear frequency modulation or demodulation, frequency to voltage conversion, and many other functions.

Features

• Guaranteed linearity: 0.01% max.

• Low power dissipation: 15mW at 5V

• Wide range of full scale frequency: 1Hz to 100KHz

• Pulse output compatible with all logic forms

• Wide dynamic range: 100dB min at 10KHz full scale frequency