## Slide 1: I 2C

## Slide 2: Lo Standard Seriale I2C BUS
CARATTERISTICHE SALIENTI
Sono richieste solo due linee: SDA e SCL
Ogni dispositivo connesso al bus è accessibile via software attraverso un indirizzo univoco
Il bus è bidirezionale: il master può operare sia come Tx sia come Rx
E’ un bus che permette il vero multimaster consentendo la rilevazione di collisione dei dati e l’arbitrato per evitare la perdita di dati se 2 o più master iniziano contemporaneamente il trasferimento dei dati
Trasferimento bi-direzionale seriale a 8bit con velocità di trasmissione fino a 100kbit/s in standard mode, fino a 400kbit/s in Fast mode e fino a 3,4Mbit/s in High speed mode
Il numero di periferiche che può essere connesso allo stesso bus è limitato soltanto dal carico capacitivo massimo supportato dal bus stesso (400pF).
L’I2C è un bus seriale che permette il collegamento a stella di periferiche con solo 2 fili più massa.
È consigliato per applicazioni di controllo digitale a 8bit a microcontrollore dove sono presenti memorie ed espansioni I/O

## Slide 3: Glossario
Termini | Descrizione
Trasmettitore | Periferica che spedisce i dati sul bus
Ricevitore | Periferica che riceve i dati dal bus
Master | Periferica che inizia il trasferimento dati, genera il clock e termina il trasferimento.
Slave | Periferica indirizzata dal master
Multi-Master | Più di un master può detenere il controllo del bus
Arbitrazione | Procedura che permette la suddetta situazione, se più di un master tenta di controllare il bus simultaneamente, solo uno ne risulterà abilitato
Sincronizzazione | Procedura per sincronizzare i segnali di clock di due o più periferiche

## Slide 4: Le linee SDA e SCL
Sia SDA che SCL sono linee bi-direzionali mantenute alte tramite resistenze di pull-up .
Quando il bus è libero entrambe le linee sono Hi.
Gli stadi di uscita dei dispositivi connessi al bus devono avere una configurazione open-drain o open-collector per realizzare la funzione wired-AND. Un impulso di clock è generato ad ogni bit trasmesso nel bus.
Il dato sulla linea SDA deve essere stabile durante il periodo HI del clock.
Lo stato Hi o Low della linea dati può cambiare soltanto quando il segnale di clock SCL è Low.
Lo stato Hi o Low della linea dati può cambiare soltanto quando il segnale di clock SCL è Low.

## Slide 5: 2-WIRE SERIAL DATA BUS – Configurazione tipica

## Slide 6: Start e Stop
Nelle procedure dell’I2C bus esistono situazioni specifiche definite come condizioni di Start (S) e di Stop (P).
Una transizione da Hi a Low su SDA mentre SCL è Hi definisce lo Start; una transizione da Low ad Hi su SDA mentre SCL è Hi definisce la condizione di Stop.
Le condizioni di Start e Stop sono sempre generate dal master. Il bus viene considerato occupato (busy) dopo la condizione di Start. Il bus è considerato nuovamente libero (free) dopo un determinato tempo dalla condizione di stop.
Il bus si mantiene busy se un ripetuto start (SR) è generato al posto di una condizione di stop.

## Slide 7: Formato del byte
Ogni byte immesso sull’SDA deve essere di 8bit; il numero di byte che può essere trasmesso in ogni trasferimento è illimitato.
Ogni byte deve essere seguito da un bit di conferma (ACK).
Il dato è trasferito con MSB in testa.
Se lo slave non può ricevere o trasmettere un altro byte perché non ha terminato qualche altra attività (ad es. la gestione di un interrupt) esso può mantenere la linea di clock SCL Low per forzare il master allo stato di attesa (wait state); il trasferimento dati quindi continuerà quando lo slave, pronto per un altro byte, rilascerà la linea SCL.

## Slide 8: Acknowledge (ACK)
Nel trasferimento dati è obbligatorio l’ACK. Il relativo impulso di clock è generato dal master. Il trasmettitore rilascia la linea SDA (Hi) durante l’impulso di clock relativo all’ACK e, durante questo impulso di clock il ricevente deve portare basso SDA.
Un ricevente è obbligato a generare un ACK dopo ogni byte ricevuto. Se uno slave non riconosce l’indirizzo trasmesso la SDA rimane Hi (Not ACK) e il master può allora generare o una condizione di stop per bloccare il trasferimento o uno start ripetuto per iniziare un nuovo trasferimento.
Il Not ACK può intervenire anche se il ricevitore slave deve sospendere la ricezione dei dati perché impegnato in altra attività. Lo slave lascia la SDA Hi e il master genera uno stop o una nuova condizione di start.
Se il ricevitore master è coinvolto in un trasferimento deve segnalare la fine dati al trasmettitore slave con un Not ACK sul ultimo byte che era stato spedito dallo slave; il trasmettitore slave deve abbandonare SDA così da permettere al master di generare stop o nuovo start.

## Slide 9: Sincronizzazione
Ciascun master genera il proprio clock per trasferire dati sul Bus. Il dato è valido soltanto nel periodo Hi del clock; è pertanto necessario un clock ben definito per dar luogo alla procedura di arbitrato bit by bit.

## Slide 10: Arbitrato
Un Master può iniziare un trasferimento solo se il bus è libero. Se due o più master generano una condizione di start contemporaneamente, sulla linea SDA ha luogo l’arbitrato mentre la linea SCL è Hi: il master che trasmette un livello Hi mentre un altro master sta trasmettendo un livello Low spegnerà il suo stadio d’uscita dati in quanto il livello sul bus non corrisponde a quello da lui previsto.
L’arbitrato può continuare per molti bit. Il primo stadio è la comparazione dei bit di indirizzo: se i master stanno ciascuno cercando di indirizzare lo stesso dispositivo l’arbitrato continua con la comparazione dei bit dati se essi sono dei master trasmittenti o dei bit ACK se sono dei master riceventi. Poiché gli indirizzi e i dati sul bus sono determinati dal master vincitore nessuna informazione viene perduta durante il processo di arbitrato. Un master che perde l’arbitrato può generare impulsi di clock fino alla fine del byte nel quale ha perso l’arbitrato.
Se il master incorpora anche una funzione slave e perde l’arbitrato mentre veniva indirizzato dal master vincitore esso terminerà sempre l’arbitrato durante il primo byte cioè durante la fare di indirizzamento in quanto anche un master ha un unico codice a 8bit. Il master perdente deve perciò commutare immediatamente al modo slave. Ciò non modificherà il data tranfer iniziato dal master vincitore. Dal momento che il controllo del I2C bus è assunto dal vincitore dei master in competizione, non c’è alcun master centrale e non sussiste un ordine di priorità sul bus.
Gli slave non sono coinvolti nell’arbitrato.

## Slide 11: Il formato indirizzi a 7bit
Una trasmissione dati avviene secondo il formato mostrato nella figura qui sopra: dopo la condizione di start (S) è spedito l’indirizzo dello slave. Quest’ultimo è di 7bit seguito da un ottavo indicante la direzione dei dati (R/W): se vale zero indica una trasmissione (write); se vale uno indica una richiesta di dati (read).
Ogni trasferimento è terminato sempre da uno Stop generato dal master a meno che il master non intenda continuare a comunicare sul bus con altri slave: genera una condizione di start ripetuto (SR) e indirizza un altro slave senza generare la condizione si Stop.

## Slide 12: Il master invia dati allo slave
lo indirizza con 7 bit ponendo R/W=0

## Slide 13: Il master legge dallo slave
lo indirizza con 7 bit ponendo R/W=1

## Slide 14: Il master non termina la comunicazione
ma tiene occupato il bus ripetendo SR

## Slide 15: Selezione dello slave
Quando viene spedito un indirizzo, ogni slave lo compara con il proprio; se coincide la periferica viene considerata slave-reciver o slave-trasmitter (dipende da R/W) e risponde con una procedura di ACK.
Un indirizzo slave può essere composto da una parte fissa e una programmabile dal progettista tramite i relativi pins previsti sull’integrato slave; ciò determina il numero massimo di periferiche identiche collegabili al bus: ad esempio le memorie seriali EEPROM hanno i primi 4 bit fissi (1010) mentre gli altri 3 bit sono programmabili; questo determina il numero massimo (8) di EEPROM collegabili sullo stesso bus.
Per le periferiche ad alta velocità e per l’indirizzamento a 10bit le procedure di colloquio sono poco differenti dallo standard descritto: per approfondire questo standard seriale riferirsi alla documentazione:
THE I2C BUS SPECIFICATION VERSION 2.1 JANUARY 2000 di PHILIPS SEMICONDUCTORS.

## Slide 16: I2C BUs e il PIC16F87x
Il PIC16F87x è un microcontrollore con l’interfaccia on-chip.
Può essere programmato per funzionare come dispositivo master o slave.
Può essere interrotto nell’elaborazione delle sue routine interne da un interrupt generato dalla richiesta di una periferica collegata al bus.
Le linee dell'I2C sono RC3 (SCL) ed RC4 (SDA) che devono essere programmate come ingressi tramite il TRISC.

## Slide 17: Modi di funzioanmeto dell’interfaccia I2C BUS intergrata
Slave mode a 7 bit di indirizzamento
Slave mode a 10 bit di indirizzamento
Master mode
Firmware modes (implementato per la compatibilità con altre periferiche in commercio)
Velocità a 100kbit/s
Velocità a 400kbit/s

## Slide 18: Pincipali registri interessati
SSPSTAT: registro di stato della comunicazione seriale sincrona
SSPADD è il registro nel quale si deve inserire l’indirizzo qualora il microcontrollore funzioni da slave. Nel funzionamento da master i 7 bit meno significativi di SSPADD servono invece per impostare il Baud Rate (100 kHz, 400 kHz o 1 MHz)
SSPBUF (Serial Receive/Transmit Buffer): è il registro che contiene i byte ricevuti o da trasmettere
SSPCON: tramite 4 bit di controllo (SSPCON<3:0>) consente di selezionare la modalità di funzionamento:
  I2C Slave mode (7-bit address)
  I2C Slave mode (10-bit address)
  I2C Master mode, clock = OSC/4 (SSPADD +1)
SSPCON2: registro di controllo del flusso dei dati
Di seguito sono riportate le principali operazioni da effettuare per utilizzare il PIC come dispositivo master

## Slide 19: SSPSTAT – SSP status register
SMP=0 per disabilitare il controllo dello slew rate sulle linee di I/O
CKE=0 affinché i livelli sui pin SDA ed SCL siano compatibili con lo standard I2C
Gli altri bit forniscono informazioni sul flusso dati che nella maggior parte dei casi non è essenziale gestire

## Slide 20: SSPSTAT – SSP status register

## Slide 21: Selezione del baud rate
Per selezionare Il baud rate (I2CClock) si deve inserire nel registro SSPADD il valore ricavato dalla seguente formula
SSPADD = (((FOSC / I2CClock) / 4) - 1)
Codice per selezionare il baud rate di 100 kHz per un PIC con oscillatore a 4 MHz
#define FOSC D'4000000‘ ; define FOSC to PICmicro (4 MHz)
#define I2CClock D'100000‘ ; define I2C bite rate (100 kHz)
#define ClockValue (((FOSC/I2CClock)/4) -1)
banksel SSPADD ; BANCO1
movlw ClockValue ; read selected baud rate
movwf SSPADD ; initialize I2C baud rate

## Slide 22: SSPCON – SSP control register
SSPEN=1 abilita la porta seriale e configura i pin SDA ed SCL

## Slide 23: SSPCON – SSP control register
SSPM3:SSPM0 = 1000
Master mode,
clock = FOSC / (4 * (SSPADD+1))

## Slide 24: SSPCON2 – SSP control register 2
GCEN: General Call Enable bit (In I2C Slave mode only)
  1 = Enable interrupt when a general call address (0000h) is received in the SSPSR
  0 = General call address disabled
ACKSTAT: Acknowledge Status bit (In I2C Master mode only)
  In Master Transmit mode:
  1 = Acknowledge was not received from slave
  0 = Acknowledge was received from slave
ACKDT: Acknowledge Data bit (In I2C Master mode only)
  In Master Receive mode:
  Value that will be transmitted when the user initiates an Acknowledge sequence at the end of a receive.
  1 = Not Acknowledge
  0 = Acknowledge
bit 4 ACKEN: Acknowledge Sequence Enable bit (In I2C Master mode only)
  In Master Receive mode:
  1 = Initiate Acknowledge sequence on SDA and SCL pins and transmit ACKDT data bit. Automatically cleared by hardware.
  0 = Acknowledge sequence idle
Il test di ACKSTAT consente di verificare che lo slave abbia ricevuto il byte trasmesso
Ricevuto un byte, porre ACKDT = 0 e quindi ACKEN = 1 per trasmettere l’acknowledge

## Slide 25: SSPCON2 – SSP control register 2
RCEN: Receive Enable bit (In I2C Master mode only)
  1 = Enables Receive mode for I2C
  0 = Receive idle
PEN: STOP Condition Enable bit (In I2C Master mode only)
  SCK Release Control:
  1 = Initiate STOP condition on SDA and SCL pins. Automatically cleared by hardware.
  0 = STOP condition idle
RSEN: Repeated START Condition Enable bit (In I2C Master mode only)
  1 = Initiate Repeated START condition on SDA and SCL pins. Automatically cleared by hardware.
  0 = Repeated START condition idle
SEN: START Condition Enable bit (In I2C Master mode only)
  1 = Initiate START condition on SDA and SCL pins. Automatically cleared by hardware.
  0 = START condition idle
SEN : porre a 1 quindi attendere SSPIF prima di trasmettere;
PEN : porre a 1 alla fine della trasmissione; quindi attendere SSPIF
Effettuata la richiesta dati allo slave, porre RCEN = 1 per abilitare il master alla ricezione. Ricevuti 8 bit, RCEN torna automaticamente a zero

## Slide 26: SSPBUF
SSPBUF is the register to which the transfer data is written to, or read from.
The SSPSR register shifts the data in or out of the device.
In receive operations, the SSPBUF and SSPSR create a doubled buffered receiver.
This allows reception of the next byte to begin before reading the last byte of received data.
When the complete byte is received, it is transferred to the SSPBUF register and flag bit SSPIF (PIR1 <3>) is set.
If another complete byte is received before the SSPBUF register is read, a receiver overflow has occurred and bit SSPOV (SSPCON<6>) is set and the byte in the SSPSR is lost.

## Slide 27: Routine per l’invio in I2C del Byte contenuto in W
WRT_W
movwf SSPBUF ; initiate I2C bus write condition
call WaitIF ; l'interrupt è generato al 9° ; impulso di clock
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
btfsc SSPCON2,ACKSTAT ; se non arriva l’acknowledge
call NoAck ; chiama la sub per gestire la
bcf STATUS,RP0 ; mancata risposta
bcf STATUS,RP1 ; BANCO 0
return
;.............................................................................
;.............................................................................
;Attesa del flag dell'interrupt dell'I2C
WaitIF
bcf PIR1,SSPIF ;
Wait01 ; l’interrupt viene generato quando viene
btfss PIR1,SSPIF ; completata la trasm.
goto Wait01
return

## Slide 28: Scrittura dei 7 registri del Real Time Clock DS1307 (1/2)
RTC_Write
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,SEN ; initiate I2C bus start condition
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;BANCO 0
call WaitIF ;attendo la fine dello start
; Generate I2C address per scrittura (R/W=0)
SendWriteAddr ; l’indirizzo del RTC è contenuto in RTCaddr
bcf STATUS,C ; ensure carry bit is clear
rlf RTCaddr,W ; compose 7 bit address
call WRT_W ; invio indirizzo del RTC (Slave Address)
movlw 00H ; comunico allo slave l’indirizzo della sua
call WRT_W ; locazione (00H) nella quale voglio scrivere.
movlw 07H ; Predispongo per l’invio di 7 byte
movwf ReadCnt ; contatore a decremento
movlw FIRST_BYTE ; FIRST_BYTE è l’indirizzo della RAM
movwf FSR ; che contiene il primo byte da inviare al RTC

## Slide 29: Scrittura dei 7 registri del Real Time Clock DS1307 (2/2)
WriteDT
movf INDF,W ; carico in W il byte da inviare al RTC
call WRT_W ; invio il byte
banksel ReadCnt
incf FSR,F ; Inc. pointer: indirizzo successivo byte
decfsz ReadCnt,f ;verifivo se ho inviato tutti i byte
goto WriteDT
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,PEN ; initiate I2C bus stop condition
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1 ;BANCO 0
CALL WaitIF
return

## Slide 30: Lettura dei 7 registri del Real Time Clock DS1307 (1/4)
RTC_Read
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,SEN ; initiate I2C bus start condition
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;BANCO 0
call WaitIF ;attendo la fine dello start
; Generate I2C address per scrittura (R/W=0)
bcf STATUS,C ; ensure carry bit is clear
rlf RTCaddr,W ; compose 7 bit address
call WRT_W
movlw 00H ; indirizzo 00H sul quale avverrà
call WRT_W ; la successiva lettura
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,PEN ; initiate I2C bus stop condition
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1 ;BANCO 0
CALL WaitIF ; attendo la fine dello stop
Occorre un idirizzamento in scrittura sul registro (00H) per posizionare il puntatore per la successiva lettura

## Slide 31: Lettura dei 7 registri del Real Time Clock DS1307 (2/4)
;Inizio un nuovo ciclo di start
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,SEN ; initiate I2C bus start condition
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1 ;BANCO 0
CALL WaitIF ; attendo la fine dello start
SendReadAddr ; Generate I2C address per lettura (R/W=1)
banksel RTCaddr ;
bsf STATUS,C ; ensure carry bit is set
rlf RTCaddr,W ; compose 7 bit address
Call WRT_W
banksel ReadCnt
movlw 07H ; predispongo per la lettura di 7 byte
movwf ReadCnt
movlw FIRST_BYTE ; FIRST_BYTE è l’indirizzo della RAM dove
movwf FSR ; verrà salvato il primo byte ricevuto

## Slide 32: Lettura dei 7 registri del Real Time Clock DS1307 (3/4)
ReadDT
banksel SSPCON2
bsf SSPCON2,RCEN ; generate receive condition
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;BANCO 0
call WaitIF ; l'interrupt è generato dal buffer pieno
movf SSPBUF,W ; save of byte into W
movwf INDF ;... e lo salvo in memoria (GPR)
incf FSR,F ; Inc pointer
decfsz ReadCnt,f ; verifivo: se ho memorizzato tutti i byte…
goto Acknow ; …invio l’acknowledge altrimenti
goto NotAck ; …procedo con la ricezione
Acknow
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bcf SSPCON2,ACKDT ; acknowledge bit state to send
bsf SSPCON2,ACKEN ; initiate acknowledge sequence

## Slide 33: Lettura dei 7 registri del Real Time Clock DS1307 (4/4)
WaitACK ; attesa che termini il ciclo di acknowledge
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
btfsc SSPCON2,ACKEN ; ack cycle complete? ACKEN torna
goto WaitACK ; a zero alla fine del ciclo di acknowledge
goto ReadDT ; Torno alla ricezione di un altro byte
NotAck ; Send Not Acknowledge
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,ACKDT ; acknowledge bit state to send (not ack)
bsf SSPCON2,ACKEN ; initiate acknowledge sequence
WtNACK
btfsc SSPCON2,ACKEN ; ack cycle complete?
goto WtNACK ; no, so loop again
banksel SSPCON2 ; select SFR bank
bsf SSPCON2,PEN ; initiate I2C bus stop condition
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1 ;BANCO 0
call WaitIF ; attendo che termini la stop condition
return