## Slide 1: LINEE DI TRASMISSIONE
Ing. Ercole Mitrotta

## Slide 2: Costanti Primarie
R = Resistenza chilometrica (/Km)
L = Induttanza chilometrica (H/Km)
G = Conduttanza chilometrica (S/Km)
C = Capacità chilometrica (F/Km)

## Slide 4
V(x)-[V(x)+ V(x)] = (R  x+jL x)·I(x)
V(x) = -(R+jL)  x·I(x)
V’(x) = -(R+jL) ·I(x)
I(x)-[I(x)+ I(x)] = (G  x+jC x)·[V(x) +V(x)]
I(x) = -(G+jC)  x ·[V(x) +V(x)]
I’(x) = -(G+jC) ·V(x)

## Slide 5: Equazioni di propagazione
V’(x) = -(R+jL) ·I(x)
V’’(x) = -(R+jL) ·I’(x)
I’(x) = -(G+jC) ·V(x)
V’’(x) = (R+jL) (G+jC) ·V(x)
V’’(x) - (R+jL) (G+jC) ·V(x) = 0
V(x) = Vd · e-x + Vr · ex
2 = (R+jL) (G+jC)

## Slide 6
V’(x) = -(R+jL) ·I(x)
I’(x) = -(G+jC) ·V(x)
I”(x) = -(G+jC) ·V’(x)
I’’(x) = (R+jL) (G+jC) ·I(x)
I’’(x) - (R+jL) (G+jC) ·I(x) = 0
I(x) = Id · e-x + Ir · ex
2 = (R+jL) (G+jC)
 costante di propagazione

## Slide 7: Impedenza caratteristica
V’(x) = -(R+jL) ·I(x)
V(x) = Vd · e-x + Vr · ex
V’(x) = - (Vd · e-x - Vr · ex)
I(x)=  (Vd · e-x - Vr · ex)/(R+ jL)
Zo= (R+ jL) / 

## Slide 8: Calcolo approssimato di Z0 per una linea bifilare e per un cavo coassiale

## Slide 11: Transmission line theory

## Slide 12: Transitorio di tensione in una linea aperta

## Slide 13: Transitorio di tensione in una linea in cortocircuito

## Slide 14: Propagazione di un segnale sinusoidale

## Slide 15: Linea adattata
Lunghezza infinita o impedenza di carico uguale a Z0
V(x) = Vd · e-x
I(x) = Id · e-x
V(x) / I(x) = Vd / Id = Z0
V(x) = Vd · e-x = Vd · e-x ·e-jx

## Slide 16: Lunghezza d’onda
V(x) = Vd · e-x ·e-jx  Vd · e-jx (linea senza perdite)
x = 2   = 2 /    = 2 / 

## Slide 17: Velocità di fase
Tempo di propagazione per una linea di lunghezza l: f = l / Vf

## Slide 18: Caratteristiche elettriche di cavi coassiali commerciali

## Slide 19: Linea non adattata Cortocircuito

## Slide 22: Linea aperta

## Slide 23: Onda stazionaria
In nove istanti diversi

## Slide 24: Tensione e corrente nell’onda stazionaria
In un istante particolare
In valore efficace

## Slide 25: Coefficiente di riflessione
Linea in cortocircuito
Linea aperta
In generale

## Slide 26: Impedenza della linea
Rapporto fra la tensione e la corrente effettivamente presenti in un punto della linea
V(x) = Vd · e-x + Vr · ex
I(x) = Id · e-x + Ir · ex

## Slide 27: Coefficiente di riflessione sul carico

## Slide 28: Analysis of line reflections

## Slide 31: Esempio di riflessione di segnale sinusoidale

## Slide 32: ROS Rapporto d’onda stazionaria

## Slide 33: Coefficiente di riflessione e ROS su linee senza perdite
 = j ( = 0 )
(non dipende da x)

## Slide 34: Kv(l) e ROS in funzione del carico

## Slide 35: Impedenza della linea in funzione della distanza dal carico
 = 0 =>
x = l - y

## Slide 36
Esempio:
Se la linea è chiusa in cortocircuito Kv(l) = -1

## Slide 37: Impedenza della linea chiusa in cortocircuito
Formule di Eulero: sen  = (ej - e-j)/2j ; cos  = (ej + e-j)/2
Z(y) = Z0 • 2j sen y / 2 cos y
Z(y) = j Z0 • tg y


## Slide 39: Reattanza di una linea chiusa in cortocircuito

## Slide 42: Perdita per riflessione
Pd è la potenza associata all’onda diretta: Pd = Vd Id = Vd2 / Z0
Pr è la potenza associata all’onda riflessa: Pr = Vr Ir = Vr2 / Z0

## Slide 43: Impedenza normalizzata
z(y) = r + jx

## Slide 44: Carta di Smith
La carta di Smith è la rappresentazione della trasformazione
tra il piano della variabile complessa z = r + jx e il piano del coefficiente di riflessione Kv.

## Slide 46
z = r + jx =
1 + Kv
1 - Kv

## Slide 50: Adattamento di impedenza con trasformatore in quarto d’onda
Ponendo y = /4 ovvero y = /2
Z(/4) = Z02/ Zc

## Slide 51: Adattamento in /4 con carico resistivo
==> Z(/4) = ZT

## Slide 52: Adattamento in /4 con carico complesso

## Slide 53: Adattamento con STUB

## Slide 54: Strip line o linea a striscia
microstriscia

## Slide 55: Linee a striscia

## Slide 56: Dimensioni della linea a striscia in funzione dell’impedenza caratteristica e della costante dielettrica

## Slide 57: Lunghezza d’onda sulla linea a striscia
Nella linea a striscia le linee di campo sono immerse in due mezzi con costante dielettrica diversa: aria ed epoxy.
Per la costante dielettrica relativa deve essere assunto un valore
determinato utilizzando un parametro correttivo q:
r’ = 1 + q (r - 1)

## Slide 58: Fattore di correzione per la costante dielettrica

## Slide 59: Impedenza caratteristica di una linea a striscia