## Slide 1: MEMORIE

## Slide 2: Parametri di una memoria
capacità: rappresenta il numero di informazioni binarie che essa può contenere; la capacità può essere espressa in bit
Ingombro: La necessità di memorizzare una grande quantità di informazioni, ha portato la tecnologia a concentrare in spazi sempre più ridotti quantità di informazioni sempre maggiori
Tempo di accesso: Rappresenta il tempo che trascorre da quando iniziano le operazioni necessarie per leggere o per scrivere una informazione fino a quando essa non è stata letta o scritta
Modalità di accesso …

## Slide 3
Modalità di accesso
sequenziale: si ha nei nastri magnetici; è caratterizzato da tempi di accesso piuttosto lunghi, anche se consente maggiore semplicità organizzativa della memoria
LIFO: tipico delle memorie a pila; le informazioni vengono accatastate una sopra l’altra e vengono recuperate partendo dall’ultima che è stata scritta
FIFO: tipico delle memorie per applicazioni di tipo seriale ad elevata velocità
random: o causale, richiede una organizzazione della memoria sotto forma di matrice, in cui l’indirizzo delle informazioni è definito mediante un numero di riga e un numero di colonna. Tipico delle memorie a semiconduttore; anche simile nei floppy.

## Slide 4: DEFINIZIONI
Le memorie sono organizzate in parole ( word) di lunghezza fissa.
Normalmente le parole sono formate da multipli di 8 bit, ovvero da uno o più byte.
Ad ogni parola corrisponde una locazione di memoria individuata da un indirizzo ( address). Conoscere l’indirizzo della locazione di memoria è necessario per scrivere o leggere la stessa.
La capacità di una memoria individua il numero di bit che può contenere. Risulta pertanto pari al prodotto degli n bit di lunghezza della singola parola per il numero delle m contenibili.
Ad es.: n=8 e m=1024 => C=n·m= 8 · 1024 = 8192 bit = 8 kbit
(1kbit = 1024 bit).
Il tempo di lettura ( read time) è l’intervallo di tempo che intercorre da quando inizia l’indirizzamento della locazione di memoria a quando il dato risulta disponibile in uscita alla memoria stessa.
Il tempo di scrittura ( write time) analogamente è il tempo che intercorre da quando inizia l’indirizzamento a quando il dato risulta acquisito in memoria.
Il tempo di accesso ( access time) può coincidere con uno dei precedenti o con la loro media.

## Slide 5: MEMORIE A SEMICONDUTTORE
Utilizzano come supporto fisico un semiconduttore e fanno parte dei circuiti integrati. Vi sono molti tipi di memorie a semiconduttore, ciascuno destinato a soddisfare una particolare esigenza
MEMORIE A SOLA LETTURA
L’uso delle memorie a sola lettura denominate ROM prevede che sia possibile leggerne il contenuto durante la loro utilizzazione, ma non sia possibile intervenire per modificarlo. La scrittura delle informazioni al loro interno viene effettuata prima della loro utilizzazione. A questa categoria appartengono le PROM e le EPROM.
Le PROM possono essere programmate dall’utente una sola volta utilizzando apparecchiature specifiche
Le EPROM possono essere programmate e poi cancellate e riprogrammate più volte. La cancellazione delle EPROM viene effettuata esponendo il chip di semiconduttore all’azione dei raggi UV.

## Slide 6: Memorie a sola lettura
Nel secondo caso le memorie vengono programmate “in casa” dall’utente che le acquista “vergini”. Nel primo caso si parla di ROM vere e proprie, mentre nel secondo di PROM, ovvero Programmable ROM. Anche se è indubbiamente più comodo “scrivere” le ROM in casa, il ricorso al costruttore è conveniente nel caso di grossi volumi produttivi.
Nelle memorie a sola lettura di tipo ROM i dati devono rimanere memorizzati in maniera permanente, e devono essere mantenuti anche in assenza di alimentazione. Le ROM possono essere di due tipi, a seconda che vengano “scritte” dal costruttore oppure dall’utente.
Nel primo caso l’utente invia al costruttore la struttura dei dati da memorizzare e la società provvederà a “scrivere” l’array di memoria.

## Slide 7: Struttura interna delle ROM
Le ROM posseggono una struttura interna abbastanza semplice, riconducibile allo schema di principio riportato nella figura a lato. In una ROM, infatti, gli “zeri” e gli “uno” logici vengono ottenuti cortocircuitando alcuni “incroci” fra le righe e le colonne di un array di connessioni interne.
Per fornire l’indirizzo della linea desiderata si applica un livello logico alto (5 Volt) alla riga R selezionata, per cui fluirà corrente attraverso uno o più resistori alla base delle colonne a seconda della posizione dei nodi che sono stati programmati.

## Slide 8
Le ROM hanno una struttura organizzata a matrice di righe e colonne ed ogni incrocio fra una riga ed una colonna rappresenta una cella elementare contenente un bit di informazione. Il bit ha un valore “1” se sull’incrocio vi è un diodo di collegamento: ha, invece, valore”0” se sull’incrocio manca il collegamento. Vengono usati i decodificatori di riga e di colonna perché con una organizzazione a matrice, il numero dei pin sarebbe molto elevato. Con i decodificatori si possono gestire 2n righe o colonne dove n è il numero di ingressi del decodificatore.
Il parallelismo di una memoria rappresenta il numero di bit che vengono letti contemporaneamente; esso viene denominato anche lunghezza di parola per indicare che le informazioni sono memorizzate a pacchetti di bit (parole). L’ingresso di abilitazione CS serve per porre l’uscita in stato di alta impedenza. Ciò consente di collegare le uscite di più memorie sullo stesso bus.
L’operazione di lettura viene effettuata in due tempi; prima si imposta l’indirizzo tenendo le uscite in alta impedenza, poi si attiva l’ingresso CS ponendolo a livello basso.
Un miglioramento significativo può essere ottenuto sostituendo i diodi con transistor BJT.
Le ROM in tecnologia bipolare hanno il pregio di avere tempi di accesso molto piccoli, ma non consentono livelli di integrazione molto spinti. Per questa ragione la maggior parte delle ROM viene realizzata in tecnologia unipolare: NMOS e CMOS. In pratica, il transistor si comporta come un interruttore che, quando conduce, provoca il collegamento a massa della colonna collegata al suo drain; quando è interdetto il collegamento viene a mancare e la colonna assume il potenziale dell’alimentazione.

## Slide 9: PROM
Nel caso invece delle PROM (che possono venir programmate dall’utente) l’operazione di personalizzazione deve essere fatta attraverso un apparato chiamato “PROM-programmer” il quale, partendo da una memoria PROM “vergine” memorizza la mappa di zeri e di uno tramite la bruciatura di mini-fusibili interni, da cui il nome di “fuse-PROM” per questo tipo di memorie

## Slide 10: Classificazione delle memorie a semiconduttore

## Slide 11: Schema funzionale
Linee dati
bidirezionali

## Slide 12: Schema a blocchi di una RAM

## Slide 13: ROM a diodi

## Slide 14: ROM a BJT

## Slide 15: ROM a MOS

## Slide 16: LE PROM
Nelle PROM, a differenza delle ROM, ogni incrocio fra una riga ed una colonna contiene il dispositivo di collegamento, diodo o transistor. Tuttavia è possibile provocare l’interruzione del collegamento elettrico su alcuni incroci e lasciarlo in altri in modo da memorizzare il contenuto desiderato. Questa operazione, denominata programmazione della PROM, consiste nell’eliminazione del collegamento mediante la rottura di un fusibile. Le PROM sono
programmabili una sola volta e per questa ragione vengono denominate anche OT PROM.

## Slide 17: PROM

## Slide 18: LE EPROM
Quando le esigenze di utilizzazione di una memoria prevedono la necessità di programmarla più volte si può ricorrere all’uso delle EPROM.
Le EPROM sono memorie a sola lettura riprogrammabili, in cui la cella elementare è costituita da un transistor MOS con una struttura particolare denominato FAMOS.
Quando nel funzionamento della EPROM viene selezionata una riga, la tensione applicata alla riga è sufficiente a mettere in conduzione i transistor non programmati ma non quelli programmati; nei quali è stata aumentata la tensione di soglia. La carica accumulata nel floating gate vi rimane per un tempo molto lungo che supera la decina di anni.
Per cancellare una EPROM è sufficiente esporre il chip all’azione dei raggi UV che provocano una diminuzione della resistività elettrica dell’ossido di silicio consentendo agli elettroni intrappolati nel gate flottante di disperdersi.

## Slide 19: Floating Gate

## Slide 20: LE EEPROM
Le EEPROM presentano i seguenti vantaggi rispetto alle EPROM:
è possibile effettuare la cancellazione e la programmazione cella a cella, mentre nelle EPROM per cancellare una sola cella è necessario cancellare tutta la memoria;
i tempi di programmazione sono molto brevi;
possono essere programmate on board, cioè senza smontarle dal circuito.

## Slide 21: MEMORIE RAM
Le memorie RAM sono suddivise in due categorie:
memorie volatili;
memorie non volatili.
Le memorie volatili sono caratterizzate dal fatto che conservano il contenuto scritto finché sono alimentate, ma lo perdono appena viene tolta l’alimentazione. Il loro contenuto può essere conservato anche a macchina spenta utilizzando una batteria tampone.
Le memorie volatili hanno una organizzazione a matrice e vengono denominate RAM per evidenziare la possibilità di accesso diretto o casuale a qualunque cella di memoria.
Le RAM si suddividono in:
RAM statiche;
RAM dinamiche.

## Slide 22: Le RAM statiche
Hanno come elemento base della cella un flip-flop R-S. L’operazione di scrittura viene effettuata applicando il dato da memorizzare all’ingresso DATA IN, dopo che sono stati attivati gli ingressi di controllo CS e W . L’operazione di lettura viene effettuata attivando l’ingresso R e CS.
Le RAM statiche necessitano, per ogni cella, di un numero elevato di transistor e ciò crea notevoli limiti ai livelli di integrazione e comporta un costo per bit piuttosto elevato. Questo doppio inconveniente ha indotto i costruttori a cercare soluzioni alternative che hanno portato alla realizzazione delle RAM dinamiche denominate DRAM.

## Slide 23: DRAM
L’elemento base di una DRAM è un condensatore che, una volta caricato, è in grado di conservare la sua carica se viene isolato dal resto del circuito. Il condensatore memorizza un “1” se è carico ed uno “0” se è scarico. La scrittura di un “1” equivale a caricarlo, mentre la scrittura di uno “0” equivale a scaricarlo. Il contenuto della cella deve essere continuamente riscritto con una operazione detta rinfresco (refresh).
L’operazione di scrittura viene effettuata attivando la riga desiderata ed applicando su ogni colonna il livello di tensione alto o basso a seconda del dato da memorizzare nella cella collegata ad essa.
L’operazione di lettura viene effettuata con la lettura della tensione presente su ogni condensatore.
Durante la lettura nasce un inconveniente provocato dalla capacità parassita.

## Slide 24: Dinamic RAM (DRAM)