## Slide 1: RS232
Ing. Ercole MITROTTA

## Slide 2: Segnale dati RS232

## Slide 3: Connettori RS232
Sigla | 25 pin | 9 pin | In/Out | Nome
TxD | 2 | 3 | O | Dati trasmessi
RxD | 3 | 2 | I | Dati ricevuti
RTS | 4 | 7 | O | Request To Send
CTS | 5 | 8 | I | Clear To Send
DTR | 20 | 4 | O | Data Terminal Ready
DSR | 6 | 6 | I | Data Set Ready
GND | 7 | 5 | - | Massa
- | - | 1 | - | Terra

## Slide 4: Criteri RS232
PIN |  |  | Descrizione
2 | Data Out | => | Quando non c'è flusso dati deve essere a potenziale inferiore a -3V
3 | Data In | <= | Quando non c'è flusso di dati deve essere a potenziale inferiore a -3V.
4 | RTS Request To Send | => | Una transizione a ON (V>3V) indica all'apparato collegato che il PC deve iniziare una trasmissione. Dopo la transizione il PC attende un segnale ON (V>3V) sulla linea CTS per poi iniziare la trasmissione. Durante la trasmissione RTS deve essere ON.
5 | CTS Clear To Send | <= | Il periferico segnala (eventualmente per risposta ad RTS) di essere pronto per ricevere dati. Deve essere ON affinché ci sia scambio di Dati.
6 | DSR Data Set Ready | <= | Lo stato ON indica che l'apparato collegato è pronto per ricevere e/o trasmettere dati, cioè è attivo.
20 | DTR Data Terminal Ready | => | Con il livello ON il PC comunica di essere pronto a ricevere e/o trasmettere dati.

## Slide 5: Schemi di connessioni in RS232
Durante le comunicazioni deve essere presente la condizione ON (tensione superiore a 3V) su tutti i circuiti di controllo: RTS, CTS, DSR, DTR.

## Slide 6: Interfaccia per livelli TTL
Pompa di carica

## Slide 7: Controllo comunicazioni seriali in Visual Basic MSComm
Proprietà fondamentali e relativi esempi
    CommPort: numero della porta di comunicazione
    MSComm1.CommPort = 1 (selezione di COM1)
    Settings: parametri di comunicazione
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1”
    (9600 bit/s, no parità, 8 bit dati, 1 bit di stop)
    PortOpen: stato della porta; prima di utilizzare una porta bisogna aprirla
    MSComm1.PortOpen = True
    Output: scrive i dati nel buffer di trasmissione
    MSComm1.Output = "AT" + Chr$(13)

## Slide 8: Proprietà fondamentali del controllo MSComm (continua)
    Input: restituisce il contenuto del buffer di ricezione e lo scarica DatiRX$ = DatiRX$ & MSComm1.Input
    InBufferCount: numero caratteri ricevuti e memorizzati nel buffer di ricezione
    Do
DatiRX$ = MSComm1.Input
‘Sospende l'esecuzione in modo che il sistema operativo possa elaborare altri eventi
DoEvents
Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 2
    InputLen: numero di caratteri che vengono letti dalla proprietà input;
      Se InputLen = 0, la proprietà Input leggerà tutti i caratteri contenuti nel buffer altrimenti verrà scaricato un blocco di lunghezza InputLen. Se il buffer contiene un numero di caratteri inferiore a InputLen, la proprietà input restituisce una stringa vuota
    RThrehold: numero di caratteri ricevuti che generano l’evento OnComm; il valore zero (predefinito) disattiva la generazione dell’evento OnComm.

## Slide 9: Proprietà fondamentali del controllo MSComm (continua)
  DTREnable: attiva o disattiva la linea DTR (Data TerminaL Ready)
MSComm1.DTREnable = True
  RTSEnable: attiva o disattiva la linea RTS (Request To Send)
  MSComm1.RTSEnable = True
  DSRHolding: stato (true o false / attivo o disattivo) della linea DSR
  CTSHolding: stato (true o false / attivo o disattivo) della linea CTS
  CommEvent: restituisce un numero che indica l’evento o l’errore di comunicazione più recente

## Slide 10: Errori ed eventi di comunicazione
errori di comunicazione
  ComEventCTSTO 1002 Timeout Clear To Send..
  comEventDSRTO 1003 Timeout Data Set Ready.
  ComEventCDTO 1007 Timeout di rilevamento portante.
  ComEventRxOver 1008 Overflow del buffer di ricezione.
  ComEventRxParity 1009 Errore di parità.
  ComEventTxFull 1010 Buffer di trasmissione pieno.
eventi di comunicazione
  ComEvReceive 2 Ricevuto numero di caratteri Rthreshold.
  ComEvCTS 3 Modifica nella linea CTS (Clear To Send).
  ComEvDSR 4 Modifica nella linea DSR (Data Set Ready)
  ComEvCD 5 Modifica nella linea CD (Carrier Detect).

## Slide 11: Il recupero dei dati dal buffer di ricezione
Il controllo MSComm può utilizzare il polling o un metodo basato su eventi per recuperare i dati dalla porta
Il polling si realizza controllando ciclicamente se il buffer di ricezione contiene dati:
DatiRX$ = DatiRX$ & MSComm1.Input

## Slide 12: Evento OnComm.
Viene generato a ogni modifica del valore della proprietà CommEvent
  Affinchè il controllo MSComm imposti la proprietà CommEvent su comEvReceive e generi l'evento OnComm dovranno essere ricevuti tanti caratteri quanti ne sono indicati dalla proprietà Rthreshold.
  Se la proprietà RThreshold è impostata su 0 (impostazione predefinita) verrà disattivata la generazione dell'evento OnComm alla ricezione dei caratteri.
  Per gestire gli errori e gli eventi di comunicazione è possibile inserire il codice opportuno dopo la relativa istruzione Case della routin disponibile nell’help di Visual Basic.

## Slide 13: Metodo basato su eventi
Private Sub MSComm1_OnComm ()
Select Case MSComm1.CommEvent ' Gestisce ogni evento o errore di comunicazione
' Errori
Case comEventBreak ' Ricevuto un segnale di ' interruzione.
Case comEventFrame ' Errore di frame.
Case comEventOverrun ' Perdita di dati.
Case comEventRxOver ' Overflow buffer di ricezione.
Case comEventRxParity ' Errore di parità.
Case comEventTxFull ' Buffer di trasmissione pieno.
Case comEventDCB ' Errore imprevisto durante il recupero di DCB.
' Eventi
Case comEvCD ' Modifica della linea CD.
Case comEvCTS ' Modifica della linea CTS.
Case comEvDSR ' Modifica della linea DSR.
Case comEvRing ' Modifica dell'indicatore del segnale telefonico.
Case comEvReceive ' Ricevuto il numero di caratteri RThreshold.
Case comEvSend ' Il buffer di trasmissione include il numero di caratteri ' specificato da SThreshold.
Case comEvEof ' È stato trovato un carattere EOF nel flusso di input. End Select
End Sub

## Slide 14: Modulo trasmettitore FM digitale
Pin-out
1) +12V
2) Tx-enab1e
3) Ground
4) Data input
5) Aux. output
9) Ground
13) Ground
15) RF Output
16) Ground
Frequenza portante in assenza di modulazione (pin 4 < 0,5V): 433,65 MHz ottenuta mediante risuanatore SAW;
Modulazione 2FSK con f= + 150 KHz (pin 4 > 3V);
Frequenza di modulazione in onda quadra: 10 KHz max.
Baud rate max: 19200 bit/s;
Impedenza di uscita RF: 50 ;
Potenza di uscita RF su carico da 50 : <10 mW (<10 dBm)
Aurel TX-DFM-12V

## Slide 15: Modulo ricevitore FM digitale Aurel RX-DFM-3V3
      Pinout
    1)Rf lnput 10) Aux. Output 17) Ground
    2) Ground 11) Carrier detect 18) Data output
    7) Ground 12) Ground 19)RX-enable
    8) Squelch level 14) Ground 20) +3,3V Supply

## Slide 16: Commutatore d’antenna Rx-Tx
Pin-out
1) Antenna
2) Ground
3) Tx
4) Control
5) Ground
6) Ground
7) Ground
8) Rx
Control Voltage R1 Ext. Res.
5V 0 
9V 390 
12V 680 