## Slide 1: Alimentatori a commutazione SMPS (Switched Mode Power Supply)
Ing. Ercole MITROTTA

## Slide 2: Schema a blocchi dell’alimentatore a commutazione

## Slide 3: Alimentatori a risonanza serie
Gli alimentatori a commutazione lavorano con correnti impulsive che generano disturbi irradiati e condotti
Negli alimentatori a risonanza serie (SRPS - series resonant power supply) le forme d’onda sono rese sinusoidali con l’impiego di un circuito risonante serie
Le frequenze utilizzate sono molto elevate (anche 1MHz)

## Slide 4: Convertitori DC/DC
Buck o step down Vi > Vo
Boost o step up Vi < Vo
Invertente Vo = - k ·Vi

## Slide 5: Convertitore Buck o step-down
Si considerano costanti Vo e Io
La corrente sull’induttanza cresce linearmente: iL = ( Vi - Vo ) t / L
Quando l’interruttore è ON:
Quando l’interruttore è OFF:
A regime

## Slide 6: Dimensionamento dell’induttanza
Ricavando ton e toff e considerando che 1/f = ton + toff
Si ottiene la formula per il dimensionamento di L
In genere si fissa ΔIL in funzione della Io (Es. ΔIL= 0,4 Io)

## Slide 7: Dimensionamento del condensatore
La tensione sul condensatore è data da 1/C moltiplicato per l’integrale della corrente
Fissato il valore massimo del ripple di tensione, quest’ultima formula consente il dimensionamento di C

## Slide 8: Convertitore Boost o step-up
a regime devono essere uguali
Ricavando ton e toff e considerando che 1/f = ton + toff
Il condensatore si scarica a corrente costante durante ton:

## Slide 9: Convertitore invertente
Da semplici considerazioni geometriche
Dalla relazione 1/f = ton + toff

## Slide 10: Regolatore switching

## Slide 11: Convertitori con trasformatore
Il trasformatore
  consente l’isolamento galvanico
  lega la tensione di uscita, oltre che al duty cicle, anche al rapporto di trasformazione
Convertitore flyback (fino a 100 ÷ 200 W)
Covertitore forward (fino a 500 W)
Convertitore push-pull (oltre 500 W)

## Slide 12: Convertitore flyback
Il primario si carica
Vs < 0 => is = 0
La corrente di magnetizzazione cresce linearmente
vp / vs = n1 / n2 = n = is / ip
Fase ON
(deriva dal convertitore invertente)

## Slide 13
Fase OFF

## Slide 14: Flyback ad onda triangolare
(L’andamento delle correnti è quello tratteggiato)
Energia immagazzinata nel trasformatore durante la fase ON:
1/2 L1 Im2
Im = Vi ton /L1
La potenza media si ottiene moltiplicando l’energia per la frequenza:
uguagliandola alla potenza media sul carico
(il transistor interruttore deve sopportare una tensione pari a Vi + n V0 )

## Slide 15: Convertitore forward
Fase ON
Conduce D1
vs = Vi / n
Si comporta come un conv. Buck alimentato con tensione Vi / n
Fase OFF
la corrente su L si richiude tramite D2
il secondario non è in grado di dissipare l’energia di magnetizzazione; viene allora inserito un terzo avvolgimento (di demagnetizzazione) con n3 = n1

## Slide 16: Convertitore push pull