## Slide 1
Ranghetto Enrico VTB
START
I SENSORI DI TEMPERATURA
I.T.I.S. F. SEVERI a.s.2002/03

## Slide 2
I SENSORI DI TEMPERATURA
 I trasduttori di temperatura,fanno parte dei trasduttori analogici
(sia la temperatura che la grandezza elettrica in uscita sono analogiche,
variano cioè con continuità).
 In linea generale un buon trasduttore di temperatura deve presentare:
- Elevata sensibilità
- Uscita lineare crescente
- Stabilità di funzionamento nel tempo
- Facile adattabilità alle esigenze di una specifica applicazione
TRASDUTTORI DI TEMPERATURA

## Slide 3
I SENSORI DI TEMPERATURA
Questo grafico rappresenta le curve caratteristiche di alcuni sensori di temperatura con variazione di ampiezza.
CARATTERISTICHE QUALITATIVE NORMALIZZATE
(di trasduttori di temperatura a variazione di resistenza)

## Slide 4
I SENSORI DI TEMPERATURA
Di seguito analizzeremo alcuni trasduttori di temperatura:
o TRASDUTTORE TP100 (RTD)
o TERMISTORE NTC
o TRASDUTTORE DI TEMPERATURA AD590
o TRASDUTTORE DI TEMPERATURA LM35
o TERMOCOPPIE
ANALISI di ALCUNI TRASDUTTORI TIPICI

## Slide 5
I SENSORI DI TEMPERATURA
 Il trasduttore TP100 non è altro che una termoresistenza di precisione,costituita da una sottilissima pellicola al platino (tarata grazie ad un raggio laser), disposta su di un supporto di allumina .
 Viene molto utilizzato in ambito industriale per:
o l’elevato range di funzionamento
o la robustezza
o l’economicità
o le dimensioni contenute
TRASDUTTORE TP100 (o termoresistenza RDT )
R

## Slide 6
 La caratterista di uscita è definita dalla seguente legge:
RT=R0 (1+*T)
Dove:
RT= Valore della resistenza d’uscita in corrispondenza della temperatura T
da rilevare
R0 = Valore nominale della resistenza alla temperatura 0°C
 = 3,85 * 10 –3 Coefficiente medio
In genere la variazione della resistenza R ha un comportamento lineare, ma con range di temperature molto estesi questa caratteristica viene a mancare (vedi grafico).
I SENSORI DI TEMPERATURA

## Slide 7
I SENSORI DI TEMPERATURA
C-B
CARATTERISTICHE sensore PT100
In questa tabella sono riportati i valori della resistenza RT in corrispondenza di alcuni valori della temperatura
In particolare è possibile notare il comportamento del valore resistivo del trasduttore con temperatura di “riferimento” a 0° C

## Slide 8
I SENSORI DI TEMPERATURA
 Per rendere il trasduttore TP100 interfacciabile con blocchi circuitali come l’ADC è necessario convertire il valore resistivo RT in uscita in un’altra grandezza elettrica (in genere in una tensione)
 La conversione delle variazioni di resistenza in variazioni di tensione può avvenire in due modi, grazie all’uso di:
1. Generatori di corrente costante.
2. Ponti resistivi (Ponte di Weastone).
IMPIEGO DEL TP100
R

## Slide 9
I SENSORI DI TEMPERATURA
CONVERSIONE RESISTENZA/TENSIONE
CON GENERATORI DI CORRENTE COSTANTE
R
Utilizzo l’LM317 per generare attraverso la resistenza R una corrente costante che attraversi RT
Possiamo anche utilizzare RT come resistenza di feedback in un amplificatore operazionale non invertente.

## Slide 10
I SENSORI DI TEMPERATURA
Le caratteristiche di questo circuito sono praticamente equivalenti a quelle del circuito precedente salvo per l’ingresso non invertente dell’A.O. dove grazie ad un diodo zener è possibile rendere stabile il valore di VREF e quindi anche quello di VIN.
Quindi per esempio una volta imposto I = 1mA
RI= VREF/I = 2,5/(1*10-3) =2,5k

## Slide 11
Essendo poi l’amplificatore operazionale in configurazione non invertente la sua caratteristica d’uscita sarà data dalla formula:
VO = (1+ (R2 / R1)) *VL
E VL
IL= (E – VL)/ R3 + (Vo- VL)/ R4  I L= ------ + ------------------------------
R3 R4 / [(R4/R3 ) – (R2/R1)]
Perciò se (R4/R3 ) = (R2/R1) la corrente avrà valore costante e pari a IL=E / R3
I SENSORI DI TEMPERATURA
Come prima anche in questo caso considero l’operazionale ideale perciò
VL = V+ = V-
sapendo poi che IL = I3 + I4 e che:
I3 = (E - VL)/ R3 e I4 = (V0 - VL ) / R3 quindi:
IL =  (E - VL)/ R3 + (V0 - VL ) / R3
R

## Slide 12
I SENSORI DI TEMPERATURA
CONVERSIONE RESISTENZA/TENSIONE
CON PONTI RESISTIVI
PONTE DI WHEATSTONE
R
E’ possibile esprimere la resistenza RT come:
RT=R0 (1+ *T) da cui
RT=R0+ R0**T= R0+ R
Caratteristica del ponte di Wheatstone è quella di presentare ai morsetti AB una tensione pari a 0 volt nel caso sia verificata la condizione:
Zx*Z2=Z1*Z3

## Slide 13
Il valore di R1 sarà: R1= ( E / I) - RT =3900
VA =  R1 / (R1+R0)  *E e VB =  R1 / (R1+RT)  *E
Essendo VAB pari a VA - VB posso scrivere:
RT – R0
VAB =  R1 / (R1+R0)  *E  -  R1 / (R1+RT)  *E  = R1 --------------------- E
(R1+R0) (R1+RT)
I SENSORI DI TEMPERATURA
Nel nostro caso in particolare R1* RT=R1 *R e RT=R0=100.
Al fine di ottenere un convertitore resistenza/tensione supponiamo che alla temperatura di 0°C VAB sia uguale a zero ovvero che il ponte sia in equilibrio.
Supponiamo di limitare la corrente nel sensore a 3mA (per non danneggiarlo).
Quindi con una tensione di alimentazione di 12V e una volta posto R= 100, sapendo che: I= E/(RT+R1)

## Slide 14
I SENSORI DI TEMPERATURA
Infine ponendo
R= RT - R0 e perciò RT= R0 + R
R
VAB = ---------------------------------------------
R1+ 2 R0 + R + (R0 /R1)(R0 + R)
E’ chiaro perciò come il valore della tensione VAB sia proporzionale alla variazione R
del valore resistivo del sensore.
Esempio:
R0 =100 
- R = 38,5  (100°C)
R1 = 4375 
VAB = 0,1000V (in un range da 0 a 100° ,sensibilità = 1mV/°C)

## Slide 15
I SENSORI DI TEMPERATURA
A differenza del circuito precedente,questo fornisce una tensione non solo proporzionale alla resistenza RT, ma anche lineare.
Supponendo l’operazionale ideale e quindi che: V+ = V-
I = VREF / RI Dato che RT= R0+ R e che R= R0
VA = (RI * I) +  (R0+ R)*(I/2)  VB =  (RI *I)+ (R * (I/2) 
VAB = VA -VB =  (R1 * I) +  (R0+ R)*(I/2)  -  (R1 *I)+ (R * (I/2) 
VAB = (R/2) * I = (R/2) * (V­REF / RI ) => VAB = m * R
R

## Slide 16
I SENSORI DI TEMPERATURA
Il sensore NTC è costruito con ossido di metallo(ferro, cobalto, nichel…). Esso segnala la temperatura presente nell’ambiente in cui si trova attraverso la variazione della sua resistenza secondo la legge :
RT = R0  e B(T0-T)/(ToT)
Dove:
- RT è la resistenza del termistore NTC alla temperatura generica T;
- R0 è la resistenza del termistore NTC alla temperatura T0 = 20°C;
- B è la costante dimensionale del termistore ed è compresa fra 2000K e 5500K;
IL TERMISTORE NTC
R

## Slide 17
I SENSORI DI TEMPERATURA
Essendo la caratteristica resistenza/temperatura del sensore esponenziale decrescente è necessario linearizzarla ed invertirla in modo che la resistenza aumenti linearmente all’aumentare della temperatura.

## Slide 18
I SENSORI DI TEMPERATURA
Tale linearizzazione può essere fatta con la formula suggerita dalle case costruttrici:
RL = R(Tmed)(B-2Tmed)/(B+2Tmed)
Dove:
-RL è la resistenza di linearizzazione
-R(Tmed) è il valore della resistenza alla temperatura media Tmed;
R
Il bisogno di avere una resistenza di linearizzazione e una tensione d’uscita crescente all’aumentare della temperatura viene soddisfatto dal ponte di Wheatstone.

## Slide 19
I SENSORI DI TEMPERATURA
Questo trasduttore, realizzato in materiale semiconduttore, fornisce in uscita una intensità di corrente proporzionale alla temperatura. L’AD590 è un circuito integrato a due terminali che, alimentato con un range di tensioni 4  30V, genera una corrente I = 1A/K con una linearità di 0,8°C. Il principio di funzionamento sta nel fatto che la tensione prelevata ai capi di una giunzione polarizzata direttamente varia di circa –2,3 mV/K.
Di lato sono riportati il simbolo e lo schema elettrico del trasduttore.
IL TRASDUTTORE DI TEMPERATURA AD590
R

## Slide 20
I SENSORI DI TEMPERATURA
Per attuare la conversione corrente/tensione, il modo più semplice è quello di inserire in serie al sensore una resistenza e prelevare il valore di tensione direttamente a capi di essa, questa configurazione è però sconveniente per il fatto che il circuito potrebbe essere caricato dagli stadi successivi.

## Slide 21
I SENSORI DI TEMPERATURA
Per effettuare tale conversione è dunque piu conveniente utilizzare un amplificatore operazionale che oltre a non caricare il segnale prodotto dal trasduttore, lo amplifica.
R

## Slide 22
I SENSORI DI TEMPERATURA
Calibrazione diretta
Non linearità 0,25°C
Bassa impedenza di uscita (0,1 ad 1 mA)
Tensione di alimentazione 4  30V
Range di temperatura –55  150°C
Uscita lineare in tensione uguale a 10,0 mV/°C
IL TRASDUTTORE DI TEMPERATURA LM35
Fornisce una tensione d’uscita proporzionale alla temperatura.
R
Le caratteristiche elettriche principali del trasduttore sono:

## Slide 23
I SENSORI DI TEMPERATURA
R
ESEMPIO DI DIMENSIONAMENTO PER LM35
Dimensionare un circuito di condizionamento che consenta di ottenere una tensione VO compresa nel range 1,25V  5V quando la temperatura varia nell’intervallo 10°C  40°C.
Poiché il segnale di uscita dal trasduttore VS va da 0,1V a 0,4V, per ottenere i valori richiesti di tensione è sufficiente che l’amplificazione sia di 12,5.
VO = [1+(R2+Rp)/R1]  VS
quindi considerando che
[1+(R2+Rp)/R1] = 12,5 perciò
(R2+Rp)/R1=11,5
Posto R1 = 5,6 k si ha:
R2+Rp = 64,6 k

## Slide 24
I SENSORI DI TEMPERATURA
LE TERMOCOPPIE
Le termocoppie sono trasduttori particolari in quanto non richiedono circuiti di alimentazione.
Il principio di funzionamento di una termocoppia è basato sull’ effetto Seebeck secondo cui due metalli omogenei, chimicamente diversi e saldati alle loro estremità, danno origine ad una corrente di debole intensità quando le due saldature sono mantenute a temperature diverse.
R
Se si apre una saldatura della termocoppia e si collega un voltmetro ad alta impedenza agli estremi liberi, la f.e.m. misurata è V =(TC  TF)
Dove:
 TC è la temperatura del giunto caldo JC
 TF è la temperatura del giunto freddo JF
  è il coefficiente di proporzionalità di Seebeck
Per TF = 0°C  VC = TC

## Slide 25
I SENSORI DI TEMPERATURA
Il coefficiente  non ha una caratteristica lineare, per questo i costruttori forniscono delle tabelle nelle quali sono riportate le f.e.m. generate dai vari tipi di termocoppie in funzione delle temperature di lavoro.

## Slide 26
I SENSORI DI TEMPERATURA
Per rilevare le f.e.m. generate sarà necessario collegare dei cavetti alla termocoppia. Si creeranno però cosi delle nuove giunzioni e quindi nuove f.e.m. che devono essere annullate
il giunto JR genera una f.em. in opposizione alla f.e.m. VC. La f.e.m. VAB misurata dal voltmetro è
VAB = VC – VR = (TC - TR)
Per avere la relazione ideale VAB = TC bisognerebbe dunque immergere il giunto JR in un bagno di ghiaccio fondente (T=0°C). Essendo questo impossibile da usare nelle applicazioni pratiche è necessario ricorrere ad un blocco isotermico elettronico che sia in grado di compensare la f.e.m. del giunto di riferimento.

## Slide 27
I SENSORI DI TEMPERATURA
Per fare questo si usa un circuito come quello sotto riportato:
Il dispositivo è costituito da una termoresistenza RT(con caratteristica R/V lineare) disposta su un ramo del ponte di Wheatstone in modo da generare una tensione VW che dipende dalla temperatura cui è sottoposto il blocco isotermico.Essendo VAB = VC – VR, la tensione VW deve essere uguale ed opposta a VR. In questo modo la tensione VAB sarà proporzionale solo alla temperatura TC. La variazione della temperatura di riferimento, provoca una variazione della termoresistenza RT e della tensione VW di sbilanciamento del ponte tale da annullare la f.e.m. VR di riferimento per qualsiasi valore della temperatura.
R