## Slide 1: Reti sequenziali

## Slide 2: Rete sequenziale
Una rete sequenziale è una rete logica in cui l’uscita dipende, oltre che dai valori attuali degli ingressi, anche dai valori precedenti degli ingressi.
Una rete sequenziale ha memoria: l’uscita dipende dagli ingressi e dal valore dell’uscita precedente
Di solito è realizzata con circuiti retroazionati

## Slide 3: Latch SR (Flip-flop Set-Reset asincrono)
È il più semplice circuito sequenziale
(“to latch” significa “bloccare”)
è uno dei più semplici circuiti sequenziali asincroni in grado di memorizzare una informazione binaria a un bit.
Esso consta di due ingressi S ed R denominati SET e RESET , di un'uscita Q e dell'uscita Q negata.

## Slide 4: Latch a porte NOR
Nell'istante in cui si alimenta il circuito entrambe le uscite sono nello stato basso e tendono ad 1.
A causa dei ritardi di propagazione interni alle porte, l'uscita di uno dei due NOR va ad 1 prima dell'altro fornendo così lo stato iniziale del sistema.
La combinazione S = R = 1 va evitata poiché non è possibile la determinazione univoca dell'uscita quando le entrate tornano nello stato di riposo S=R=0.

## Slide 5: Tabella delle transizioni
In ciascuna casella si scrive il valore dello stato futuro Qn+1.
Dalla tabella delle transizioni si perviene all'equazione caratteristica del flip-flop che esprime l'uscita futura Qn+1 in funzione di S, R e Qn:
_ _
Qn+1 = S R + R Qn

## Slide 7: Latch a porte NAND

## Slide 8: Flip-flop SR sincronizzato
la lettura dei segnali d'ingresso avviene in modo sincrono, e cioè soltanto con il consenso di un segnale di abilitazione, che si indica con CK (clock).
Il flip-flop può essere attivo sui livelli (level triggered)
FF attivo sul livello alto: si possono avere cambiamenti di stato durante tutto il tempo in cui il clock è al livello alto (CK = 1).
FF attivo sul livello basso: si possono avere cambiamenti di stato durante tutto il tempo in cui il clock è al livello basso (CK = 0).

## Slide 9: FF attivo sul livello alto

## Slide 10: flip-flop attivo su fronti (edge triggered)
Il flip-flop si dice attivo su fronti (edge triggered) quando l'eventuale modifica dello stato di uscita avviene solo durante il fronte positivo o di salita (PET = Positive Edge Triggered) o il fronte negativo o di discesa (NET = Negative Edge Triggered).
Nel PET l'uscita si aggiorna quando il clock passa da 0 a 1
Nel NET l'uscita si aggiorna quando il clock passa da 1 a 0

## Slide 11: Esempio di PET

## Slide 12: Flip-flop SR con ingressi asincroni di preassegnazione
Nei flip-flop sincronizzati le operazioni di set (Q = 1) o di reset (Q = 0) si ottengono impostando opportunamente i valori degli ingressi SR e inviando, successivamente, l'impulso di sincronismo CK.
In molte applicazioni è utile, invece, impostare lo stato d'uscita dei flipflop in maniera indipendente dal valore di CK, S, R. Ciò si realizza munendo il flip-flop di ulteriori due ingressi, generalmente attivi sul livello basso, denominati PRESET (PR) e CLEAR (CL). Il primo forza l'uscita Q = 1 mentre il secondo forza Q = 0. In figura si mostra
lo schema di un FF-SR attivo sul livello alto di CK e munito di ingressi di preassegnazione
PR e CL.

## Slide 13: Simbolo logico di un FF-SR
munito di ingressi asincroni di preassegnazione
Il cerchietto su PR e CL indica che tali linee sono attive sul livello basso.
CK è attivo sul fronte di discesa

## Slide 14: Flip-flop JK
È un dispositivo con due entrate di comando J e K che operano in modo analogo alle entrate SR di un flip-flop set-reset con la differenza che se: J = K = 1, l'uscita Q cambia stato. In tal modo viene eliminata l'indeterminazione che si ha in un SR quando si pone S = R = 1

## Slide 15: Corsa critica
In realtà se la durata dell'impulso CK è superiore alla somma tra il tempo di propagazione di una porta pilota con quella di una porta della latch finale, l'uscita Q commuta più di una volta per cui non è determinato l'effettivo stato finale di uscita del flip-flop quando CK torna a zero; tale fenomeno è noto come corsa critica.
Per superare tale inconveniente si devono utilizzare flip-flop JK edge triggered

## Slide 16: Struttura master-slave
Quando CK torna a 0 lo slave viene abilitato e il master bloccato

## Slide 17: Flip-flop D (Data/Dalay)
È un flip-flop avente una sola entrata denominata D e due uscite complementari Q e Q negato
L'uscita Q assume lo stesso stato logico dell'ingresso D dopo che si è applicato il segnale di sincronismo CK
un flip-flop D si può ricavare da un flip-flop JK

## Slide 18: Flip-flop D Master-Slave

## Slide 19: Flip-flop T (Toggle)
È un flip-flop con ingresso T e due uscite Q e Q negato.
Se T = 1 le uscite cambiano stato ad ogni impulso di clock mentre se T = 0 lo uscite conservano lo stato logico precedente
Un flip-flop T, pertanto, si può realizzare utilizzando un flip-flop JK collegando insieme J con K

## Slide 20: Applicazione dei flip-flop

## Slide 21: Registro a scorrimento
Scorrimento verso destra:
Scorrimento verso sinistra:

## Slide 22: Shift register a 4 bit
Consente di far scorrere il contenuto verso destra di una posizione ad ogni impulso di clock

## Slide 23: Registro PIPO

## Slide 26: Shift register ad accesso parallelo

## Slide 28: Controllo per scorrimento bidirezionale
Quante linee è necessario dedicare al controllo di scorrimento bidirezionale in un registro basato su flip-flop D?
2
La linea di controllo Lo/Sh per abilitare lo scorrimento
La linea di controllo Le/Ri per selezionare la direzione
Possiamo quindi utilizzare un multiplexer con 2 linee di selezione:
l’ingresso ik è connesso a due entrate del multiplexer perché, quando Lo/Sh=0, ik deve essere selezionato sia se Le/Ri=0 sia se Le/Ri=1

## Slide 29: Modello di un registro seriale/parallelo
Lo/Sh per selezionare l’operazione di scorrimento (Shift) in alternativa al caricamento in parallelo (Load)
Le/Ri per selezionare la direzione di scorrimento (Left o Right)
una linea di ingresso bin per il nuovo bit da inserire nel registro
eventualmente una linea di uscita bout per il bit in uscita dal registro
Linee di controllo necessarie per realizzare l’operazione di scorrimento:

## Slide 30: Registro seriale parallelo

## Slide 31: Contatori
I contatori sono dispositivi costituiti da uno o più flip-flop collegati fra loro in modo da effettuare il conteggio di impulsi applicati in ingresso
Un contatore binario è una rete sequenziale con un solo ingresso ed N flip-flop connessi ad altrettante uscite
Poiché un flip-flop può assumere due stati logici, una serie di N flip-flop può assumere 2N stati logici (possibili combinazioni delle uscite dei singoli flip-flop)
Un contatore binario con 8 flip-flop possiede 28 = 256 configurazioni differenti, quindi è in grado di “contare” da 0 a 255
Se, partendo da uno stato iniziale, il contatore ritorna allo stesso stato dopo ”k” cicli del segnale di ingresso, si dice che il contatore ha ”modulo k” o ”base k”
Il numero”k” corrisponde al numero degli stati del contatore.

## Slide 32: Contatori asincroni e sincroni
Si parla di contatori sincroni nel caso in cui il segnale di clock viene applicato direttamente e simultaneamente a tutti i flip-flop.
Ci sono due tipi di contatori definiti in base al modo in cui il clock determina l’attivazione dei flip-flop.
Si parla di contatori asincroni nel caso in cui il segnale di clock viene applicato solo al primo flipflop della serie il quale, a sua volta, genera il segnale di clock per il flip-flop successivo e così di seguito

## Slide 33: Contatore binario asincrono
L’ingresso del contatore binario è connesso direttamente al segnale di clock; gli stati di ciascun flip-flop rappresentano segnali periodici con frequenze pari a 1, 1/2 , 1/4 , 1/8, . . . della frequenza del segnale
originale

## Slide 35: Contatore asincrono modulo 16

## Slide 36: Contatori asincroni con modulo arbitrario
La sequenza di conteggio viene bloccata al valore richiesto mediante l’utilizzo degli ingressi asincroni dei flip-flop al fine di bloccare il contatore e riportarlo allo stato iniziale mediante un reset
Per un contatore modulo 10, nel momento in cui le uscite vengono a trovarsi nello stato 1010, si deve generare un reset dei flip-flop

## Slide 37: Contatore asincrono modulo 10
Di questo si deve tenere conto sincronizzando opportunamente i dispositivi di lettura o di visualizzazione con le commutazioni del contatore
Il contatore, durante l’undicesimo ciclo di clock, si porta per brevissimo tempo, prima di essere azzerato, allo stato 1010 determinando un breve impulso indesiderato (glitch).

## Slide 38: Contatori “indietro” asincroni
Sono contatori che iniziano la sequenza di conteggio a partire dallo stato costituito da tutti “1” (es. Q3Q2Q1Q0=1111 nel caso di contatore a 4 stadi) e, quindi a decrementare il valore, al susseguirsi dei cicli di clock.
La sequenza decrescente può essere ottenuta prelevando i dati di uscita sui terminali Q di ciascun flip-flop.
In alternativa, è possibile adoperare flip-flop che commutino sul fronte positivo del clock.

## Slide 39: Tempi di propagazione
Il primo flip-flop commuta con un ritardo tpd rispetto al clock; il secondo commuta con un ritardo 2 tpd mentre il terzo commuta con un ritardo 3 tpd.
In un contatore ad N stadi, la commutazione dell’ultimo stadio è ritardata di un tempo pari a N tpd.
Ciò limita la velocità di funzionamento e richiede precauzioni nella lettura dei valori di uscita: il periodo del clock deve essere TCk > N tpd + TS dove TS è il tempo necessario per effettuare la lettura.
La frequenza massima del segnale di clock deve essere: fmax = 1 /N tpd + TS
Ogni flip-flop introduce un tempo di propagazione tpd

## Slide 40: Espansione dei Contatori asincroni
Quando il primo FF raggiunge l’ultimo stato (1111), al successivo impulso di clock si azzera causando l’incremento del secondo FF
contatore modulo 64
contatore modulo 60

## Slide 41: Lo svantaggio dei contatori asincroni
I ritardi di propagazione rendono di fatto le transizioni delle uscite asincrone (in ritardo) rispetto al clock generale, soprattutto se il contatore è grande o la frequenza è elevata

## Slide 42: Lo svantaggio dei contatori asincroni
I contatori asincroni hanno l’unico vantaggio costituito dalla semplicità circuitale a fronte dei seguenti inconvenienti:
  limiti in frequenza determinati dai notevoli tempi di propagazione
  glitch e impulsi indesiderati (dovuti ai diversi ritardi di propagazione dei segnali nei circuiti) che possono essere causa di errori.

## Slide 43: Contatori sincroni
Un contatore si definisce sincrono se tutti i flip-flop ricevono lo stesso segnale di clock e quindi commutano nello stesso istante

## Slide 44: Contatore binario sincrono modulo 16

## Slide 45: Tempi di propagazione
I tempi di propagazione nei flip-flop (tpdFF ) non sono uguali per tutti i flip-flop: aumentano con il numero delle porte di carico e variano a seconda che la transizione sia verso il livello alto o basso.
Discorso simile si può fare per i tempi di propagazione (tpdG ) delle porte logiche che costituiscono la rete combinatoria degli ingressi.
In definitiva, assumendo degli opportuni valori massimi per tpdFF e tpdG , possiamo definire la frequenza massima del clock con la seguente relazione:
fmax = 1/ (tpdFF + tpdG +TS)

## Slide 46: Registro universale
i processori moderni fanno uso di registri ad uso generale sui quali è possibile operare:
  in parallelo, per leggere e scrivere i valori dei bit
  in serie, per far scorrere i bit all’interno del registro
  in qualità di contatori binari
Un altro termine con il quale è conosciuto un registro dotato di logica di controllo per tutte le più comuni operazioni è il registro universale