## Slide 1: Teoria e funzionamento delle carte magnetiche
© Matteo Giarin - Itis Severi Padova

## Slide 2: Le carte magnetiche sono diventante in quest’ultimo decennio un importante strumento per la società. Il badge magnetico, in linguaggio tecnico, deve la sua applicazione a vari fattori:
    Praticità nell’utilizzo per il piccolo peso e ingombro quasi nullo;
    Facilità nella scrittura e lettura delle informazioni;
    Discreta sicurezza dei dati inseriti;
    Discreta capacità di memoria dei dati;
    Semplicità nella fase costruttiva;
    Immunità dei dati poiché non sono influenzati da fattori esterni;
    Costo di produzione molto basso;
    Precise norme internazionali che ne regolano il funzionamento in tutto il mondo;
Tutti questi elementi hanno consentito ai badge magnetici di diventare un oggetto semplice e adattabile a molte esigenze.

## Slide 3
La banda magnetica
La banda magnetica è quella striscia nera o marrone presente sul retro di un badge. Essa permette la registrazione dei dati che consentono l’identificazione automatica.
Gli elementi comuni in tutti i nastri sono:
    il film portante: esso è generalmente in polietilene tereftalato (PET);
    lo strato di ossidi: consiste nella superficie magnetica vera e propria, costituita dalle particelle ferromagnetiche le quali determinano la qualità del nastro .
    ossido ferromagnetico gamma (yFe2O3): è il più conosciuto in quanto è uniforme e molto economico. Le particelle sono estremamente piccole e aghiformi.
ferrite di bario (BaFe) : esse sono sottilissime e presentano la forma di piastrine esagonali. I poli magnetici sono disposte sulle due facce esagonali e ciò rende più difficile la fase di magnetizzazione.

## Slide 4
La coercività
La coercività è la caratteristica della banda magnetica che indica quanto è difficile codificare le informazioni sul nastro magnetico.
E’ la sua capacità di resistere alla cancellazione dei dati da parte di un campo magnetico esterno.
bande magnetiche a bassa coercività (300-600 Oe);
bande magnetiche a media coercività (2750 Oe);
bande magnetiche ad alta coercività (4000 Oe).
Il valore della coercività di una carta dipende dal tipo di particelle utilizzate e da eventuali agenti presenti nell’impasto.
La coercività non è la misura dell'ampiezza del segnale d'uscita dalla testina, anche se alti valori di coercività possono portare ad alti segnali in uscita, e ciò può non essere conveniente.

## Slide 5
Supporto del nastro magnetico
il supporto è realizzato in PVC e presenta una protezione superficiale denominata overlay; esso consiste in un sottile foglio trasparente in poliestere che, applicato su entrambe le facce, protegge sia la banda magnetica che i dati direttamente stampati sul supporto
La fase di trasferimento del nastro magnetico può essere effettuata con tecniche diverse anche se questo è irrilevante per l'utente al momento dell'utilizzo del badge:
Roll-on , consiste nell'incollare il nastro sopra il badge;
Flush-on,consiste nel laminare a caldo il nastro magnetico sull’overlay;
Direct coating,dove il nastro magnetico viene colato direttamente sulla carta durante il processo di fabbricazione di questa;

## Slide 6
Teoria sulla registrazione magnetica
La registrazione magnetica è una tecnica che si basa sul fenomeno del magnetismo. Essa registra un’informazione magnetizzando in modo permanente le particelle .
    Analogica, dove la densità della magnetizzazione varia con continuità con il fenomeno da registrare (utilizzato nelle audio-videocassette).
    Digitale, dove il segnale viene campionato a piccoli intervalli, convertito in digitale e memorizzato come valore numerico (Pc e badge).
Un nastro magnetico è costituito in media da circa 10 milioni di particelle ferromagnetiche per centimetro e ognuna di questa si comporta come una piccola barra magnetica.
Se si sottopone una barra di ferro a un campo magnetico generato da una corrente elettrica che attraversa un filo di rame avvolto ad essa, si può notare che il ferro genera un campo magnetico e si creano delle linee di flusso che vanno dal polo nord al polo sud.
Successivamente se viene a mancare la corrente che attraversa il solenoide, la barretta resterà comunque magnetizzata.

## Slide 7
Se si inverte la direzione della corrente, il campo magnetico e le sue linee di flusso invertono la loro direzione e i due poli si scambiano.
E' quindi possibile non solo registrare l'informazione in modo permanente o modificarla ma anche fissarne il valore in base all'intensità del campo magnetico (come avviene per la registrazione analogica).
Nei badge dove si utilizza una registrazione digitale non interessa l'intensità del campo magnetico ma solamente la sua direzione. Vengono comunque impiegate varie tecniche per la codifica dell'informazione.

## Slide 8
La curva di saturazione
Per garantire la corretta scrittura dei dati e ridurre i possibili errori, la tecnica di registrazione digitale sfrutta un particolare comportamento del nastro magnetico determinato dalla caratteristica di saturazione.
La registrazione digitale lavora nel tratto della curva dopo la saturazione, questo perché in questa regione l'ampiezza del segnale non cambia in modo significativo al variare della corrente di scrittura.
In questo modo i segnali di lettura rispecchiano fedelmente la posizione delle inversioni di flusso ed hanno fronti di commutazione molto rapidi.

## Slide 9
Lettura e scrittura di una scheda magnetica
Dopo aver subito il processo di allineamento il nastro magnetico si presenterà come una serie di campi magnetici NORD-SUD perfettamente allineati nella stessa direzione.
Nel complesso quindi, il nastro si presenta come un'unica barra magnetica con il polo Nord e il polo Sud ai suoi estremi.
N
S
    Fase di SCRITTURA
      Consiste nel far scorrere il badge nuovo sulla testina di registrazione e contemporanea-
      mente si controlla la direzione della corrente che entra nell'avvolgimento.

## Slide 10
Quando si fa scorrere il badge sulla testina di lettura questa riesce a rilevare le inversioni di flusso che vengono create in fase di scrittura.
Fase di LETTURA
Al momento del cambiamento delle polarità, essa presenterà in uscita un picco di corrente, corrente che viene indotta dalle linee di forza che si creano sul nastro magnetico quando ci sono due poli uguali vicini.

## Slide 11
Codifica delle informazioni
Ogni traccia contiene delle informazioni costituite da una serie di caratteri costituiti da una serie di bit (zero o uno) determinati sfruttando la variazione di polarità che presentano le particelle.
Un problema notevole è quello d'identificare dove termina un campo magnetico e ne comincia un successivo. La sincronizzazione può avvenire:
affiancando alla traccia contenente le informazioni, una traccia che determina il clock;
applicando complessi metodi che permettono la codifica delle informazioni e, allo stesso tempo, la sincronizzazione;
- PWM
- MFM, Miller Code
- 2F2, Aiken Modulation

## Slide 12
PWM
L’ampiezza del bit dipende dalla durata del livello di flusso opposto.
Inoltre si può avere il costante sincronismo che viene dato dal fronte di salita del segnale codificato.
A differenza della F2F essa presenta sempre due transizioni all'interno di un bit, ed è quindi più facile commettere errori.

## Slide 13
MFM
Essa riduce il numero delle inversioni dei campi magnetici necessari a definire un bit, inserendo un campo inverso solo in presenza di due zeri consecutivi.
Nel caso ci fosse un uno la variazione sarà introdotta all'interno della cella bit, ma non all'inizio o alla fine del bit.
Tale tecnica permette la registrazione di una maggiore quantità di dati senza incrementare la densità delle variazioni di flusso, ma è molto più complessa. Difatti trova maggior impiego nella registrazione magnetica sugli hard disk.

## Slide 14
F2F, frequency double frequency
Il sistema di codificazione F2F permette di creare un segnale di sincronismo insito nel dato stesso, consentendo al circuito di lettura di decodificare correttamente le informazioni in modo indipendente dalla velocità.
La tecnica F2F consiste nel creare le inversioni di flusso ad una distanza che per i bit ad uno è la metà di quella prevista per i bit a zero.
Il segnale, quindi, comprende sia il valore che il clock. Un'inversione di flusso che avviene tra due clock significa "uno" mentre l'assenza d'inversione significa "zero".

## Slide 15
F2F
Ciascun bit, pertanto, è compreso tra due transizioni di clock ed il verificarsi o meno di una transizione intermedia discrimina l'uno dallo zero.

## Slide 16
Standard Internazionali
Come si può notare le tessere magnetiche e tutte le altre carte che supportano un nastro magnetico, possono avere varie forme, varie dimensioni che dipendono dal costruttore o dall'impiego (es. badge, biglietti d'aereo, raccolta punti).
È quindi sorto il problema dell'incompatibilità tra le varie schede magnetiche e tra i lettori. Tale problema rendeva le tessere magnetiche meno utili di quanto potevano esserlo soprattutto nel campo bancario.
Gli standard internazionali relativi ai badge magnetici sono stati emessi per la prima volta nel 1985 dall'ISO (International Standard Organization) e da IEC e comprendono varie normative ognuna delle quali regola determinate parti:

## Slide 17
Le tracce di una banda magnetica
La banda magnetica standard contiene al suo interno 3 tracce, ognuna delle quali è un percorso fisico sul quale sono registrati i dati. Ovviamente anche queste devono avere dimensioni e coordinate che rispettano le normative.
Le tracce si distinguono non solo per la posizione ma soprattutto per l'uso alle quali sono generalmente destinate, per la densità di registrazione e per i dati che vi possono essere registrati.

## Slide 18
La traccia 1 è l'unica traccia che contiene caratteri alfanumerici (standard ASCII) ovvero lettere, numeri e caratteri di interpunzione. I caratteri sono espressi su 6 bit che codificano il dato ed uno di controllo detto di parità.
La traccia 2 è la traccia usata dagli apparati di riconoscimento automatico nell'ambito dei sistemi di controllo degli accessi. Tale traccia contiene esclusivamente caratteri numerici definiti dallo standard BCD.
La traccia 3 è universalmente riservata alle transazioni finanziarie automatizzate attraverso ATM, POS, ecc. Presenta una capacità di 107 caratteri a 5 bit.
Le tracce le 1 e 2 sono tracce di solo lettura, ossia non vengono, di norma, riscritte dopo una lettura dei dati; la traccia 3, invece, è di lettura/scrittura.

## Slide 19
Metodo di codifica del testo
L’insieme di caratteri che vengono registrati e letti su una traccia si chiama testo. Ogni testo si caratterizza per alcune caratteristiche:
Posizione fisica sulla traccia
Lunghezza
Contenuto
Ciascun carattere contenuto nel testo ha una precisa funzione .Tale funzione, in generale, può essere di controllo o di dato vero e proprio.

## Slide 20
Bit di sincronismo
Start sentinel
End sentinel
Caratteri di controllo hardware (;:,.)
Carattere di controllo LRC
I caratteri di controllo hanno lo scopo di delimitare l'inizio e la fine del testo, separare i vari campi o permettere il controllo automatico del testo stesso da parte degli apparati elettronici.

## Slide 21
Le tracce di una banda magnetica
I dati registrati sul badge possono presentare degli errori che possono portare anche a gravi conseguenze.
Gli errori presenti nel badge possono avere varia natura:
    Errore di scrittura, a causa di un'anomalia del registratore
    Errore di lettura, a causa di un'anomalia del lettore;
    A causa d'imperfezioni della banda magnetica:

## Slide 22
Oggigiorno, nel campo della trasmissione dei dati sono utilizzate delle tecniche molto sofisticate per il rilevamento.
Un metodo consiste nell'inserire nel testo, oltre al dato che costituisce l'informazione, una serie d'informazioni supplementari, codificate in modo da permettere al lettore di rilevare eventuali errori.
VRC, o controllo sul carattere (parità dispari);
LRC, o controllo sull’intero testo (parità pari);
CRC, verifica in modo efficace l’integrità del testo con minore ridondanza;
Check digit, aggiunge un carattere di controllo dopo un certo numero di caratteri di testo. Questo carattere è calcolato con la formula di Luhn.

## Slide 23
Con il termine “badge” si identificano tutte quelle carte che permettono il riconoscimento, indipendentemente dal tipo di tecnologia che utilizzano.
    Radiofrequenza (RFID);
    Ottico;
    Elettronico;
    Bar code;
    Bar code 2D;
    Wiegand;
Comunque stanno per essere sempre più utilizzati badge multitecnologia che includono due o più tecniche d'identificazione sullo stesso supporto.
Il badge magnetico resta comunque lo strumento più adatto e più affidabile se si considera il grado di sicurezza offerto a parità di costo.
I rivali del badge magnetico