## Slide 1: Fotodiodi e celle fotovoltaiche
Ing Ercole Mitrotta

## Slide 2: Il fotodiodo
È un comune diodo a giunzione PN costruito in modo che la piastrina di semiconduttore possa essere raggiunta dalle radiazioni luminose.
In assenza di luce il fotodiodo si comporta come un comune diodo e presenta la stessa caratteristica i/v.
In un diodo in polarizzazione inversa, la giunzione è attraversata solo dalle cariche di tipo minoritario (corrente di drift); in un fotodiodo tale corrente e' detta "dark current" ( corrente di buio ).
La radiazione luminosa incidente provoca un aumento della corrente inversa, in quanto aumenta la quantità di portatori liberi.

## Slide 3: Relazione tensione corrente nel fotodiodo
I = -Is + Io ( e V/Vt -1)
Vt e' l'equivalente in tensione della temperatura: Vt = (KB * T) / e
Io è la corrente di buio
Is è la corrente di corto circuito
 (=1,5÷2 per il silicio) è un coefficiente che dipende dal semiconduttore
Quando il diodo e' colpito da luce si formano coppie elettrone - lacuna per cui la radiazione viene considerata come " un iniettore di portatori minoritari”.
Quando la giunzione e' polarizzata inversamente , la corrente inversa varia linearmente con il flusso luminoso incidente .

## Slide 4: Caratteristica del fotodiodo
III quadrante: il fotodiodo è polarizzato inversamente e, se è sottoposto a radiazione, la corrente dipende dal flusso luminoso incidente. Una delle applicazioni tipiche è quella di interruttore comandato dalla luce. I fotodiodi hanno tempi di risposta piuttosto brevi (100psec).
Il fotodiodo viene annegato in un blocchetto di plastica trasparente; le facce laterali vengono verniciate di nero o racchiuse in un contenitore metallico.
VALORI TIPICI PER UN FOTODIODO AL SILICIO:
DARK CURRENT : ( 1,4 - 14 ) nA
CORRENTE A 1.5 mW/cm2 : 1 µA
CORRENTE A 15 mW/cm2 : 10 µA
Nel IV quadrante:
il fotodiodo è un dispositivo fotovoltaico

## Slide 5: Misura della radiazione luminosa
Un lux corrisponde all’illuminamento di una superficie di 1m2 investita perpendicolarmente ed uniformemente dal flusso luminoso di 1 lumen.
Un lumen corrisponde alla quantità di luce prodotta in un secondo dalla radiazione elettromagnetica avente lunghezza d’onda di 555nm e flusso energetico di 1/680 di Watt.
Pertanto 1 Lux = 1,47 mW/m2
Il rapporto Lumen/watt si riduce allontanandosi dalla lunghezza d’onda di 555nm seguendo la risposta dell’occhio umano

## Slide 6: CELLE SOLARI
Il quarto quadrante corrisponde al funzionamento fotovoltaico.
Senza alcuna tensione di polarizzazione applicata ai capi di un fotodiodo colpito dalla luce, scorre una corrente inversa.
La tensione che compare ai capi di un fotodiodo a circuito aperto e' detta anche forza elettromotrice fotovoltaica.
Tale tensione puo' essere spiegata analizzando la teoria della giunzione p/n: l'altezza della barriera di potenziale in un diodo a circuito aperto e non illuminato raggiunge un valore di equilibrio quando le due correnti che scorrono si uguagliano (Idrift = Idiffusione ).
Se pero' la giunzione e' colpita dalla luce si generano portatori minoritari addizionali che sono spinti dal campo elettrico ad attraversare la giunzione, per cui la corrente dei portatori minoritari (Idrift) aumenta.

## Slide 7: La f.e.m. fotovoltaica
Poiché in condizioni di circuito aperto la corrente totale deve essere nulla, occorrerà che la corrente dei portatori maggioritari aumenti anch'essa in modo da annullare quella dei portatori minoritari.
Ma questo aumento e' possibile solo se diminuisce il campo elettrico nel punto di giunzione .
Quindi, in seguito alla radiazione luminosa, l'altezza della barriera di potenziale viene automaticamente abbassata per cui ai capi del diodo compare una tensione esattamente uguale in valore all'abbassamento subito dalla barriera di potenziale.
Questa tensione è appunto la f.e.m. fotovoltaica che e' dell'ordine di 0,35 - 0,5 v per un diodo al silicio .
Ponendo quindi una resistenza di carico RL ai capi di un fotodiodo scorrerà una corrente; conoscendo l'andamento della corrente al variare della tensione si potrà calcolare la potenza p=vi e determinare il valore ottimale di RL in modo da ottenere la potenza massima in uscita, per una data illuminazione.
Ad es. per il diodo BPX42 della Philips si ha che per una illuminazione di 1000 lux e con RL = 3,5 k si ha una potenza in uscita pari a 22 W.

## Slide 8: La cella solare
La cella solare é un fotodiodo ottimizzato per il funzionamento tramite luce solare ed è usata per trasformare l'energia luminosa del sole in energia elettrica.
La superficie della cella viene fatta molto ampia in modo che sul dispositivo incida la massima quantità di radiazione e la giunzione viene realizzata vicino alla superficie per minimizzare la ricombinazione dei portatori minoritari.
I materiali più utilizzati sono silicio ed arseniuro di gallio, fortemente drogati.
I contatti metallici per i reofori sono applicati entrambi dallo stesso lato in modo da non oscurare lo strato frontale.