## Slide 1: I motori passo-passo
Ing. Ercole MITROTTA

## Slide 2: Motori passo-passo
Il motore passo-passo (stepper motor) è un attuatore che,pilotato da segnali elettrici digitali, ruota di un angolo fisso, chiamato passo, ad ogni commutazione dei segnali di comando.
I motori passo-passo sono caratterizzati da precisione nello spostamento angolare e nella velocità di rotazione.
Costruttivamente si suddividono in motori a magnete permanente(PM), a riluttanza variabile(VR) e ibridi(HY).

## Slide 3: Vantaggi dei motori passo passo
E' possibile realizzare azionamenti di precisione controllati da computer in catena aperta, cioè senza utilizzare sensori di posizione o di velocità. Sono quindi utilizzabili con relativa semplicità e senza richiedere particolare potenza di calcolo.
Hanno un'elevata robustezza meccanica ed elettrica: infatti non esistono contatti elettrici striscianti e, se necessario, possono essere realizzati anche in esecuzione completamente stagna.
E' facile far compiere all'albero piccole rotazioni angolari arbitrarie in ambedue i versi e bloccarlo in una determinata posizione.
La velocità di rotazione può essere molto bassa anche senza l'uso di riduttori meccanici.

## Slide 4: Difetti dei motori passo passo
Richiedono sempre circuiti elettronici per il pilotaggio, in genere di tipo digitale.
Funzionano a scatti e con forti vibrazioni.
Il loro rendimento energetico è basso e, in genere, la potenza meccanica è piccola.
Hanno un costo elevato, relativamente ad altri tipi di motore con analoghe prestazioni.
Difficilmente raggiungono velocità di rotazione elevate.

## Slide 5: Il principio di funzionamento
I motori passo-passo sono motori che hanno come scopo quello di mantenere fermo l'albero in una posizione posizione angolare.
Per ottenerne la rotazione occorre inviare al motore una serie di impulsi di corrente, secondo un'opportuna sequenza, in modo tale da far spostare, per scatti successivi, la posizione di equilibrio.
E' così possibile far ruotare l'albero nella posizione e alla velocità voluta semplicemente contando gli impulsi ed impostando la loro frequenza, visto che le posizioni di equilibrio dell'albero sono determinate meccanicamente con estrema precisione.

## Slide 6: La costruzione elettromeccanica
I motori passo-passo si dividono in tre gruppi:
motori a magnete permanente: il rotore magnetizzato secondo un diametro si orienta secondo il campo magnetico creato da una coppia di espansioni polari dello statore
motori a riluttanza variabile: si basano sul principio che, se il circuito magnetico è deformabile, esso si modifica allo scopo di rendere minima la riluttanza del percorso magnetico
motori ibridi. La quasi totalità di quelli oggi reperibili sono proprio di questo tipo.

## Slide 7: Il rotore
Il rotore appare come una coppia di ruote dentate affiancate e solidali all'albero (i "denti" sono chiamati coppette) costituite da un nucleo magnetico (le due ruote sono permanentemente magnetizzate, una come NORD, l'altra come SUD) e le coppette in materiale ferromagnetico. Il numero di denti è variabile ma 50 è in assoluto il più frequente.
Tra le due ruote è presente uno sfasamento esattamente pari ad 1/2 del
passo dei denti:
il dente di una delle due sezione corrisponde quindi alla valle dell'altra. Manca ogni connessione elettrica tra la parte in movimento e quella fissa. In genere il rotore è montato su cuscinetti a sfera, anche nei modelli economici.

## Slide 8: Lo statore
Il circuito magnetico è costituito generalmente da 8 "espansioni polari". All'interno dello statore sono presenti piccoli denti che si affacciano esattamente a quelli del rotore. O meglio, sono esattamente affacciati al rotore solo il gruppo di denti appartenenti ad una espansione polare e a quella opposta; le altre coppie sono sfalsate rispettivamente di 1/4, 1/2 e 3/4 del passo dei denti.

## Slide 9: Motori bipolari e unipolari
Motori bipolari: sono presenti due soli avvolgimenti (avvolti su più espansioni polari) e quindi all'esterno arrivano due sole coppie di fili: la corrente dovrà percorrere le fasi nei due versi al fine di creare gli opportuni campi magnetici.
Motori unipolari: sono presenti quattro avvolgimenti avvolti a coppie, in antiparallelo, sulle espansioni polari; all'esterno arrivano almeno cinque fili (spesso sono infatti presenti delle connessioni interne al motore tra le varie fasi). La corrente nella singola fase ha sempre lo stesso verso.

## Slide 10: Il pilotaggio dei motori unipolari
È sufficiente usare quattro interruttori opportunamente connessi in modo da far passare la corrente nelle fasi secondo l'ordine corretto.
Le fasi sono in parte internamente collegate e ciò fa si che i fili uscenti in genere non sono 8 (due per fase) ma 5 o 6.

## Slide 11: Modalità di funzionamento
Senza alimentazione il motore ruota liberamente anche se, provando a far girare l'albero a mano, si sente un certo funzionamento a scatti.
Facendo passare corrente in una sola delle fasi il motore rimane bloccato in una posizione di equilibrio: in questo modo il motore offre una notevole coppia che si oppone a qualunque spostamento.
La rotazione è ottenuta cambiando in opportuna sequenza la fase (o le fasi) a cui la corrente è applica; la corrente che deve attraversare una fase è costante sia in modulo che in verso e viene indicata come corrente nominale.

## Slide 12: Wavemode
La corrente è applicata ad una sola delle fasi alla volta, secondo la tabella seguente (Ph indica ciascuna delle quattro fasi, I indica la corrente nominale in ciascuna fase, 0 indica l'assenza di corrente).

## Slide 13: Two phase-on
La corrente è applicata contemporaneamente a due fasi. In questo modo il rotore è trattenuto in posizioni di equilibrio intermedie a quelle tipiche del funzionamento wavemode.
La coppia disponibile è circa 1,4 volte maggiore di quella ottenuta con una sola fase attiva alla volta (le due forze applicate contemporaneamente possono essere infatti viste come tra loro perpendicolari e, per chi ricorda qualcosa di trigonometria, non è difficile comprendere da dove nasce quel "radice di due”)
Il consumo di corrente e quindi il riscaldamento raddoppiano.

## Slide 14: Half-step
Si basa sulla constatazione che tra le posizioni di equilibrio dello due sequenze precedentemente viste è presente uno sfasamento di esattamente mezzo passo.

## Slide 15: Il diodo di ricircolo
La tensione arriva facilmente a centinaia di volt, danneggiando il transistor stesso. Tale tensione è spesso chiamata "di fly-back".
Per evitare questo fenomeno distruttivo viene inserito in parallelo alla bobina del motore un diodo che fornisce alla corrente una via alternativa a quella del transistor nel momento in cui questo si apre.
Ciascun avvolgimento del motore passo-passo è sostanzialmente un induttore, cioè un oggetto che tende a mantenere costante la corrente che in esso scorre. Quando un transistor si apre, la corrente istantaneamente dovrebbe andare a zero; l'induttore tende però ad impedire questo repentina diminuzione e per fare questo tende a far salire la tensione sul collettore del transistor (immaginate il transistor che, improvvisamente, sia diventato una resistenza molto elevata in cui l'induttore tenta di far passare una corrente elevata: per la legge di ohm, la tensione deve salire).

## Slide 16: Scelta del diodo
I diodi da utilizzare devono avere due caratteristiche fondamentali:
      Essere veloci, cioè essere capaci di passare in poco tempo dalla condizione di non passaggio di corrente a quella di conduzione e viceversa. In genere sono richiesti tempi di intervento dell'ordine dei 100 ns o anche meno. Per questo motivo non sono adatti per esempio i comuni 1N4001, troppo lenti.
      Essere capaci di gestire correnti elevate in quanto al momento dello spegnimento tutta la corrente del motore passa nei diodi, ed in genere si tratta di ampere. Per questo motivo non sono adatti per esempio i comuni 1N4148, che sopportano correnti dell'ordine dei 100 mA.

## Slide 17: Massima velocità di rotazione
Ciascun avvolgimento è sostanzialmente equivalente dal punto di vista elettrico ad un induttore in serie ad un resistore.
In un motore passo-passo in rotazione la corrente deve passare continuamente da un valore zero al valore nominale; se il motore deve ruotare velocemente, queste commutazioni devono ovviamente essere rapide. Purtroppo la velocità di commutazione è limitata dalla costante di tempo del circuito R-L costituito dall'avvolgimento stesso.
Applicando una tensione a gradino ad un induttore la corrente aumenta secondo una curva esponenziale la cui durata dipende dalla costante di tempo.

## Slide 18: Costante di tempo
dove La è l'induttanza (in henry) ed Ra la resistenza (in ohm) equivalente dell'avvolgimento.
Come per tutti i motori elettrici, la coppia meccanica disponibile è proporzionale alla corrente che attraversa gli avvolgimenti.

## Slide 19: La regolazione PWM della corrente
L'idea su cui si basa è quella di utilizzare un'alimentazione molto più elevata di quella richiesta dal motore; quando la corrente raggiunge il valore nominale, il transistor viene aperto e quindi la corrente comincia a diminuire, passando attraverso il diodo di ricircolo; dopo un piccolo tempo il transistor viene di nuovo chiuso, la corrente comincia di nuovo ad aumentare ancora fino al raggiungimento della corrente nominale, e così via. Se l'alternarsi delle fase di apertura/chiusura del transistor sono molto più veloci della velocità con cui le fasi sono eccitate, il valor medio della corrente è praticamente uguale alla corrente nominale.

## Slide 20: CARATTERISTICHE E PARAMETRI
Step angle(angolo di passo) è l'angolo di cui ruota l'albero ad ogni commutazione delle fasi. I valori più comuni sono 1,8° 3,6° 7,5° 9° 15°.
Step per revolution (passi per giro), è il numero dei passi richiesti perchè l'albero ruoti di 360°.
Corrente nominale: è la corrente che attraversa ciascuna fase nelle condizioni normali di funzionamento. Generalmente da 0.2A a 2A.
Tensione nominale: è la tensione che, collegata direttamente ad una delle fasi, produce la corrente nominale. Valori normali: da meno di 5V a 24V.
Resistenza della bobina: è il legame tra tensione e corrente, in situazioni stazionarie.
Overshot: è l'oscillazione meccanica che il motore compie intorno alla sua posizione di equilibrio subito dopo uno spostamento.
Positional accuracy: precisione meccanica di posizionamento angolare, misurata in percentuale rispetto all'angolo di passo. Valori normali sono intorno al 5% (cioè 0.09° per un motore da 200 passi/giro). Tale errore non è cumulativo, cioè dopo un numero arbitrario di passi, rimane in valore assoluto invariato.

## Slide 21: Pilotaggio dei motori passo passo
ULN2003
FEATURES
TTL, CMOS-Compatible Inputs
Output Current 500 mA
Output Voltage, VCE 50 V
Input Voltage, VIN 30 V

## Slide 22: Velocità del motore
La frequenza dei passi, normalmente di qualche centinaio di passi/s, può raggiungere valori elevati, anche oltre i 800 passi/s.
Ovviamente a parità di coppia di carico la velocità che il motore può sopportare senza perdere passi è minore in fase di avviamento, a causa dell'inerzia meccanica, che non a regime. Nella zona compresa tra le due curve, detta slew-range, il motore non perde il passo a patto che la velocità non vari bruscamente. Altri parametri importanti sono:
Un curva identifica l'area, disegnata in verde, entro cui il motore può subire cambi di velocità e inversioni di marcia senza precauzioni particolari: è sufficiente cambiare la frequenza con cui sono applicate le correnti alle fasi. E' in genere indicata come curva di pull-in

## Slide 23: Mettere tutto in pratica
Siccome è praticamente impossibile capire a priori quali siano i fili giusti relativi alle fasi giuste consiglio, allo scopo di individuarli, di effettuare alcune prove con un multimetro e un alimentatore stabilizzato. Con il multimetro misureremo le resistenze fra un cavo e l'altro e scriveremo i valori letti in una tabella. In questo modo sarà abbastanza semplice capire come le fasi sono collegate ai fili che fuoriescono dal motore. Individuata la conformazione circuitale tramite l'alimentatore andremo ad alimentare in sequenza tutti i fili che fuoriescono dal motore a parte quello che abbiamo battezzato come comune che andrà sempre collegato al + dell'alimentatore. Dopo aver connesso il - a tutti i fili d'uscita del motore e dopo che ad ogni successiva connessione l'albero motore sarà avanzato di un passo in senso orario saremo sicuri di aver individuato con esattezza la corrispondenza fra fili e bobine o fasi.