Convertitori digitale-analogico DAC.

Caratteristiche.

Risoluzione.				R = Vr/2n

Tensione di fondo scala		Vfs = Vr

Massima tensione d’uscita	Vumax = Vfs – R

Tempo di assestamento.

Il tempo compreso tra l’applicazione di una parola binaria all’ingresso e la disponibilità all’uscita della relativa tensione a meno di un dato errore.

Errori.

Di non linearità differenziale.

Massima deviazione rispetto al valore ideale nella modifica da un valore digitale a quello successivo.

Di non linearità integrale.

Massima deviazione rispetto al valore ideale.

Di guadagno.

Differenza tra il valore d'ingresso che dovrebbe dare il fondo scala e quello che lo dà effettivamente.

Di offset.

Tensione presente in uscita quando l'ingresso è nullo.

Tipologie di DAC.

Convertitori D/A a resistenze pesate.

Sono i più semplici, ma hanno il difetto di usare valori resistivi tutti diversi.

Convertitori D/A a rete R – 2R.

Hanno il vantaggio di usare solo due valori di resistenza.

Convertitori D/A a rete R – 2R invertita.

Come i precedenti, col vantaggio di essere più veloci.

Convertitori D/A a resistenze pesate.

Convertitori D/A a rete R – 2R.

Convertitori D/A a rete R – 2R invertita.

________________________________________________________________