Istruzioni utili per la verifica sul Qbasic

Carattere suono				&H7

Per pulire lo schermo				CLS

Stringa di programmazione della porta seriale

“com1:baudrate,parità,lunghezza carattere,bit di stop,BIN,CD0,CS0,DS0,OP0,RS,TB10,RB10”

per aprire la porta seriale		OPEN stringa di programmazione FOR RANDOM AS #1

per chiudere la porta seriale		CLOSE #1

indirizzo registro per leggere dalla seriale	&H3FC

indirizzo registro per scrivere sulla seriale	&H3FE

per leggere da un registro			INP(registro)

per scrivere su un registro			OUT registro, valore intero

operatori booleani				AND OR …

operatori matematici				+ - * /

per aspettare qualcosa				WHILE qualcosa … WEND

ciclo					DO … qualcosa … LOOP UNTIL condizione per uscire

per leggere da tastiera				x$ = INPUT$

per scrivere sul display			PRINT “ “; x$

per trasformare un carattere in numero	x = ASC(x$)

per trasformare un numero in carattere	x$ = CHR$(x)

per scrivere sulla seriale			PRINT #1, x$

per chiudere un programma			END

indirizzo registro per leggere dalla parallela		&H379

indirizzo registro per scrivere sulla parallela		&H378

per attivare il timer				TIMER ON

valore del timer in secondi			TIMER

CTS (trasmettere)				D4 di &H3FE

RTS (ricevere)				D1 di &H3FC

Assenza carattere sulla COM1		LOC(1) = 0

Per leggere dalla COM1			INPUT$(1, 1)