Piano di lavoro classe 3, materia elettronica ITIS Giorgi serale, 2002-2003.

# Modulo 1. Elettronica terzo anno. Combinatoria.

Unità 1.	Numerazione binaria, funzioni logiche, tabella di verità, algebra di Boole.

# Obiettivi minimi.	Convertire da decimale a binario e viceversa.

Operazioni con i binari.

Funzione logica.

Tabella di verità.

Algebra di Boole.

Unità 2.	Porte logiche, circuiti integrati (diodi e transistor on-off).

# Obiettivi minimi.	Porte and, or, not, nand, nor, xor.

Diodi e transistor usati come interruttori.

Circuiti integrati.

Unità 3.	Minimizzazione con le mappe di Karnaugh.

Obiettivi minimi.	Fino a 4 variabili

# Laboratorio.	Circuito combinatorio (progetto).

# Verifica scritta.

Descrizione generale. Data una funzione in forma di tabella di verità, un’uscita e 4 ingressi, minimizzarla e disegnare lo schema elettrico.

Tracce.

- progettare un circuito che rilevi i numeri primi (in binario) compresi tra 1 e 12.

- progettare un circuito che rilevi i multipli di 3 (in binario) compresi tra 1 e 12.

- progettare un circuito che rilevi i multipli di 4 (in binario) compresi tra 1 e 12.

- progettare un circuito che rilevi i multipli di 5 (in binario) compresi tra 1 e 12.

- progettare un circuito che rilevi i numeri maggiori di nove (in binario) compresi tra 5 e 15.

- progettare un circuito che piloti il segmento in basso a sinistra del display a sette segmenti con in ingresso 4 bit in codice BCD.

- progettare un circuito che rilevi i numeri minori di dieci (in binario) compresi tra 4 e 14.

- progettare un circuito che piloti il segmento in basso del display a sette segmenti con in ingresso 4 bit in codice BCD.

- progettare un circuito che piloti il segmento in centro del display a sette segmenti con in ingresso 4 bit in codice BCD.

- progettare un circuito che rilevi i numeri (in binario) compresi tra 6 e 12.

Griglia di valutazione dello scritto.

| Indicatore | Punteggio |
| --- | --- |
| Nulla | 2 |
| Tabella di verità | 2 |
| Mappe di Karnaugh | 1 |
| Equazioni | 1 |
| Schema elettrico | 2 |
| Leggibilità dello schema | 1 |

Verifica orale.

Domande per il 6.

1- Teorema di De Morgan

2- Dualità dell’algebra di Boole

3- Conversione da decimale a binario

4- Conversione da binario a decimale

5- Somma con i binari

6- Tabella di verità di and, or e not

7- Tabella di verità di nand, nor e xor

8- Minimizzazione con le mappe di Karnaugh

9- Prima forma canonica

10- Prodotto con i binari

# Altre domande.

1- Assiomi dell’algebra di Boole

2- Proprietà dell’algebra di Boole

3- Teoremi dell’algebra di Boole

4- Come si usa un diodo come interruttore

5- Cos’è il fan out

6- Differenze tra TTL e CMOS

7- Interfacciamento tra TTL e CMOS

8- Sottrazione con i binari

9- Come si usa un transistor come interruttore

10- Differenza tra attivo alto e basso.

Prerequisiti. Leggere, scrivere e far di conto.

Modulo 2. Elettronica terzo anno. Flip-flop e registri.

Unità 1.	Latch e flip-flop SR.

Obiettivi minimi.	Latch SR attivo alto e basso e flip-flop SR

Unità 2.	Conversione tra flip-flop.

Obiettivi minimi.	Flip-flop SR, JK, D, T e relative conversioni.

# Unità 3.	Circuiti integrati. Registri.

Obiettivi minimi.	Conoscenza dei flip-flop e registri integrati.

Registri PIPO, PISO, SIPO, SISO.

# Laboratorio. Conversione tra flip-flop.

# Verifica scritta.

Descrizione generale. Convertire un flip-flop in un altro, disegnando lo schema elettrico.

Tracce.

- convertire un flip flop JK in un flip flop D.

- convertire un flip flop RS in un flip flop D.

- convertire un flip flop RS in un flip flop T.

- convertire un flip flop RS in un flip flop JK.

- convertire un flip flop D in un flip flop RS.

- convertire un flip flop D in un flip flop JK.

- convertire un flip flop D in un flip flop T.

- convertire un flip flop T in un flip flop RS.

- convertire un flip flop T in un flip flop JK.

- convertire un flip flop T in un flip flop D.

Griglia di valutazione dello scritto.

| Indicatore | Punteggio |
| --- | --- |
| Nulla | 2 |
| Tabella di verità | 2 |
| Mappe di Karnaugh | 1 |
| Equazioni | 1 |
| Schema elettrico | 2 |
| Leggibilità dello schema | 1 |

Verifica orale.

# Domande per il 6.

- latch SR.

- flip-flop SR.

- Cos’è un registro SISO.

- definizione di flip-flop D.

- definizione di flip-flop T.

- definizione di flip-flop JK.

- differenza tra segnali che lavorano sul livello e quelli sul fronte.

- Cos’è un registro.

- Cos’è un registro PIPO.

- differenza tra flip-flop e latch.

# Altre domande.

- flip-flop integrati.

- flip-flop master-slave.

- come si usa il latch per un antirimbalzo.

- cos’è il ritardo di propagazione.

- cos’è il tempo di set-up.

- cos’è il tempo di hold.

- applicazioni dei flip-flop.

- Spiegare l’applicazione di un registro PIPO.

- Spiegare l’applicazione di un registro SIPO.

- spiegare la funzione del preset e del clear.

Prerequisiti. Modulo “combinatoria”.

Modulo 3. Elettronica terzo anno. Sequenziale.

Unità 1.	Sistemi sequenziali sincroni e asincroni, contatori.

Obiettivi minimi. 	Differenza tra sincroni e asincroni.

Contatori (sintesi).

Unità 2.	Automi.

Obiettivi minimi.	Automi.

# Unità 3.	Circuiti integrati.

Obiettivi minimi.	Conoscenza di contatori integrati.

# Laboratorio.	Circuito sequenziale (progetto).

# Verifica scritta.

# Descrizione generale. Progetto di un automa (la soluzione migliore si ritiene abbia 4 tra ingressi e variabili di stato).

Tracce.

- Progettare un circuito che riconosce una data sequenza di 5 bit.

- Progettare un distributore automatico di biglietti, prezzo 1 euro, che accetta monete da 1 euro e da 50 cent, e che non dà resto.

- Progettare il controllo per un parcheggio, con un ingresso ed una uscita (provvisti di sensore), 4 posti ed un semaforo che blocca l’ingresso quando il parcheggio è pieno.

- Progettare il controllo per un cancello automatico che ha un comando di apertura, uno di chiusura ed uno di arresto (i fine corsa sono inclusi nei comandi).

- Progettare un antifurto con due sensori ed una chiave di attivazione/disattivazione che, in caso di allarme, esca dall’allarme con la disattivazione.

- Progettare un contabottiglie, che ogni sette bottiglie dà un segnale.

- Progettare un semaforo pedonale a richiesta, che diventi verde alla terza pressione del pulsante e torni rosso se un sensore avverte la presenza di una vettura.

- Progettare un caricabatteria che dispone di tre sensori, uno di batteria completamente scarica, uno di carica a 80% ed uno di carica completa, che carichi la batteria col seguente ciclo: prima la scarica completamente, poi la carica fino a 80% con una forte corrente, poi con poca corrente fino alla carica completa, quindi si spenga.

- Progettare un circuito che riconosce una data sequenza di 3 coppie di bit.

- Progettare una macchina con due ingressi che dia un’uscita quando sono giunti un ingresso una volta e l’altro due volte.

Griglia di valutazione dello scritto.

| Indicatore | Punteggio |
| --- | --- |
| Nulla | 2 |
| Tabella di verità | 2 |
| Mappe di Karnaugh | 1 |
| Equazioni | 1 |
| Schema elettrico | 2 |
| Leggibilità dello schema | 1 |

Verifica orale.

# Domande per il 6.

- Qual è la differenza tra sistemi sincroni e asincroni.

- Come si procede per sintetizzare un contatore sincrono.

- Come si stabilisce il numero di stati di un automa.

- Cos’è un automa.

- Come si procede per sintetizzare un automa.

- Come si stabilisce il numero di stati di un contatore.

- Differenza tra circuiti combinatori e circuiti sequenziali.

- Differenza tra contatore decadico e binario.

- Cos’è un circuito sequenziale.

- Cos’è un contatore.

# Altre domande.

- Cos’è il “ripple carry out”

- Descrivere qualche contatore integrato.

- Come si usano i contatori programmabili.

- Spiegare la funzione del preset e del clear.

- A cosa servono i piedini di “enable”.

- A cosa serve il piedino di “load”.

- Applicazioni del contatore up/down.

- Come si procede per sintetizzare un contatore asincrono.

- Differenza tra il piedino ENP e ENT.

- Come si connettono due contatori integrati in cascata.

Prerequisiti. Modulo “flip-flop e registri”.

Modulo 4. Elettronica terzo anno. Circuiti programmabili.

Unità 1.	Funzioni cablate e funzioni programmate, PLA e simili.

Obiettivi minimi.	Differenza tra cablate e programmate.

PLA e simili.

Unità 2.	Memorie.

Obiettivi minimi. 	RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM.

Unità 3.	Microprocessori, architettura interna.

Obiettivi minimi. 	Architettura interna.

# Laboratorio.	Uso di un dispositivo complesso.

# Verifica scritta.

# Descrizione generale. Questionario elettro34.jbc.

Griglia di valutazione dello scritto.

Come tutti i questionari, vedi regole generali.

Verifica orale.

# Domande per il 6.

- Cos’è una RAM.

- Cos’è una ROM.

- Cos’è una PROM.

- Cos’è una EPROM.

- Cos’è una EEPROM.

- Differenza tra funzioni cablate e funzioni programmate.

- Cos’è una PLA.

- Cos’è una CPU.

- Cos’è una ALU.

- Cos’è una Control Unit.

# Altre domande.

- Cos’è la DMA.

- Cos’è un PLD.

- Cos’è una PAL.

- Cos’è una PLS.

- Cos’è una FPLA.

- Descrivere un FPLA specifico.

- Cos’è una FPAL.

- Cos’è una FPLS.

- Cos’è un bus.

- Cos’è il ciclo di lettura e scrittura in memoria.

# Prerequisiti. Modulo “sequenziale”.

# Test d’ingresso. Questionario Test3.doc.