Verifica di fisica sull’elettrostatica. 6/12/2007. Tempo disponibile: 1 ora.

Rispondere alle seguenti domande in massimo 10 righe.

- Enuncia la legge di Coulomb indicando le unità di misura delle grandezze fisiche coinvolte.

- Enuncia il teorema di Gauss e dimostralo nel semplice caso di una carica puntiforme.

- Definisci il flusso di campo elettrico sia attraverso una superficie piana, sia attraverso una superficie di forma qualsiasi.

- Spiegare come si calcola il campo elettrico in un condensatore.

La valutazione parte da 2 punti. Ogni domanda o problema vale 1 punto.

Risolvere i seguenti problemi. 6/12/2007. Tempo disponibile: 1 ora.

- Le armature (si possono approssimare con lastre infinitamente estese) di un condensatore hanno una densità di carica + d e – d rispettivamente. Avvicinando le armature in aria ((r=1,00) a 3,00 cm, scocca la scintilla. Sapendo che la rigidità dielettrica dell’aria, cioè il massimo campo oltre il quale scocca la scintilla, è 20,0 kV/cm, si calcoli d.

- Un condensatore è realizzato con due armature piane circolari di raggio 20,0 cm e distanti 2,00 mm (si possono approssimare con lastre infinitamente estese), immersi in aria ((r=1,00). Le due armature sono caricate una a + 10,0 nC e l’altra a – 10,0 nC.

- Calcolare la tensione ai capi del condensatore.

- Ripetere i calcoli nel caso il tutto sia immerso in acqua ((r=80,0).

- Due sfere in aria ((r=1,00) distano 5,00 cm e si respingono con una forza di 0,200 N. Allontanata una delle due, che chiameremo A, viene avvicinata un’altra sfera, che chiameremo C, a distanza di 10,0 cm da quella rimasta, che chiameremo B, e si trova che queste due sfere si attraggono con una forza di 0,100 N. Infine viene allontanata la sfera B e avvicinata la A alla C ad una distanza di 15,0 cm e si trova che si attraggono con una forza di 0,150 N. Calcolare la carica elettrica delle tre sfere.

- La linea aerea di un filobus è costituita da due cavi (spessore trascurabile) di rame distanti tra loro 1,00 m. Questi cavi hanno una densità di carica lineare di 10,0 nC/m. Calcolare la forza al metro applicata a ciascuna linea.

(0=8,854 pF/m (SI).

La valutazione parte da 2 punti. Ogni domanda o problema vale 1 punto.

Non si possono usare libri o appunti. Eventuali dati mancanti possono essere chiesti al docente.