Verifica di fisica su calore e gas. 11/3/2010

Rispondere alle seguenti domande.

- Definire il calore specifico indicandone l’unità di misura sia nel sistema internazionale sia in altri sistemi di unità noti.

- Descrivere la propagazione del calore mediante il processo di conduzione e mediante il processo di convezione.

- Dire cos’è un corpo nero e qual è la sua importanza nella propagazione del calore.

- Descrivere le tre leggi dei gas perfetti.

- Dimostrare l’equazione di stato dei gas perfetti.

Risolvere i seguenti problemi.

- In tutto l’intervallo di temperatura da 0 (C a 100 (C il coefficiente di dilatazione cubica del mercurio è uguale a 1,8(10-4 (C-1. Sapendo che la densità del mercurio a 20 (C è 13,59 g/cm3, calcolare di quanto varia la sua densità se la temperatura aumenta fino a 80 (C.

- Un disco di zinco, coefficiente di dilatazione lineare 31(10-6 (C-1, alla temperatura di 20 (C ha un diametro di 20,0 cm ed un foro al suo centro di 10,0 cm di diametro. Calcolare la temperatura a cui va portato il disco affinché il diametro del foro diventi di 9,99 cm.

- Una bombola contenente un gas perfetto alla pressione iniziale di 10,0 atm viene posta nell’acqua bollente e, ad equilibrio raggiunto, la sua pressione diventa di 12,5 atm. Lasciando sempre la bombola nell’acqua bollente, una parte del gas viene fatta uscire finché la pressione dentro la bombola non ritorna al valore iniziale. Supponendo che il processo avvenga a temperatura costante, calcolare la percentuale di moli di gas uscite dalla bombola.

La valutazione parte da 2 punti. Ogni domanda o problema vale 1 punto.

Non si possono usare libri o appunti. Eventuali dati mancanti possono essere chiesti al docente.

Tempo disponibile: 2 ore.