# COMPONENTI A SEMICONDUTTORE DI POTENZA

## Diodi di potenza

Parametri

VRRM		repetitive reverse maximum voltage

VRWM		reverse working maximum voltage

VFM		forward maximum voltage

IFM		forward maximum current

IF(AV)		forward average current

IF(RMS)	forward RMS current

trr		reverse recovery time

R(JC		thermal resistance junction-case

## Tipi

Standard	generici

Fast		hanno un trr molto basso

Schottky	sono veloci ed hanno una VFM più bassa degli altri

## Moduli

Ce ne sono di diversi tipi, ad esempio a ponte monofase, a semiponte, ecc.

BJT di potenza

Parametri

VCEO		tensione collettore-emettitore con base aperta

VCES		tensione collettore-emettitore con base in corto circuito con l’emettitore

PD		massima potenza dissipabile

R(JC		resistenza termica giunzione-contenitore

ICEO		corrente collettore-emettitore a base aperta

hFE		guadagno statico di corrente

VCE(sat)	tensione di saturazione collettore-emettitore

VBE(on)	tensione di saturazione base-emettitore

fT		frequenza di transizione

hfe		guadagno dinamico di corrente

FBSOA (forward bias Safe Operating Area)

Vedi	FBSOA.doc

E’ l’area nel piano della caratteristica di uscita del BJT in cui è possibile posizionare il punto di lavoro in continua senza danneggiare lo stesso componente.

RBSOA (reverse bias Safe Operating Area)

E’ come la precedente, ma è l’area entro cui deve essere contenuta la curva di funzionamento del BJT in modalità switching affinché non sia danneggiato lo stesso componente.

Per far rientrare la curva di funzionamento entro la RBSOA si usa uno snubber, come mostra la figura

## snubber.doc

## Transistori Darlington

darlington.doc

## Moduli

Sono costituiti da più BJT insieme.

MOS di potenza

mos-n.doc		mos-p.doc

## Parametri

VDSS	tensione drain-source con gate in corto col source

IDSS	corrente di drain con gate in corto col source

ID	corrente di drain

VGS	tensione gate-source

rDS	resistenza del canale nello stato ON

VDS	tensione drain-source

gfs	transconduttanza

PD	massima potenza dissipabile

R(JC	resistenza termica giunzione-contenitore

## FBSOA

Come per i BJT.

## SSOA

Come per RBSOA dei BJT.

## IGBT

Associa l’ingresso del MOS all’uscita del BJT.

## Moduli

Come per i BJT.

Tiristori

SCR

Simbolo circuitale		simbolo scr.doc

Caratteristica		car scr.doc

dispositivo per interrompere grandi correnti

TRIAC

dispositivo per interrompere grandi correnti, ma con impulsi di gate sia positivi che negativi

GTO

dispositivo per interrompere correnti di migliaia di A con impulsi negativi di gate

UJT

dispositivo per innescare l'SCR

PUT

simile all'UJT, ma la tensione di picco è stabilita esternamente

DIAC

dispositivo per innescare il TRIAC

esempio di circuito con diac		cir diac.doc

### MOS thyristor

### un SCR con gate isolato

Relè allo stato solido

Il relè a stato solido è costituito da una sezione di ingresso e da una sezione di potenza comprendente uno o più interruttori.

Gli interruttori sono di tipo elettronico.

#### Amplificatori integrati di potenza

amplificatore audio di potenza

## Parametri

potenza di uscita

tensione di alimentazione

corrente di riposo

guadagno di tensione

larghezza di banda

distorsione armonica totale

resistenza d’ingresso

reiezione alla tensione di alimentazione

amplificatore operazionale di potenza

## Parametri

tensione di alimentazione

corrente di riposo

corrente di polarizzazione d’ingresso

tensione di offset d’ingresso, rappresenta la tensione d'ingresso a cui corrisponde un'uscita nulla

corrente di offset d’ingresso

slew rate, rappresenta la variazione della tensione di uscita nell'unità di tempo

dinamica di uscita, rappresenta la massima variazione possibile della tensione d'uscita

resistenza d’ingresso

guadagno di tensione ad anello aperto

reiezione al modo comune, rappresenta il rapporto tra il guadagno di modo differenziale ed il guadagno di modo comune

reiezione alla tensione di alimentazione

#### Regolatore di tensione lineare

## Parametri

tensione di uscita

corrente di uscita

regolazione di linea, rappresenta la variazione della tensione di uscita per una variazione della tensione di ingresso

regolazione di carico, rappresenta la variazione della tensione di uscita per una variazione della corrente di carico

reiezione al ripple

resistenza di uscita

stabilità termica, rappresenta la variazione percentuale della tensione di uscita al variare della temperatura ambiente

corrente di riposo

tensione di dropout, rappresenta la minima caduta di tensione tra ingresso e uscita