Scheda tecnica per la misura della pressione atmosferica mediante l’esperienza di Torricelli con l’uso dell’acqua invece del mercurio.

Materiale occorrente.

- Tubo in gomma con parte terminale trasparente (quindi o tubo trasparente o non trasparente ma collegata, a tenuta, con parte trasparente, ad es. bottiglia) tappato, a tenuta, ad un estremo.

- Metro a nastro di al meno 10,5 m.

- Recipiente con acqua (secchio o bidone o simile).

- Imbuto per riempire il tubo.

- Spago con pesetto di circa 3 m, per issare il tubo pieno lungo le scale antincendio.

- Barometro per esterno.

- Termometro per esterno.

- Bilancia di precisione, f. s. 2 kg, per misurare la densità dell’acqua dell’acquedotto usata per l’esperienza, più un recipiente graduato.

Procedura.

- realizzare il tubo collegando un’estremità ad una bottiglia trasparente mediante un manicotto (ad es. camera d’aria) stretto con il fil di ferro e reso a tenuta con scotch per pacchi (controllare la tenuta con i soliti sistemi).

- Attendere un giorno non troppo freddo (circa 20 gradi) e senza pioggia (in caso contrario, l’esperienza si può fare lo stesso).

- Spostare tutto il materiale alla base della scala antincendio, insieme ad un tavolinetto, per la bilancia.

- Misurare la densità dell’acqua usata, aspettando che raggiunga la temperatura ambiente, mediante la bilancia ed il recipiente graduato.

- Riempire completamente il tubo (2 o 3 litri) di acqua, usando l’imbuto, ed immergere il lato aperto nel bidone pieno d’acqua (non deve rimanere aria nel tubo).

- Legare lo spago all’altra estremità del tubo e lanciare il pesetto verso un collaboratore al primo piano delle scale antincendio, che afferrandolo potrà issare il tubo fino al primo piano (per questa operazione è meglio avere 2 persone).

- Proseguire allo stesso modo per i piani successivi, fino ad issare il tubo all’altezza voluta.

- Un altro collaboratore tirerà il metro a nastro dal punto a cui si è assestato il livello dell’acqua (non so quanto tempo ci voglia, ma presumo poco) fino alla superficie libera dell’acqua nel bidone (per questa operazione è meglio avere 2 persone).

- Misurare ed annotare l’altezza dell’acqua.

- Misurare ed annotare la temperatura.

- Misurare ed annotare la pressione dell’aria.

- Con la precedente operazione termina l’esperienza.

Persone utili per l’esecuzione dell’esperienza.

3 per il tubo, 2 in alto ed una in basso.

3 per il metro, 2 in alto ed una in basso.

2 per il bidone, affinchè non si ribalti.

2 per misure, controlli ed annotazione dei dati.

1 per il termometro (non essendoci una parete attrezzata, qualcuno dovrà reggerlo).

1 per il barometro.

1 per la bilancia.

2 per eventuale documentazione fotografica.

In totale 15 persone.

Milano, 31/10/08					Luigi Lombardo