# Data..............................

Istituto  Statale  D’Arte "Grandi"    --  Sorrento  --

| Cognome | _________________________ | Nome | ___________________ | Classe | ____ | Sezione | ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fisica

PROVA  STRUTTURATA

1. Qual è la resistenza complessiva di un sistema di 5 resistenze, ciascuna di , collegate in parallelo?

| A | 8 ohm | ( |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 9 ohm | ( |  |  |
| C | 4 ohm | ( |  | FISICA |
| D | 12 ohm | ( |  |  |

2. Qual è la potenza di una stufa elettrica di resistenza  alimentata da una tensione di 240 V?

| A | 576 W | ( |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 300 W | ( |  |  |
| C | 580 W | ( |  | FISICA |
| D | 376 W | ( |  |  |

3. Qual è la tensione che si deve applicare agli estremi di un conduttore ohmico, la cui conduttanza è 0,04 siemens, affinché esso sia percorso da una corrente di 80 mA?

| A | 4 V | ( |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 2 V | ( |  |  |
| C | 1 V | ( |  | FISICA |
| D | 0,5 V | ( |  |  |

4.Quali cariche uguali vanno poste alla distanza di 30 m perché si respingano nel vuoto con la forza di 10 N?

| A | 2 mC | ( |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1,5 mC | ( |  |  |
| C | 1 mC | ( |  | FISICA |
| D | 2 C | ( |  |  |

5. Sotto quale d.d.p. una resistenza di 5 ohm è percorsa da 40 C in 5 secondi?

| A | 30 V | ( |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 400 V | ( |  |  |
| C | 40 V | ( |  | FISICA |
| D | 300 V | ( |  |  |

6. Tre resistenze, rispettivamente uguali a 12 ohm, 15 ohm, 18 ohm, sono collegate in parallelo. Qual è la resistenza complessiva del sistema?

| A | 4,86 ohm | ( |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 8,4 ohm | ( |  |  |
| C | 6,48 ohm | ( |  | FISICA |
| D | 48,6 ohm | ( |  |  |